Opis urządzeń przewidziane do montażu na placu zabaw w Żołędowie przy ul. Pałacowej

1) zestaw zabawowy – Wykonany z okrąglaków drewnianych zamocowanych na kotwach stalowych wbetonowanych w grunt. Zestaw składają się z jednej wieży z dachem dwuspadowym  lub dachem kopertowym sklejkowym, zjeżdżalni głębokiej, stopni wejściowych z bali drewnianych. Wymagane jest bynajmniej jedna droga wejścia na wieżę ( np. trap schodki, trap drabinka i trap wspinaczkowy-koci grzbiet), koci grzbiet, drabinki. Należy zastosować zabezpieczenia sklejkowe .wysokość najwyższego podestu 1,3 m. Orientacyjne  wymiary strefy bezpieczeństwa: 10,0 na 10,00 m. Ilość sztuk: 1

2) Piaskownica - Piaskownica z desek 3x3m z siedziskiem wokół całej piaskownicy. Grubość desek powyżej 25 mm. Orientacyjne wymiary strefy bezpieczeństwa: 4,30 x 4,30m. Ilość sztuk 1.

3) Bujaki sprężynowe - Wykonane ze sklejki wodoodpornej, osadzone na sprężynie stalowej i betonowym bloczku fundamentowym. Kształt powinien przedstawiać różne zwierzęta lub pojazdy.

Orientacyjne wymiary strefy bezpieczeństwa: koło o średnicy 3,20 m. Ilość: 2 sztuki

4) Karuzela tarczowa - Karuzela tarczowa o średnicy 120 cm, wykonana z metalu, podłoga z ryflowanej blachy nierdzewnej.

Orientacyjne wymiary strefy bezpieczeństwa: koło o średnicy 5,20 m. Ilość sztuk: 1

5) Ławka z oparciem - Ławka z bali drewnianych, z oparciem,  mocowana na stałe w gruncie. Długość przynajmniej 1,80 m. Ilość  sztuk:  2.

6) Kosz na śmieci - Kosz o konstrukcji drewnianej, osadzony na stałe w gruncie. Ilość sztuk: 2.

7) Regulamin. Tablica regulamin , osadzona w gruncie za pomocą dwóch słupów drewnianych. Ilość sztuk: 1

8) Stojak na rowery, metalowy, na przynajmniej  5 stanowisk. Zamocowany na stałe w gruncie. Ilość sztuk: 1.

9) Urządzenie dla dorosłych. funkcja poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów. Orientacyjne wymiary urządzenia: 1270 x 530 x 1480 mm.

W zakres zamówienia wchodzę również roboty budowlane przewidziane do wykonania na działce nr 431/31 w Żołedowie na podstawie przedmiaru robót który to jest załącznikiem do zapytania.