SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA

WSTĘP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące montażu zaplecza kontenerowego dla boiska wielofunkcyjnego w Niemczu przu ul. Czesława Miłosza. Zaplecze socjalne składa się z 2 modułów i zawiera pomieszczenia które pokazane są na załączniku graficznym.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu montaż kontenerów występujących w obiekcie przetargowym.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi,

obowiązującymi polskimi normami.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT

Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich

zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH

WYMIARY

Przybliżone wymiary zewnętrzne 6060x2440x2850mm 1 szt. Budynek ma składać się z dwóch złożonych samonośnych części.

KONSTRUKCJA

Rama spawana z kształtowników zamkniętych. Rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu malowane farbą podkładową i nawierzchniową o ściance o grubości min. 4 mm. w kolorze ustalonym z użytkownikiem. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.

Ściany zewnętrzne płaskie:

- wykonane ze stalowych kasetonów z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemna zieleń + elementy pionowe w kolorze ciemnej czerwieni

- izolacja z wełny mineralnej 80 mm

- poszycie wewnętrzne ściany płyta laminowana 12 mm w kolorze drewnopodobne buk

Dach:

- blacha trapezowa T35 ocynk, powlekana,

- izolacja - wełna mineralna 120mm,

-  poszycie wewnętrzne płyta laminowana gładka 18 mm w kolorze białym

Podłoga:

- wykładzina PCV wywinięta na ściany o podwyższonej odporności na ścieranie i antypoślizgowość R11

- płyta podłogowa o gr. 22 mm

- wełna mineralna 120 mm

- blacha ocynkowana gr. 0,55 mm

Nośność podłogi 200 kg/m kw.

Ściany działowe:

- 2 x płyta laminowana gładka 18 mm w kolorze buk na ruszcie drewnianym lub stalowym.

WYPOSAŻENIE

Stolarka okienna PCV z żaluzjami zewnętrznymi zgodnie z zał. rysunkiem wraz z żaluzjami.

Drzwi zewnętrzne wzmacniane stalowe 90x200 mm wyposażone w dwa zamki.

Instalacja elektryczna podtynkowa:

- rozdzielnia główna 1 szt

- gniazda podwójne w ilości 8 szt.

- oświetlenie rastrowe: lampa 4x18W w ilości 7 szt.

- bojler o pojemności 80 l. zlokalizowany w pomieszczeniu wc

- ogrzewanie: elektryczne grzejniki naścienne 2 kW 4 szt.

- wentylacja mechaniczna zgodnie z zał. rysunkiem.

W zakres zamówienia chodzi również wykonanie podwalin, fundamentów betonowych pod budynek, dostawa i montaż.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Wykonywaną konstrukcję należy zabezpieczyć zgodnie z PN-EN ISO 12944.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PNEN

ISO 12944-4. Powierzchnię stalową należy przygotować do malowania za pomocą

obróbki strumieniowo-ściernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku

z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i

pozostawione niemalowane. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć

wszelkie oleje i płyny – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylanie. Należy zastosować

minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane należy

zmyć wodą i osuszyć, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią

warstwę należy nałożyć na budowie po zakończeniu montażu i spawania.

Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym

spełniać wszystkie wymagania producentów farb zawarte z kartach katalogowych

wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem

następnej warstwy, warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok.

Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny spełniać wymagania

producentów.

Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia,

powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa niż 5oC. Wilgotność względna nie

powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być

wyższa o min. 3oC. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostępne po montażu

winny być pomalowane przed montażem. Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą

barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i

zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów.

ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do

dokumentacji technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora

Nadzoru.

Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów

potwierdzających wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór

kontenerów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń

w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

MONTAŻ KONTENERÓW

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez

producenta kontenerów.

Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji

służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt

pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°.

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi

do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

TRANSPORT

Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

przystosowanymi do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas

transportu kontenery powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą

stateczności.

WYKONANIE ROBOT MONTAŻOWYCH

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków,

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

- wykonać podwaliny, fundamenty,

- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi

Połączenia na śruby

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej

jak na dwa zwoje

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do

łączonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem

pokryć warstwą smaru

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem

kontrolnym

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawę i montaż kompletnego zaplecza szkółki leśnej na przygotowanej konstrukcji

nośnej do oparcia kontenerów.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy