OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa zadania:

Roboty remontowe dachu hali sportowej i dachów zaplecza.

2. Opis dachów:

1. Dach hali sportowej ma konstrukcję stalową. Przekrycie dachu z blachy trapezowej, ocieplonej wełną mineralną. Izolacja przeciwwodna z zestawu pap termozgrzewalnych. Przebicia połaci dachowej wentylatorami.

2. Stropodach zaplecza szatniowo-sanitarnego o konstrukcji żelbetowej. Przekrycie z płytek korytkowych. Izolacja przeciwwodna z zestawu pap termozgrzewalnych.

3. Opis istniejącego stanu technicznego.

1. Dach hali sportowej.

- Zarastanie drzewami skosów od strony zachodniej – zdjęcie nr 3.

- Uszkodzenia pojedynczych dachówek od strony zachodniej – zdjęcia nr 1 i 2.

- Duża liczba połączeń papy nawierzchniowej stwarzającej wnikanie wody pod pokrycie, starzenie papy - zdjęcia nr 4 i 5.

- Lokalne obniżenia połaci dachowej (szczególnie w linii okapu) zdjęcie nr 6.

- Zniszczone obróbki blacharskie ogniomurów strony północnej - zdjęcia nr 7 – 10.

- Skorodowane, nieszczelne obróbki blacharskie linii okapu (strona południowa

  - i północna) - zdjęcia nr 11 – 13.

- Skorodowane druty, połączenia i konstrukcje wsporcze instalacji odgromowej - zdjęcia nr 14 – 16.

- Nieszczelna obróbka blacharska występu, ubytki tynku strukturalnego - zdjęcie nr 15.

2. Dach zaplecza szatniowo-sanitarnego.

- Nieszczelna obróbka z papy tyku połaci ze ścianą hali - zdjęcie nr 20.

- Zniszczone cegły tynki kominów, surowe nakrywy i tynki - zdjęcia nr 17 i 19.

3.	Uszkodzone rury spustowe - zdjęcie nr 18.

4.	Niewłaściwie wykonane pokrycie dylatacji podłoża - zdjęcie nr 21.

4. Opis robót remontowych dachów.

1. Dach hali sportowej.

1.1. Wobec nieszczelności pokrycia i starzenia papy istniejącą izolacje należy ułożyć nowe

pokrycie z papy. Jako rozwiązanie przyjęto jednowarstwowe pokrycie w technologii

Icopal Szybki Syntan SBS. Pokrycie wykonać papą Extra-Wentylacja top 5,2 szybki

syntan. Podłoże zagruntować emulsją Simplast Primer szybki grunt.

1.2. Uszkodzone dachówki uzupełnić lub wymienić w pokryciu.

1.3. Blachy pasów w liniach okapu – wymienić na blachy stalowe powlekane poliestrem

błyszczącym w kolorze koralowym – RAL 9002.

1.4. Konstrukcje stalowe instalacji odgromowej, podstawy wentylatorów – miniować

i malować zestawem farb olejnych.

1.5. Skorodowane druty i łączniki instalacji odgromowej – wymienić.

1.6. Nieszczelne obróbki ogniomurów – wymienić na zestaw pap termozgrzewalnych.

1.7. Korony drzew – przyciąć w okresie późnojesiennym.

2. Dach zaplecza szatniowo-sanitarnego.

2.1 Uszkodzone cegły kominów wymienić na cegłę ceramiczną klasy 20.

2.2. Zniszczone tynki kominów wymienić.

2.3. Nakrywy kominów zabezpieczyć emulsją asfaltową Izohan Izobud Br.

2.4. Wszystkie tynki kominów malować dwukrotnie farbą silikonową.

2.5. Skorodowane druty i łączniki instalacji odgromowej – wymienić.

2.6. Oderwać i przygrzać pas papy w narożniku połaci i ściany hali.

2.7. Konstrukcje stalowe instalacji odgromowej, podstawy wentylatorów – miniować

i malować zestawem farb olejnych.

W przyszłości stropodach zaplecza szatniowo-sanitarnego wymaga gruntownego remontu.

W ramach tego remontu należy:

- Wykonać dodatkowe ocieplenie granulatem wełny mineralnej stropu.

- Wykonać wentylację przestrzeni stropodachu.

- Wykonać prawidłowe ułożenie papy w obrębie dylatacji.

- Ułożyć nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

5. Warunki wykonania robót:

Roboty wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników.

W szczególności przy wymianie i uzupełnianiu dachówek pracować z podnośnika z koszem. Układania pokrycia dachu hali sportowej wykonać zgodnie z technologią producenta.