## Zaproszenie do złożenia oferty 
  

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw:

## BOŻENKOWO  UL. OSIEDLOWA

## Wioślarz + Prasa nożna 1 szt.

## Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt.

- MAKSYMILIANOWO UL. KOŚCIELNA 2

## Wioślarz + Prasa nożna 1 szt. (kolor zielony)

## Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. (kolor zielony)

- NIWY UL. RYBINIECKA

Budowa ogrodzenia  o wysokości 1,0 m i długości 22,0 mb.

Sztachety ogrodzenia wykonane z drewna świerkowego lub liściastego zaimpregnowanego na warunki atmosferyczne, działania grzybów i pleśni poprzez impregnację próżniowociśnieniową, grubość szczebelka min 18 mm i szerokości 80 mm,. długość przęsła 2,0 m.

Słupki wykonane z profilu 40 x 60 x 2 mm ocynkowane malowane na kolor zielony zabetonowane w gruncie,

Sztachety montowane do profili zamkniętych z profilu 20 x 40 x 2,0 mm ocynkowane malowane na kolor zielony

4. OSIELSKO UL. KOLONIJNA

Bujak sprężynowy Konik.

Sprężyna z pręta ϕ20 mm. Fundament z betonu C12/15. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Formatki z polietylenu HDPE (gr.min 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Zjeżdżalnia Słoń

Zjeżdżalnia dla maluchów o wysokości 90 cm. Wejście w formie wygodnych schodków ułatwia dostęp do zjeżdżalni najmłodszym dzieciom. Ślizg ze stali nierdzewnej, zabezpieczenia z polietylenu HDPE.

Huśtawka rodzinna

Huśtawka stalowa, siedziska gumowe.

Huśtawka pojedyncza stalowa, zawiesie łańcuchowe, siedzisko gumowe, połączenia .

## Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt.

Orbitrek 1 szt.

Narciarz podwójny 1 szt.

- MYŚLĘCINEK UL. JASKÓŁCZA

Bujak sprężynowy Konik.

Sprężyna z pręta ϕ20 mm. Fundament z betonu C12/15. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Formatki z polietylenu HDPE (gr.min 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Zjeżdżalnia Słoń

Zjeżdżalnia dla maluchów o wysokości 90 cm. Wejście w formie wygodnych schodków ułatwia dostęp do zjeżdżalni najmłodszym dzieciom. Ślizg ze stali nierdzewnej, zabezpieczenia z polietylenu HDPE.

## Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt.

Orbitrek 1 szt.

Narciarz pojedynczy 1 szt.

- OSIELSKO UL. WIERZBOWA

Zjeżdżalnia Słoń 1 szt.

Zjeżdżalnia dla maluchów o wysokości 90 cm. Wejście w formie wygodnych schodków ułatwia dostęp do zjeżdżalni najmłodszym dzieciom. Ślizg ze stali nierdzewnej, zabezpieczenia z polietylenu HDPE.

Ławka stalowa z oparciem stała o długości min. 180 cm 2 szt.

Narciarz podwójny 1 szt.

Drabinki i podciąg nóg 1 szt.

Opis urządzeń fitness

Urządzenia maja być zabezpieczone przed wypływem warunków atmosferycznych poprzez śrutowanie, fosforowanie żelazowe oraz malowanie farbą proszkową poliestrową. Urządzenie zabezpieczone lakierem podkładowym z podwyższoną zawartością cynku. Siedziska wykonane z polistyrenu spienionego o minimalnej grubości 20 mm lub stalowe. Konstrukcja główna wykonana z rur stalowych o przekroju minimalnym Ø 80,0 mm.(nie dotyczy urządzenia piruet). Minimalna grubość ścianek 3,60 mm. We wszystkich łączach obrotowych mają być zastosowane trwałe łożyska kulkowe.

W ofercie należy podać cenę brutto każdego z urządzeń.

Wraz z ofertą należy dołączyć kartę techniczną urządzenia, aktualny certyfikaty bezpieczeństwa wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące zgodnie z normą  PN-EN.

Urządzenia powinny posiadać minimum 2 letnią gwarancję.

Termin realizacji dostawy do 08.05.2017 r. 
Oferty należy złożyć do 24 marca 2017 r. do godz.10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Osielsko, mailowo na adres zampub@osielsko.pl lub faxem 52 324 18 03.

Z poważaniem

Wójt Gminy Osielsko 
                                                                           Wojciech Sypniewski