Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r., Poz. 1986 z późn. zm.)     tj. poniżej 30 tys. euro w trybie rozeznania cenowego na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie gminy Osielsko w 2019 r.”

I. Nazwa i adres Zamawiającego: GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY

W ŻOŁĘDOWIE

ul. Jastrzębia 62

86 - 031 Osielsko

II. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest „wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie gminy Osielsko w 2019 r.” w następującej technologii:

-  masą mineralno - asfaltową stosowaną na gorąco (nie dopuszcza się stosowania masy z recyklera).

Zakres robót  obejmuje:

- przygotowanie robót i terenu polegające na dokonaniu regularnych odcięć uszkodzonej   nawierzchni bitumicznej,

- usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie dziur w jezdni z zanieczyszczeń,  wody i lodu,

- uzupełnienie podbudowy kruszywem twardym o frakcji 0 - 31,5 mm z zagęszczeniem

- wyrównanie nierówności i dziur w nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco gr. 5,0 cm

- zagęszczenie i nadanie odpowiedniego profilu masy

- zabezpieczenie styków ułożonej masy z krawędziami odcięcia asfaltem na gorąco.

- uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania drogi i ustawienia zabezpieczeń w trakcie prowadzonych robót.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz wymaganiom n/n specyfikacji.

III. Opis warunków  udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają wiedzę i doświadczenie,

2/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3/ znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty (pismo, fax, e-mail):

1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia - po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni od przekazania zlecenia, w którym zostanie określony zakres oraz termin wykonania robót.

2. Termin  wykonania zamówienia - zostanie określony w zleceniach, które będą wystawiane przez cały 2019 rok stosownie do zaistniałych potrzeb.

3. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2019 do godz. 12:00,  w jednej z następujących form:

- pisemnie w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, ul. Jastrzębia 62, 86 - 031 Żołędowo

- e-mail na adres: drogi@gzk-zoledowo.pl

V. Informacje Zamawiającego o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu dla oceny końcowej:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium -

- cena  ofertowa   -  100%

1. Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTY" - w złotych za wykonanie remontu 1 m2    łaty gr. 5,0 cm, w układzie: cena netto plus 23% podatek VAT = cena brutto.

Cena ofertowa = zakres robót ujęty w pkt. II

2.  Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna; zostanie ona wprowadzona do umowy.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- A - Cena  ofertowa   -  100%

VI. Informacje Zamawiającego o formie i terminach płatności za wykonanie zamówienia:

przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz  z protokołem odbioru robót.