Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r., Poz. 1986) tj. poniżej 30 tys. euro na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego dla dróg zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko:

- Budowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie – zasilanie od istniejącego słupa  w ul. Rekreacyjnej w Niemczu, odcinek o długości ok. 190 m.

- Rozbudowa oświetlenia ul. Deszczowej w Bożenkowie – zasilanie od istniejącego słupa, odcinek o długości ok. 170 m.

- Budowa oświetlenia ul. Pasieka w Jarużynie – zasilanie od istniejącego słupa  w ul. Starowiejskiej, odcinek o długości ok. 120 m.

- Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Osielsku – zasilanie od istniejącego słupa  w ul. Kąty, odcinek o długości ok. 680 m.

- Budowa oświetlenia ul. Krzywej w Osielsku – zasilanie od istniejącego słupa  w ul. Kąty, odcinek o długości ok. 350 m.

- Budowa oświetlenia ul. Grzybowej w Osielsku – zasilanie od istniejącego słupa  w ul. Kąty, odcinek o długości ok. 150 m.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kąty w Osielsku – zasilanie od istniejącego słupa w ul. Kąty lub od słupa w ul. Słonecznej w Żołędowie, odcinek o długości ok. 700 m.

- Budowa oświetlenia ul. Kościelnej w Żołędowie na działce nr 603/3, która jest własnością Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP s.a. – zasilanie od istniejącego słupa w ul. Leśnej w Maksymilianowie, odcinek o długości ok. 130 m.

- Budowa oświetlenia ul. Marco Polo w Niemczu – zasilanie od istniejącego słupa w ul. Kopernika, odcinek o długości ok. 430 m.

- Rozbudowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Bożenkowie przy placu zabaw – zasilanie od istniejącej szafki oświetleniowej, odcinek o długości ok. 90 m.

Oświetlenie drogowe zaprojektować z oprawami w technologii LED  wyposażonymi w zasilacz przystosowany do redukcji mocy i strumienia światła.

Zakres opracowania:

- uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji i uzgodnień, w szczególności pozwolenia lub zgłoszenia na budowę

- wykonanie dokumentacji projektowej - 4 szt

- wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 1 egz.

- przedmiar i kosztorys inwestorski - 1 egz

- wykonanie projektu, przedmiaru, i kosztorysu inwestorskiego dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD

Termin składania ofert 28.02.2019 r. do godz. 10.00.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym osobiście w sekretariacie lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Osielsko, 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A lub pocztą elektroniczną na adres: zampub@osielsko.pl

Kryteria oceny: cena 100 % (ogółem za wszystkie zadania).

Termin wykonania dokumentacji: 28 czerwca 2019 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr  (52) 324-18-54.

W załączeniu mapki z lokalizacją i zakresem zadań.