|  | Urząd Gminy Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 052 3241800 fax 052 3241803 e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl |
| --- | --- |

Osielsko, dnia 05 czerwca 2019r.

ROZEZNANIE CENOWE

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018r., poz. 1986) tj. poniżej 30 tys. euro na dostawę ławek parkowych oraz koszy na śmieci.

W ramach zadania należy dostarczyć ławki parkowe oraz kosze na śmieci na teren składowania wskazany przez Zamawiającego przed dostarczeniem zamówienia.

Parametry techniczne ławek:

- bryła prostopadłościenna, wolnostojąca, bez oparcia;

- materiał: beton architektoniczny barwiony w masie – kolor antracyt, zbrojony, odporny na 	uszkodzenia mechaniczne i mrozoodporny;

- siedzisko drewniane – drewno liściaste, deski układane po długości ławki;

- wymiar: dł. 150-180 cm x szer. 50-60 cm x wys. 45-50 cm;

- impregnacja przeciw skutkom zmiennych warunków atmosferycznych.

Parametry techniczne koszy na śmieci:

- bryła prostopadłościenna, wolnostojąca, bez daszka;

- materiał: beton architektoniczny barwiony w masie – kolor antracyt, zbrojony, odporny na 	uszkodzenia mechaniczne i mrozoodporny;

- wymiar: szer. 50-60cm x gł. 50-60cm x wys. 60-85cm;

- grubość ścianki ok. 5cm;

- wkład ocynkowany z popielnicą;

- impregnacja z zewnątrz przeciw skutkom zmiennych warunków atmosferycznych.

- dno z otworem odpływowym.

Wielkość zamówienia: 45szt ławek parkowych, 45szt. koszy na śmieci.

Termin składania ofert: 11 czerwca 2019r. do godz. 10:00

Oferty należy złożyć do w sekretariacie Urzędu Gminy Osielsko, mailowo na adres joannac@osielsko.pl lub faxem 52 324 18 03.

Oferta powinna wyszczególnić cenę za przedmiot zamówienia oraz transport. Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy, kartę techniczną ławki oraz zdjęcie.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 29

Cena oferty – ryczałtowa.

Termin wykonania zadania: 31.07.2019r.

Kryterium oceny oferty – cena 100 %