O s i e l s k o ,   dnia 23 sierpnia 2019 r.

OŚ.GW.6345.03.2019

Na roboty remontowe melioracji wodnych szczegółowych w zlewni R –K  – rowu odwadniającego wzdłuż ul. Wierzbowej w Osielsku z wykonaniem ubezpieczeń dna i stop skarp  płytami typu „Krata”  (40x60x10) na odcinku dłg. 76 mb

Z A P R O S Z E N I E

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) poniżej 30 tys. euro na wykonanie prac remontowych rowu odwadniajacego

na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz.ewid.nr.1195 w Osielsku obręb Osielsko stanowiącej własność Gminy Osielsko

Zakres robót :

- prace przygotowawcze - wykoszenie porostów z dna i skarp rowu – pow.352 m2,

- roboty ziemne mechaniczne – karczowanie  32 szt. pni usuniętych drzew wraz z formowaniem dna i skarp

wg. wymaganego spadku “z grubsza” oraz z przemieszczaniem ich we wskazane miejsce wraz

z rozplantowaniem (szer.dna 0,6 nachyl. skarp 1:1),

- roboty ziemne ręczne – profilowanie dna i skarp “na czysto” z przygotowaniem pod wysiew

nasion traw,

- transport i wykonanie podsypek – rozścielenie i wyrównanie podłoża pod umocnienia,                                                                                            - wykonanie umocnień dna i “stop” skarp płytami typu „Krata” (40x60x10) na dłg. 76 mb,  570 szt.,                                                                    - wykonanie przepustu DN 500 pod ciąg pieszy dłg. l= 3 mb, przyczółki kamienne,                                                                                                                - transport i zahumusowanie skarp oraz umocnienie naruszonych skarp poprzez  obsiew nasionami traw,                                                                                        - roboty pomiarowe.

Termin składania ofert:  do 30 sierpnia 2019 r.

Oferty należy złożyć drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy Osielsko  86-031 Osielsko  ul. Szosa Gdańska 55A

Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@osielsko.pl

Termin wykonania zadania:  do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy – 30 września 2019 r.

Lokalizacja i zakres robót: wg. załączonej mapki.  W przypadku pytań proszę o kontakt                                     pod nr. tel. 52 324 18 50