Osielsko, dnia 21 stycznia 2020 r.

|  | Gmina Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 52 324 18 00 fax 52 324 18 03 e-mail: zampub@osielsko.pl www.bip.osielsko.pl |
| --- | --- |

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) tj. poniżej                30 tys. euro na: dostawę 4 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych, ocieplanych, z ciepłymi ościeżami, górnym naświetlaczem wraz z montażem w budynku mieszkalnym                        w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 31.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

- dostarczenie i montaż wraz z obróbką 4 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych otwieranych na zewnątrz, grubość skrzydła nie mniejsza niż 68 mm, w systemie przylgowym, z drewna klejonego warstwowo, z uszczelkami w skrzydle i futrynie, odłogowane sklejką wodoodporną, wypełnione panelem termoizolacyjnym o grubości nie mniejszej niż 36 mm. Drzwi o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/(m2*K),            z zabezpieczeniami przeciwwyważeniowymi, wkładką klasy B, wizjerem. Drzwi oraz klamki dostosowane kolorystycznie do drzwi znajdujących się na frontowej ścianie budynku od ul. Bydgoskiej.   Drzwi wraz z górnym naświetlaczem - szkło w pakiecie trzyszybowym dwukomorowym z ciepłą ramką dystansową – pakiet o współczynniku ciepła U nie większym niż 0,5 W/(m2*K),

- demontaż istniejących 4 szt. drzwi.

II. Termin wykonania: do 29.05.2020 r.

III. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na wynagrodzenie ryczałtowe za całość pracy należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Osielsko, 86-031 Osielsko              ul. Szosa Gdańska 55 A lub pocztą elektroniczną na adres: zampub@osielsko.pl                            do dnia 31 stycznia 2020 roku do godz. 1000.

IV.. Kryterium wyboru Oferenta: cena oferty – 100%.

Oferta powinna zawierać informacje o Wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: Oferta na dostawę i montaż 4 szt. drzwi zewnętrznych wejściowych”.

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, umówienia się na dokonanie pomiarów niezbędnych do opracowania oferty upoważniony jest podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Paweł Kujawa pok. nr 17 tel. 52 324 18 53 lub 509 998 138 w godzinach pracy Urzędu.