Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r., Poz. 1986) tj. poniżej 30 tys. euro w trybie rozeznania cenowego na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Usługa kruszenia gruzu betonowego i destruktu asfaltowego z załadunkiem i hałdowaniem na działce gminnej w miejscowości Maksymilianowo w 2020 r.”

I. Nazwa i adres Zamawiającego: GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY

W ŻOŁĘDOWIE

ul. Jastrzębia 62

86 - 031 Osielsko

Osoba upoważniona do kontaktów w zakresie merytorycznym:

- Tomasz Szeliga - 52 328 26 04  lub 606 832 106

II. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Kruszenie gruzu betonowego i destruktu asfaltowego kruszarką w ilości około 7 500,00 ton, znajdującego się na terenie działki gminnej w Maksymilianowie. Gruz na miejsce dostarczony będzie przez Zamawiającego.

2. Zamówienie obejmuje kompletną usługę sprzętem specjalistycznym do rozdrabniania gruzu wraz z załadunkiem i hałdowaniem materiału skruszonego na terenie działki gminnej.

3. Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie zgromadzonego surowca (gruz, betonowy, destrukt asfaltowy) do skruszenia

- skruszenie w/w surowca do frakcji 0 - 63 mm (kruszenie do określonej frakcji będzie ściśle egzekwowane)

- zabezpieczenie przez wykonawcę pomiaru ilości skruszonego surowca urządzeniami elektronicznymi zamontowanymi w kruszarce bądź ładowarce odbierającej surowiec po skruszeniu

- spryzmowanie ładowarką  skruszonego urobku jak i odsiewek na działce gdzie odbywało się kruszenie.

3. Kruszarka mobilna powinna posiadać funkcję odsiewu wstępnego.

4. Zamawiający płaci za skruszone kruszywo bez odsiewek wstępnych

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełanijący następujące warunki:

- posiadają niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie

III. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty (pismo, fax, e-mail):

1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia:

- ok. 3000,00 t - w ciągu 7 dni od podpisaniu umowy, na podstawie zlecenia, w którym zostanie określony termin wykonania robót.

- kolejne 4000 t zostanie zlecone w dwóch transzach na podstawie odrębnych zleceń do końca roku 2020

2. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie: do dnia 10 czerwca 2020 r. godz: 830 w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty lub innego operatora) na adres: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY ZAKŁAD KOMUNALNY w ŻOŁĘDOWIE ul. Jastrzębia 62  Żołędowo, 86 - 031 Osielsko w zamkniętej kopercie z dopiskiem na: „Usługa kruszenia gruzu betonowego i destruktu asfaltowego na działce gminnej w miejscowości Maksymilianowo w 2020 r.”

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty dodatkowe: m. in. koszty pracownicze, transport kruszarki, taśmociągu i ładowarki w miejsce wykonywania usługi, pracę ładowarki i kruszarki, a także koszty załadunku na kruszarkę, koszty przemieszczania kruszywa na placu oraz inne koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie.

5. Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów.
6. Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7. Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi.

5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IV. Kryterium wyboru oferty:

1. Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium:

cena 100 %

V. Warunki płatności:

- fakturę należy wystawić w terminie 7 dni po wykonanym zleceniu

- płatność za wykonaną usługę -  przelew na konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego

VI. Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr1

2. Wzór umowy - załącznik nr 2