Osielsko, dnia 10.06.2020 r.

Z A P R O S Z E N I E

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty, zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tj. poniżej 30 tys. euro, na budowę piłkochwytów  na boisku baseballowym przy ul. Centralnej i Modrakowej w Osielsku.

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejących i budowę nowych piłkochwytów na boisku besballowym przy ul. Centralnej i Modrakowej w Osielsku. Zakres prac uwzględnia również uporządkowanie terenu oraz wywóz i utylizację odpadów z rozbiórek i demontaży.

Nowa konstrukcja składać się będzie z szeregu słupów w rozstawie osiowym do 5m i wysokości 10‐12m, pomiędzy którymi rozpięta zostanie siatka polipropylenowa o oczkach 20 x 20 mm, grubość siatki ~2mm. Dolna część konstrukcji (do wys. ok 2m) powinna być zabezpieczona siatką stalową pleciona – analogiczna jak pozostała część ogrodzenia boiska.

Zaprojektowano słupy o konstrukcji stalowej w postaci zwężającej się rury:

- słupy o wysokości 10m: przekroju od 230 do 60mm, grubość ścianki 3mm,

- słupy o wysokości 12m: przekroju od 230 do 60mm, grubość ścianki 4mm, element przewieszenia słupa rura D 60mm o grubości ścianki 3mm.

Konstrukcja stalowa słupa – ocynkowana ogniowo.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową:

Zgodnie za załączonym projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Dodatkowe wymagania: Nadzór nad prowadzeniem robót montażowych obejmie osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Gwarancja: 60 miesięcy    
Termin wykonania zadania:  30.09.2020  r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Oferty należy złożyć do 19.06.2020  r. do godz.10:00 na adres mail: zampub@osielsko.pl

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 052 324 18 60