2020-03-31

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: PIŁKOCHWYTY

Adres budowy: Ul. Centralna, 86-031 Osielsko

Obiekt: BOISKO BASEBALLOWE W OSIELSKU

Rodzaj robót: BUDOWLANE

CPV: 45342000-6, Wznoszenie ogrodzeń; 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Data oprac.: 2020-03-31

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Prace rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-250307-03-050 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych krotność= 1,00 | m2 | 210,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-04-060 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - cokół ogrodzenia krotność= 1,00 | m3 | 0,56 |

2. Montaż piłkochwytów Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-020-020 | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg - analogia - słupy o wysokości 10m z fundamentem prefabrykowanym krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-020-020 | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg - analogia - słupy o wysokości 12m z fundamentem prefabrykowanym krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych AW 08-020 | Dostawa i montaż przewieszeń z rur stalowych z zaślepkami z Pe (nasadki) krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych AW 10-050 | Montaż siatki stalowej plecionej (z demontażu) o wysokości 2,0m do istniejących słupów krotność= 1,00 | m2 | 142,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych AW 11-050 | Dostawa i montaż siatki polipropylenowej 20x20mm (2mm) wraz z montażem linek naciągowych, przelotek, karabińczyków do montażu siatki oraz śrub rzymskich krotność= 1,00 | m2 | 812,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-02-060 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ścian o grubości do 20 cm - cokół ogrodzenia krotność= 1,00 | m3 | 0,56 |

3. Wywóz i utylizacja odpadów Kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Wywóz i utylizacja odpadów (kontener wraz z opłatą za utylizację) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |