Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą projektu pn: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko”

Wykonawca:

Pomorska Grupa Konsultingowa

Spółka Akcyjna w Bydgoszczy

ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz

Zamawiający:

Urząd Gminy Osielsko

86-031 Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

Opracowane przez:

………………………………………………..

|  |  | Spis treści |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Informacje ogólne ............................................................................................................................... | 3 |
| 1.1. | Nazwa zadania ............................................................................................................................... | 3 |
| 1.2. | Wspólny słownik zamówień (CPV) ................................................................................................... | 3 |
| 1.3. | Nazwa zamawiającego ................................................................................................................... | 3 |
| 1.4. | Adres zamawiającego ..................................................................................................................... | 3 |
| 1.5. | Dane opracowującego .................................................................................................................... | 3 |
| 2. | Przedmiot specyfikacji technicznej wraz z analizą wykonawczą .............................................................. | 4 |
| 3. | Ogólny opis przedmiotu zamówienia .................................................................................................... | 4 |
| 4. | Ogólny opis przedmiotu zamówienia .................................................................................................... | 5 |
| 4.1. | Zakres projektu i wykonawstwa ........................................................................................................ | 5 |
| 4.2. | Lokalizacja inwestycji ...................................................................................................................... | 5 |
| 4.3. | Zakres zamówienia ......................................................................................................................... | 6 |
| 4.4. | Uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia ......................................................................... | 8 |
| 4.5. | Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe .................................................................................... | 8 |
| 5. | Zakres robót montażowych objętych programem oraz wymagania techniczne .......................................... | 8 |
| 5.1. | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej ............................................................................................. | 8 |
| 5.2. | Szczegółowe właściwości techniczno - użytkowe ............................................................................... | 8 |
| 5.3. | Przygotowanie terenu inwestycji .................................................................................................... | 12 |
| 5.4. | Transport materiałów .................................................................................................................... | 12 |
| 5.5. | Odbiory ....................................................................................................................................... | 12 |
| 5.6. | Usługi serwisowe .......................................................................................................................... | 12 |
| 5.7. | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ..................... | 12 |
| 6. |  | Część informacyjna .......................................................................................................................... | 14 |
| 6.1. | Aktualne uwarunkowania ............................................................................................................... | 14 |
| 6.2. | Pozostałe ustalenia ....................................................................................................................... | 14 |

Strona 2 z 54

- Informacje ogólne

1.1. Nazwa zadania

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko

1.2. Wspólny słownik zamówień (CPV)

Wspólny słownik zamówień (CPV)

- 45261215-4 Pokrywanie dachu panelami ogniw słonecznych

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

- 09300000-2 Energia elektryczna cieplna, słoneczna i jądrowa

- 09330000-1 Energia słoneczna

- 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.3. Nazwa zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Gmina Osielsko

1.4. Adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko

1.5. Dane opracowującego

Nazwa opracowującego: Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C. 85-059 Bydgoszcz

Strona 3 z 54

- CZĘŚĆ OPISOWA

2.	Przedmiot specyfikacji technicznej wraz z analizą wykonawczą

Specyfikacja	techniczna	wraz	z	analizą	wykonawczą	projektu	pn:	„Budowa	mikroinstalacji

fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko” służy do ustalenia planowanych

kosztów dostawy i montażu, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz

wykonania  prac  projektowych.  Przedmiotem  projektu  pn:  „Budowa  mikroinstalacji  fotowoltaicznych

wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko” jest zakup i instalacja urządzeń fotowoltaicznych.

Instalacje fotowoltaiczne w liczbie 13 kompletnych systemów fotowoltaicznych zostaną zamontowane

na  obiektach  prywatnych  oraz  obiektach  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Osielsko.  Materialnym

efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym opracowaniem

technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. Planowane przedsięwzięcie służyć będzie

produkcji energii elektrycznej, która będzie wykorzystywana na zasadach prosumenckich w rozumieniu

Ustawy	o	OZE.  Niniejszy	dokument	opisuje	wymagania	i  oczekiwania	Zamawiającego	stawiane

przedmiotowej inwestycji.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą i załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego zakup instalacji oraz wszelkie prace budowlano – montażowe. Realizacja postawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na poprawę warunków życia mieszkańców regionu oraz poprawę jego jakości energetycznej poprzez:

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego, przy produkcji, której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla oraz różnego rodzaju pyły

- zwiększenie świadomości oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców projektu oraz ich otoczenie, poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych

- przyczynienie się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest stosunkowo niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektu

- przyczynienie się do wdrożenia i promocji tego typu rozwiązań, usług i produktów czystej energii wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu

- przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania gospodarstwa domowego oraz pośrednio wpłynie dodatnio na walkę z ubóstwem

Spodziewane prace budowlano – montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Program funkcjonalno – użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji, sprawnego i bezawaryjnego działania.

Strona 4 z 54

Planowana inwestycja ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko” będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Instalacje fotowoltaiczne które obejmuje projekt „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko” zgodnie z Art. 29 pkt. 2 ust. 16 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. są zwolnione z obowiązku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowiązku ich Zgłoszenia we właściwym terytorialnie urzędzie administracji budowlanej. Przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga przeprowadzania oceny na obszar Natura 2000, zgodnie z Art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4.1. Zakres projektu i wykonawstwa

Zakres projektu i wykonawstwa powinien dotyczyć:

- Opracowania przez uprawnione osoby projektów wykonawczych dla podkonstrukcji stalowej oraz konstrukcji nośnej wraz ze stelażami aluminiowymi pod moduły PV, inwertery i pozostałe elementy instalacji PV

- Opracowania przez uprawnione osoby projektów wykonawczych instalacji elektrycznych dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV

Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

- uprawnienia certyfikowanego instalatora OZE wraz z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym

4.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem projektu jest budowa 13 instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko, z czego 9 instalacji zostanie zlokalizowanych na indywidualnych budynkach mieszkalnych a 4 na obiektach użyteczności publicznej (szkoły).

Strona 5 z 54

Tabela 1. Zestawienie lokalizacji

| Lp. | Nazwa obiektu | Ulica | Nr | Działka | Kod pocztowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Szkoła Podstawowa | Centralna | 7 | 113/1, 97/30, | 86-031, Osielsko |
|  | w Osielsku |  |  | 114 |  |
| 13 | Szkoła Podstawowa | Bydgoska | 24 | 246/2 | 86-021, Żołędowo |
|  | w Żołędowie |  |  |  |  |
| 11 | Szkoła Podstawowa | Bydgoska | 35 | 159/7, 159/9, 160/1,160/2, 161/4, | 86-032, Niemcz |
|  | w Niemczu |  |  | 161/9, 161/13, 161/14, |  |
|  |  |  |  | 161/16, 161/19, 161/21, |  |
| 10 | Szkoła Podstawowa | Szkolna | 7 | 398/2 | 86-021, Maksymilianowo |
|  | w Maksymilianowie |  |  |  |  |
| 1 | Dom jednorodzinny | Malinowa | 27 | 129/7 | 86- 031, Osielsko |
| 2 | Dom jednorodzinny | Ustronie | 17 | 404/8 | 86-021, Maksymilianowo |
| 5 | Dom jednorodzinny | Kwiatowa | 15A | 321/10 | 86-031, Osielsko |
| 3 | Dom jednorodzinny | Rekreacyjna | 7 | 89/87 | 86-021, Bożenkowo |
| 4 | Dom jednorodzinny | Kwiatowa | 15 | 321/9 | 86-031, Osielsko |
| 6 | Dom jednorodzinny | Lawendowa | 18 | 321/7 | 86-031, Osielsko |
| 7 | Dom jednorodzinny | Dzikiej Róży | 3 | 138/35 | 86-031, Osielsko |
| 8 | Dom jednorodzinny | Brzozowa | 7 | 207/11 | 86-031, Osielsko |
| 9 | Dom jednorodzinny | Józefa | 9 | 74/59 | 86-032, Niemcz |
|  |  | Chełmońskiego |  |  |  |

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu Bydgoskiego w miejscowościach Osielsko, Niemcz, Maksymilianowo oraz Bożenkowo, które znajdują się na terytorium Gminy Osielsko.

4.3. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia:

- Wykonanie niezbędnych ekspertyz:

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przestawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego:

- Wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu umowy (zamówienia),

- Charakterystykę obiektów z ankiet gospodarstwa domowego złożonych przez docelowych użytkowników, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych

Strona 6 z 54

przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego

- Wykonanie projektu konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczne

- Wykonanie projektów elektrycznych oraz AKPiA

- Wykonanie ekspertyz dotyczących wytrzymałości konstrukcji dachów, które zapewnią, iż dach wytrzyma obciążenie spowodowane montażem instalacji fotowoltaicznych

- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji)

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu kompletnych systemów instalacji fotowoltaicznych

- Sprawdzeniu zamontowanych instalacji, przygotowaniu protokołów zdawczo-odbiorczych

- Przeprowadzenie doradztwa w zakresie pomocy użytkownikom instalacji przy wypełnianiu wniosków do OSD celem zgłoszenia mikroinstalacji, wraz z uwzględnieniem otrzymania od użytkowania upoważnienia do występowania w jego imieniu przed OSD

- Obecność instalatora lub projektanta podczas przyłączania instalacji do sieci elektroenergetycznej

Przedstawione w dokumencie opracowania są tylko materiałem wyjściowym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań w skład przedmiotu zamówienia.

i  pomocniczym wchodzących

Zakres prac projektowych obejmuje:

- wykonanie niezbędnych ekspertyz,

- opracowanie niezbędnych projektów,

- wypełnianiu wniosków do właściwego OSD celem zgłoszenia mikroinstalacji do przyłączenia oraz koordynowaniu procesu aż do przyłączenia tj. konsultacja umów dystrybucyjnej i innych niezbędnych.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaż konstrukcji pod moduły PV,

- montaż modułów PV na konstrukcji,

- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do inwertera,

- montaż inwerterów,

- montaż układu automatyki zabezpieczeniowej i systemowej,

- modernizacja rozdzielni domowej, jeśli wymaga

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- uruchomienie układu i regulacje po przyłączeniu,

- szkolenie obsługi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub

Strona 7 z 54

inne przeszkody,

- uszczelnienie przepustów

Zakres doradztwa obejmuje:

- Doradztwo celem pomocy technicznej w sprawie inwerterów monitoringu instalacji fotowoltaicznej i uzgodnienia z energetyką

4.4. Uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

4.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Przedmiotem projektu jest uzyskanie dostępu do alternatywnego źródła energii pochodzącego z energii słonecznej mogącego służyć do obniżenia kosztów zużywanej energii. Produkowana energia elektryczna ma zapewnić zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie 153833,03 kWh w ciągu roku oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 na rocznym poziomie

124,361 MgCO2.

Dodatkowa  moc  wytwórcza  nowych  jednostek  generujących  energię  elektryczną  w  równowartości

168,3 kWp

- Zakres robót montażowych objętych programem oraz wymagania techniczne

5.1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działek na których planowana jest inwestycja.

5.2. Szczegółowe właściwości techniczno - użytkowe

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zostały opracowane indywidulanie dla wybranych lokalizacji i stanową załączniki nr 1 – 13 do niniejszego opracowania.

Na każdym dachu zostanie zamontowany system paneli fotowoltaicznych, który będzie wytwarzał energię elektryczną pod wpływem promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanych jednostek wynoszący minimalnie 3,0 kWp maksymalnie 50 kWp. W uzasadnionych przypadkach moc mikroinstalacji może ulec zmniejszeniu.

Moduły fotowoltaiczne

Projektowane instalacje fotowoltaiczne składać się będzie z modułów (paneli) o mocy minimalnej dla każdego z paneli wynoszącej 300 Wp. Zastosowane panele będą współpracować z inwerterami (przetwornicami) o mocy zapewniającej przeniesienie mocy z części stałoprądowej. Planowana inwestycja nie wymaga rozbiórek istniejących budynków.

Strona 8 z 54

W mikroinstalacji należy zastosować wysoko wydajne panele fotowoltaiczne z monokrystalicznego krzemu. Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących wartościach:

| Minimalne wymogi dotyczące ogniw: |  |
| --- | --- |
| ‒ | moc znamionowa | minimum 300 Wp |
| ‒ | materiał | krzem monokrystaliczny |
| ‒ | tolerancja mocy | wyłącznie dodatnia tolerancja |
|  |  | mocy |
| ‒ | sprawność minimum | 16,5 % |
| ‒ technologia busbar do podwyższenia uzyskania wydajności | tak |
| ‒ gwarantowana pozytywna tolerancja wydajności | od 0 do+5% |
| ‒ wolne od efektu PID, Klasa A | tak |
| ‒ | powierzchnia antyrefleksyjna | tak |

- serwis gwarancyjny producenta

|  | paneli zapewniony na terenie Polski | tak |
| --- | --- | --- |
| ‒ | spełnienie norm | CE, IEC61215, IEC61730, |
|  |  | IEC 62716 |
| ‒ | gwarancja na produkt | minimum 10 lat |
| ‒ gwarancja na wydajność liniową | 25 lat |
|  | (co najmniej 96% minimalnej specyfikowanej wydajności w pierwszym roku, najwyżej 0,68% |
|  | rocznego spadku wydajności w następnych 24 latach), |  |
| ‒ współczynnik temp modułów Voc | ≥ -0,34% |
| ‒ | skrzynka przyłączeniowa | IP65 lub IP67 |
| ‒ wytrzymałość na obciążenie śniegiem | ≥ 5300 Pa |
| ‒ fabrycznie nowe panele fotowoltaiczne | tak |

- okres od produkcji modułów do ich montażu nie przekracza 1 roku kalendarzowego

‒	Kolor	black

(dotyczy wybranych instalacji)

- Fabrycznie nowe

Dobór ilości paneli

W projekcie koncepcyjnym zastosowane zostały panele o mocy 300 Wp.

Posadowienie paneli

Panele zamontowane zostaną na systemowych dedykowanych konstrukcjach stalowo aluminiowych, cynkowanych ogniowo (nie galwanicznie). Konstrukcja ma składać się z szyn nośnych oraz klem i uchwytów mocujących system do dachu płaskiego lub skośnego. Kąt nachylenia dachu oraz jego położenie względem kierunku świata powinien dedykować optymalne usytuowanie instalacji ze względu na jego produkcję. Dedykowane dostępne powierzchnie dachu zgodnie z indywidualnym opisem rozwiązań. Podział i rozmieszczenie ogniw należy dokonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz

- uwzględnieniem elementów zacieniających.

Okablowanie w części prądu stałego

Strona 9 z 54

Okablowanie w części stałoprądowej (połączenia paneli między sobą, oraz połączenie do inwerterów) należy zaprojektować przy użyciu przewodów specjalistycznych przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych. Przewody o charakterystyce wysokiej odporności na działanie UV oraz działania warunków atmosferycznych. Przewody muszą być dostosowane do pracy przy podwyższonej temperaturze co jest niezbędne przy instalacjach fotowoltaicznych oraz przy napięciu do 1000V DC. Okablowanie to należy zaprojektować z użyciem przewodów jednożyłowych o przekroju 4mm2. Zakończenia przewodów od strony paneli lub inwerterów należy zaprojektować z użyciem standardowych dedykowanych wtyków.

Okablowanie w części prądu zmiennego

Połączenie między falownikami, a rozdzielnicą AC należy wykonać z użyciem kabla o parametrach co najmniej YKY o 5x4mm2 lub 5x6mm2 zgodnie z obliczeniami dla poszczególnych instalacji.

Monitorowanie produkcji

Monitorowanie pracy mikroinstalacji może być prowadzone za pomocą modułu komunikacyjnego do rejestracji danych zapewniających monitorowanie. Monitoringiem objęte muszą być wszystkie inwertery, w celu zapewnienia ciągłości pracy wszystkich instalacji. Dostęp do sieci został szczegółowo opisany dla każdej z poszczególnych instalacji.

Falowniki

W instalacjach należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Należy zastosować falowniki charakteryzujące się wydajnością minimum 96%. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników (w tym pracę na zewnątrz budynku).

Inwertery winny zostać wyposażone w system kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowane inwertery mają być w pełni zautomatyzowane, posiadające własne zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy i fabrycznie nowe.

Wymogi dotyczące falowników:

- liczba szt. w 1 mikroinstalacji

- maksymalna moc DC

- moc znamionowa prądu przemiennego

- stopień ochrony

- klasa ochrony

- europejski współczynnik sprawności

- sprawność dostosowania MPP

- zintegrowany odłącznik prądu stałego

- montaż

- chłodzenie

- pomiar izolacji prądu stałego

- zintegrowana funkcja rejestrowania danych

1

(zgodnie z opisem rozwiązań dla każdej z instalacji)

(zgodnie z opisem rozwiązań dla każdej z instalacji)

IP 65

1

nie mniejszy niż 95,0%

- 99,9% tak

wewnętrzny i zewnętrzny regulowana regulacja ostrzeżenie/wyłączenie przy RISO < 600kΩ

tak

Strona 10 z 54

- możliwość podłączenia do sieci Internet za pośrednictwem interfejsu LAN

‒	gwarancja	producenta	minimum 10 lat

Konstrukcja

- Montaż paneli na profilach aluminiowych przytwierdzonych do konstrukcji dachu (lub elewacji, jeśli wskazuje na to indywidualny opis dla wybranego obiektu) dla budynków jednorodzinnych

- Montaż paneli na profilach aluminiowych przytwierdzonych do konstrukcji obciążeniowej dla budynków użyteczności publicznej

| ‒ | obciążenie śniegiem | DIN 1055-5 | (07/1975), |
| --- | --- | --- | --- |
| ‒ | obciążenie wiatrem | DIN 1055-4 | (08/1986) |
| ‒ | gwarancja | minimum10 lat |

Okablowanie

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami mają zostać wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Powstały łańcuch składający się z paneli zostanie włączony do inwertera. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable układane będą w korytkach instalacyjnych, przymocowanych do dachu, w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych. Układając kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie konstrukcji i korytek instalacyjnych. Kable należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Włączenie inwerterów do sieci wewnętrznej budynku odbędzie się za pomocą kabli typu YKY – przekroje oraz typy wg rysunku PK-EE-S01

- przewody giętkie miedziane

- projektowana żywotność ponad 25 lat

- zastosowanie również w ziemi

- dobór przewodów w taki sposób, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel  inwerter  przyłącze nN wynosiła ≤ 1%

- Zakres pracy od -400 C do +900 C, max. temp. na przewodniku +120°C

- Testowany VDE i certyfikowany TUV

- Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi

- Nadaje się do użycia w oraz na urządzeniach i systemach podwójnie izolowanych (II klasa ochronności)

- Odporny na UV, Ozon i Amoniak

- Przekrój i typ kabli zgodny z obliczeniami

Ochrona przed porażeniem

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez:

- zachowanie odległości izolacyjnych,

- izolację roboczą,

- szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym TN-S.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi zostanie zrealizowana ochrona odgromowa poprzez podłączenie konstrukcji modułów fotowoltaicznych do instalacji odgromowej.

Strona 11 z 54

- Należy przewidzieć montaż do instalacji odgromowej już istniejącej.

5.3. Przygotowanie terenu inwestycji

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, o ile będą wymagane. Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane. Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym.

5.4. Transport materiałów

Transport materiałów na teren inwestycji zapewnia Wykonawca na własny koszt.

5.5. Odbiory

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót.,

‒	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjętych w nim rozwiązań technicznych,

- Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie Zamawiającemu,

‒	Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty

5.6. Usługi serwisowe

Wymagany zakres świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę przez okres minimum 5 lat od daty uruchomienia instalacji (bez dodatkowego wynagrodzenia). Serwis nie rzadziej niż raz w roku, polegający na: Ocenie wzrokowej, konserwacji instalacji, pomiarach kontrolnych String-kabli oraz informacji o aktualnym stanie instalacji PV zawartym w protokole pomiarowym.

5.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Podczas realizacji robót budowlano-instalacyjnych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:

Strona 12 z 54

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745),

| ‒ | Obwieszczenie Ministra | Gospodarki, Pracy | i Polityki Społecznej z | dnia | 28 | sierpnia | 2003 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w sprawie ogłoszenia | jednolitego tekstu | rozporządzenia Ministra | Pracy | i | Polityki | Socjalnej |
|  | w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650), |
| ‒ | Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w | sprawie szkolenia |
|  | w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860), |  |  |  |
| ‒ | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa |
|  | i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), |  |
| ‒ | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa |
|  | i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, |
|  | budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263), |  |  |  |  |

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930),

‒	Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912),

‒	Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2003  r.

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz.

U. 2003 nr 129 poz. 1184),

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 póz. 30).

Prace projektowe i budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisami z nią związanymi,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),

‒	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, Póz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Póz. 719),

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 178, Póz. 1380 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 690),

- Polskimi Normami.

Strona 13 z 54

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Część informacyjna

6.1. Aktualne uwarunkowania

Adresy obiektów objętego zamówieniem:

Zgodnie z częścią załączników

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego:

- Wojciech Sypniewski - Wójt  Gminy Osielsko,

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Marzena Alińska - kierownik Referatu Ochrony Środowiska

- Marcelina Komorowska - podinspektor w ref. Ochrony Środowiska

- Justyna Janicka – inspektor w ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych

6.2. Pozostałe ustalenia

- Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną,

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac,

- Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania,

- Kierownik robót lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub być osiągalni na żądanie,

- Zobowiązuje się Wykonawcę do trwałego oznakowania wybudowanych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z obowiązującą księgą wizualizacji znaku Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- Zobowiązuje się Wykonawcę do uwzględnienia postanowień adnotacji zamieszczonych dla wybranych lokalizacji, które stanowią załączniki nr 1 – 13do niniejszego opracowania,

- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej chwili będzie odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników i osób trzecich,

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych materiałów, odpadów i pustych opakowań z terenu zamawiającego.

Strona 14 z 54

- SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Malinowa 27 w m. Osielsko

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Ustronie 17 w m. Maksymilianowo

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Rekreacyjna 7 w m. Bożenkowo

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Kwiatowa 15 w m. Osielsko

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Kwiatowa 15A w m. Osielsko

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Lawendowa 18 w m. Osielsko

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Dzikiej Róży 3 w m. Osielsko

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Brzozowa 7 w m. Osielsko

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Józefa Chełmońskiego 9 w m. Niemcz

- Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Osielsku ul.

Centralna 7 w m. Osielsko

- Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żołędowie ul. Bydgoska 24 w m. Żołędowo

- Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7 w m. Maksymilianowo

- Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35 w m. Niemcz

Strona 15 z 54

Załącznik 1

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Malinowa 27 w m. Osielsko

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Dom jednorodzinny

Malinowa 27, 86- 031, Osielsko

129/7

nie

w trakcie

3000,00 zł

4477,6 kWh / rok

dwuspadowy

45°

dachówka betonowa

brak

12 kW

4,5 kW

15 szt.

dach, część południowa

minimum	5	kW	(możliwość	rozbudowy	instalacji

w przyszłości)

Pomieszczenie gospodarcze

tak, istniejąca infrastruktura

Zdjęcia:

Dodatkowe uwagi:

brak

Strona 16 z 54

Planowana roczna produkcja

Planowana roczna produkcja

Efekt ekologiczny

967 kWh / 1 kWp

4351,5 kWh*

3,533418 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 17 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

23 086,93 zł zł netto

24 933,89 zł brutto (8% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 18 z 54

Załącznik 2

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Ustronie 17 w m. Maksymilianowo

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Dom jednorodzinny

Ustronie 17, 86-021, Maksymilianowo

404/8

nie

2017

1900,00 zł

2900 kWh / rok

kopertowy

ok 33°

dachówka ceramiczna

brak

11 kW

3,0 kW

10 szt.

dach, część południowa

minimum	4	kW	(możliwość	rozbudowy

w przyszłości)

Pomieszczenie gospodarcze (kotłownia)

tak, istniejąca infrastruktura

instalacji

Zdjęcia:

Dodatkowe uwagi:

Ramki modułów typu black, klemy oraz konstrukcja w kolorze czarnym, dostępne trasy kablowe na nieużytkowanym poddasz

Strona 19 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

2890 kWh*

2,34668 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 20 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

18 235,91 zł netto

19 694,78 zł brutto (8% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 21 z 54

Załącznik 3

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Rekreacyjna 7 w m. Bożenkowo

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Dom jednorodzinny

Rekreacyjna 7, 86-021, Bożenkowo

89/87

nie

2003

2100 zł

3200kWh / rok

dwuspadowy

ok 33°

dachówka betonowa

brak

16 kW

4,2 kW

14 szt.

dach, część południowa

minimum	4	kW	(możliwość	rozbudowy	instalacji

w przyszłości)

na	zewnątrz,	możliwość	wykorzystania	przyłącza

siłowego

tak

Zdjęcia:

Dodatkowe uwagi:

Falownik na zewnątrz, zabezpieczyć dostęp przed osobami trzecimi

Strona 22 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

4050 kWh*

3,2886 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 23 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

22 110,00 zł netto

23 878,80 zł brutto (8% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 24 z 54

Załącznik 4

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Kwiatowa 15 w m. Osielsko

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Dom jednorodzinny

ul. Kwiatowa 15, 86-031, Osielsko

321/9

nie

1996

1800 zł

2686,6kWh / rok

dwuspadowy

ok 33°

dachówka

brak

11 kW

3,6 kW

12 szt.

dach garażu, część południowa

minimum	4	kW	(możliwość	rozbudowy	instalacji

w przyszłości)

garaż, możliwość wykorzystania przyłącza

siłowego

do wykonania

Zdjęcia:

Dodatkowe uwagi:

Falownik w garażu, rekomendacja usunięcia drzewa (zacienienie) od strony południowej

Strona 25 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

3460 kWh*

2,80952 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 26 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

20 814,11 zł netto

25 601,36 zł brutto (23% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 27 z 54

Załącznik 5

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Kwiatowa 15A w m. Osielsko

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Dom jednorodzinny

ul. Kwiatowa 15A, 86-031, Osielsko

321/10

nie

2013

2400 zł

3582,1 kWh / rok (zakłada się wzrost zużycia)

dwuspadowy

ok 33°

dachówka

brak

11 kW

4,5 kW

15 szt.

dach konstrukcji wiaty, część południowa

minimum 4 - 5 kW

na zewnątrz,

do wykonania

Zdjęcia:

Dodatkowe uwagi:

Falownik na zewnątrz, przewody w kolorze czarnym, ramki modułów oraz klemy wykonane w kolorze czarnym, montaż falownika zintegrowany z istniejącą instalacją oraz elementami konstrukcji nośnej

Strona 28 z 54

Planowana roczna produkcja

Planowana roczna produkcja

Efekt ekologiczny

967 kWh / 1 kWp

4351,5 kWh*

3,533418 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 29 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

23 086,93 zł netto

28 396,93 zł (23% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 30 z 54

Załącznik 6

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Lawendowa 18 w m. Osielsko

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Dom jednorodzinny

ul. Lawendowa 18, 86-031 Osielsko

321/7

nie

2012

4500 zł

6716 kWh / rok

kopertowy

ok 30°

dachówka ceramiczna

brak

11 kW

8,1 kW

27 szt.

strona południowa

8 kW

garaż

dostępny

Zdjęcia:

Dodatkowe uwagi:

Należy zwrócić szczególną uwagę na gęste lokalizacje tras kablowych w garażu (w pobliżu falownika)

Strona 31 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

7598,53 kWh*

6,32142 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 32 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

33 800,00 zł netto

- 500,00 zł brutto (8% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 33 z 54

Załącznik 7

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Dzikiej Róży 3 w m. Osielsko

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Dom jednorodzinny

ul. Dzikiej Róży 3, 86-031 Osielsko

138/35

nie

2005

2400 zł

3994 kWh / rok

kopertowy

ok 30°

dachówka ceramiczna

brak

11 kW

4,5 kW

15 szt.

strona południowa

5 kW

pomieszczenie gospodarcze

dostępny

Zdjęcia:

Dodatkowe uwagi:

Wykonanie przejścia bez ingerencji w elewacje, falownik zamontować w pomieszczeniu gospodarczym, ramki modułów oraz klemy wykonane w kolorze czarnym

Strona 34 z 54

Planowana roczna produkcja

Planowana roczna produkcja

Efekt ekologiczny

967 kWh / 1 kWp

4351,5 kWh*

3,533418 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 35 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

23 086,93 zł netto

24 933,89 zł brutto (8% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 36 z 54

Załącznik 8

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Brzozowa 7 w m. Osielsko

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Dom jednorodzinny

ul. Brzozowa 7, 86-031 Osielsko

207/11

nie

2000

2400 zł

4007 kWh / rok

kopertowy (z dodatkowymi elementami)

ok 33°

dachówka ceramiczna

brak

7 kW

6,6 kW

22 szt.

strona południowa

6 kW

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

dostępny

Zdjęcia:

\

Dodatkowe uwagi:

Wykonanie przejścia bez ingerencji w elewacje, falownik zamontować w garażu,

Z uwagi na różne powierzchnie dachu należy zastosować optymalizatory mocy modułów

Strona 37 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

6090 kWh

4,94508 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability

**na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 38 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

32 670,00 zł netto

35 283,60 zł brutto (8% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 39 z 54

Załącznik 9

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w gospodarstwie domowym na ul. Józefa Chełmońskiego 9 w m. Niemcz

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Rok budowy

Roczne rachunki za energię

Szacowany zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Moc przyłączeniowa

Obliczeniowa moc instalacji

Dom jednorodzinny

ul. Józefa Chełmońskiego 9, 86-032, Niemcz

74/59

nie

2006

1 929,12 zł

2879,3kWh / rok

dwuspadowy

ok 45°

dachówka ceramiczna

brak

11 kW

3,0	kW

Liczba modułów

10 szt.

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

elewacja budynku od strony południowej 4 kW

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

dostępny

Zdjęcia:

Dodatkowe uwagi:

Zaprojektować specjalną konstrukcję i zamontować do elewacji. Moduły rozmieścić pionowo. Kąt pomiędzy modułami a elewacji nie może przekraczać 20°

Strona 40 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

2890 kWh*

2,34668 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 41 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

18 235,91 zł zł netto

19 694,78 zł brutto (8% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich (jeśli będą wymagane)

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 42 z 54

Załącznik 10

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie ul. Szkolna 7 w m. Maksymilianowo

| Typ obiektu: | Budynek użyteczności publicznej |  |
| --- | --- | --- |
| Adres: | ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo |
| Nr działki | 398/2 |  |
| Prowadzona działalność gospodarcza | nie dotyczy |  |
| Szacowany zużycie energii | 30 034 kWh / rok |  |
| Rodzaj dachu | płaski |  |
| Kąt nachylenia | nie dotyczy |  |
| Materiał wykonania dachu | bitumiczna termozgrzewalna |  |
| Istniejąca instalacja odgromowa | tak |  |
| Obliczeniowa moc instalacji | 24 kW |  |
| Liczba modułów | 80 szt. |  |
| Lokalizacja modułów | zgodnie z koncepcją |  |
| Dobór falownika | 15 kW; 10 kW | (2 falowniki) |
| Lokalizacja falownika | rozdzielnia główna budynku |  |
| Dostęp do sieci internetowej | dostępny |  |

Zdjęcia:

Strona 43 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

22 100 kWh*

17,945 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability

**na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 44 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

122 077,64 zł netto

150 155,50 zł brutto (23% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 45 z 54

Załącznik 11

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej w Niemczu ul. Bydgoska 35 w m. Niemcz

| Typ obiektu: | Budynek użyteczności publicznej |  |
| --- | --- | --- |
| Adres: | ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz |  |
| Nr działki | 159/7, 159/9, 160/1, 160/2, 161/4, 161/9, 161/13, , |
|  | 161/14, 161/16, 161/19, 161/21, |  |
| Prowadzona działalność gospodarcza | nie dotyczy |  |
| Szacowany zużycie energii | 50 929 kWh / rok |  |
| Rodzaj dachu | płaski |  |
| Kąt nachylenia | nie dotyczy |  |
| Materiał wykonania dachu | bitumiczna termozgrzewalna |  |
| Istniejąca instalacja odgromowa | tak |  |
| Obliczeniowa moc instalacji | 30 kW |  |
| Liczba modułów | 100 szt. |  |
| Lokalizacja modułów | zgodnie z koncepcją |  |
| Dobór falownika | 15 kW; 15 kW | (2 falowniki) |
| Lokalizacja falownika | rozdzielnia główna budynku |  |
| Dostęp do sieci internetowej | dostępny |  |

Zdjęcia:

Strona 46 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

25 100 kWh*

20,381 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 47 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

156 093,60 zł netto

191 995,13 zł (23% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 48 z 54

Załącznik 12

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej w Osielsku ul. Centralna 7 w m. Osielsko

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Szacowane zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Materiał wykonania dachu

Istniejąca instalacja odgromowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Budynek użyteczności publicznej

ul. Centralna 7, 86-021 Osielsko

113/1, 97/30, 114

nie dotyczy

108 932 kWh / rok

płaski / inny

nie dotyczy

-

tak

49,2 kW (< 49,99 kW) (30 kW + 20 kW)

164 szt.

zgodnie z koncepcją

15 kW; 15 kW; 10 kW; 10 kW	(4 falowniki)

rozdzielnia główna budynku

dostępny

Zdjęcia:

Strona 49 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

48 000 kWh*

38,976 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 50 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

251 074,75 zł netto

308 821,94 zł (23% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 51 z 54

Załącznik 13

Właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis rozwiązań) instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej w Osielsku ul. Bydgoska 24 w m. 86-021 Żołędowo

Typ obiektu:

Adres:

Nr działki

Prowadzona działalność gospodarcza

Szacowane zużycie energii

Rodzaj dachu

Kąt nachylenia

Istniejąca instalacja odgromowa

Obliczeniowa moc instalacji

Liczba modułów

Lokalizacja modułów

Dobór falownika

Lokalizacja falownika

Dostęp do sieci internetowej

Budynek użyteczności publicznej

ul. Bydgoska 24, 86-021 Żołędowo

246/2

nie dotyczy

26 400 kWh / rok

skośny, dachówka

30°

tak

22,5 kW

75 szt.

dach, wschód

10 kW; 10kW	(2 falowniki)

rozdzielnia główna budynku

dostępny

Zdjęcia:

Strona 52 z 54

Planowana roczna produkcja Efekt ekologiczny

18 600 kWh*

15,1032 MgCO2**

*na podstawie metodologii European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability **na podstawie ,,Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2), Karty efektów ekologicznych” WFOŚiGW w Toruniu

Strona 53 z 54

Szacowane nakłady inwestycyjne:

Na podstawie danych rynkowych koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wynosi:

114 965,57 zł netto

141 407,64 zł (23% VAT)

Koszt obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji bądź wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich

- Przygotowanie terenu do montażu instalacji

- Zakup komponentów instalacji

- Dostawę na miejsce montażu

- Montaż konstrukcji stelaża

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż inwertera

- Montaż okablowania AC i DC

- Montaż zabezpieczeń

- Podłączenie i uruchomienie instalacji

- Konfigurację falownika

- Przeprowadzenie niezbędnych formalności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- Instruktaż obsługi instalacji

Strona 54 z 54

Załącznik 14

Zestawienie najważniejszych wskaźników:

|  |  |  |  |  |  |  | Numer |  |  | Kod pocztowy, |  |  | Moc instalacji |  |  | Produkcja |  |  | Roczne |  |  | Efekt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. |  |  | ulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zużycie |  |  | ekologiczny |  |
|  |  |  |  |  |  |  | działki |  |  | miejscowość |  |  | PV [kWp] |  |  | energii [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | energii [kWh] |  |  | [MgCO2] |  |
| 1 |  |  | Malinowa 27 | 129/7 |  |  | 86- 031, Osielsko | 4,5 | 4351,5 | 4 477,6 | 3,533 |
| 2 |  |  | Ustronie 17 | 404/8 |  | 86-021, |  | 3,0 | 2890,0 | 2 900,0 | 2,347 |
|  |  |  |  |  |  |  | Maksymilianowo |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Rekreacyjna 7 | 89/87 |  |  | 86-021, Bożenkowo | 4,2 | 4050,0 | 3 200,0 | 3,289 |
| 4 |  |  | Kwiatowa 15 | 321/9 |  |  | 86-031, Osielsko | 3,6 | 3460,0 | 2 686,0 | 2,810 |
| 5 |  |  | Kwiatowa 15A | 321/10 |  |  | 86-031, Osielsko | 4,5 | 4351,5 | 3 582,1 | 3,533 |
| 6 |  |  | Lawendowa 18 | 321/7 |  |  | 86-031, Osielsko | 8,1 | 7598,5 | 6716,0 | 6,321 |
| 7 |  |  | Dzikiej Róży 3 | 138/35 |  |  | 86-031, Osielsko | 4,5 | 4351,5 | 3 994,0 | 3,533 |
| 8 |  |  | Brzozowa 7 | 207/11 |  |  | 86-031, Osielsko | 6,6 | 6090,0 | 4 007,0 | 4,945 |
| 9 |  | Józefa Chełmońskiego 9 | 74/59 |  |  | 86-032, Niemcz | 3,0 | 2890,0 | 2 879,3 | 2,347 |
| 10 |  |  | Szkolna 7 | 398/2 |  | 86-021, |  | 24 | 22100,0 | 30 034,0 | 17,945 |
|  |  |  |  |  |  |  | Maksymilianowo |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 159/7, 159/9, 160/1, 160/2, 161/4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Bydgoska 35 | 161/9, 161/13, 161/14, |  |  | 86-032, Niemcz | 30 | 25100 | 50 929,0 | 20,381 |
|  |  |  |  | 161/16, 161/19, 161/21, |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Centralna 7 | 113/1, 97/30, 114 |  |  | 86-031, Osielsko | 49,2 | 48000,0 | 108 932,0 | 38,976 |
| 13 |  |  | Bydgoska 24 | 246/2 |  |  | 86-021, Żołędowo | 22,5 | 18600,0 | 26 400,0 | 15,103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 168,3 | 153833,03 | 250737 | 124,361 |

IV.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA