O s i e l s k o ,   dnia 27 października 2020 r.

OŚ.GW.6345.01.2020

Roboty remontowe melioracji wodnych – remont rowu odpływowego R – K2 łącznej                                                              II etap – dz.ewid.nr.331 – długości  148 mb wraz z wykarczowaniem pni po ściętych drzewach,                                                                                                wyprofilowaniu rowu oraz umocnieniem dna i stop skarp płytami typu „Krata”                                                                                                                                                Obiekt zlewni R-K w miejscowości Osielsko

Z A P R O S Z E N I E

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz.1843) tj. poniżej 30 tys. euro na wykonanie odcinkowego remontu rowu odpływowego R-K2 w rejonie ulicy Makowej w Osielsku, nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz.ewid.nr.  329 obręb Osielsko stanowiacej własność Gminy Osielsko

Zakres robót :

- roboty ziemne mechaniczne – karczowanie  75 szt. pni usuniętych drzew i krzewów

- wykopy z przerzutem na odkład wraz z formowanie dna i skarp wg. wymaganego spadku “z grubsza”

oraz z uzupełnieniem ubytków (wbudowaniem w nasyp) i z rozplantowaniem (szer.dna 0,4 m, nachyl. skarp 1:1)

na dłg. 148 mb,

- transport usuniętych pni i utylizacja,

- roboty ziemne ręczne – profilowanie dna i skarp “na czysto” z przygotowaniem pod wysiew

nasion traw,

- transport i wykonanie podsypek – rozścielenie i wyrównanie podłoża pod umocnienia,                                                                                            - wykonanie umocnień dna i “stop” skarp płytami typu „Krata” (40x60x10) na dłg. 138 mb -  690 szt.                             (10 mb rezerwa pod separator przy ul. Kwiatowej),                                                                                                              - transp. mater. – ręczne modelowanie i zahumusowanie skarp oraz umocnienie skarp poprzez obsiew          nasionami traw,                                                                                                                                                                              - roboty pomiarowe na bieżąco,

Termin składania ofert:  do 2 listopada 2020 r.

Oferty należy złożyć drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy Osielsko  86-031 Osielsko  ul. Szosa Gdańska 55A

Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@osielsko.pl

Lokalizacja i zakres robót: wg. załączonej mapki.  W przypadku pytań proszę o kontakt                                     pod nr. tel. 52 324 18 50

- zakres robót: wg. załączonej mapki

- verte

( 2 )