| Temat: | Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Osielsko |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Gmina Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A |
| Nazwa i adres jednostki autorskiej |
|  | Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz |
| Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| mgr Romuald Meyer Prokurent – Dyrektor Zarządzający |  |  |
| mgr Paula Oparkowska Specjalista ds. Środowiska |  |  |
| mgr Magdalena Żmudzińska Młodszy Specjalista ds. Środowiska |  |  |
| BYDGOSZCZ PAŹDZIERNIK 2020 roku |

# Słowniczek pojęć i skrótów

| Pojęcie/skrót | Znaczenie |
| --- | --- |
| B(a)P | Benzo(a)piren – przedstawiciel wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) |
| BOŚ | Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie |
| CO2 | Dwutlenek węgla – najważniejszy gaz cieplarniany |
| Emisja substancji do powietrza | Wprowadzanie w sposób zorganizowany (poprzez emitory) lub niezorganizowany (z dróg, z hałd, składowisk, w wyniku pożarów lasów) substancji gazowych lub pyłowych do powietrza na skutek działalności człowieka lub ze źródeł naturalnych |
| Emitor | Źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego, najczęściej rozumiane jako zakład wypuszczający do atmosfery zanieczyszczenia pyłowe lub urządzenie wysyłające energię w postaci promieniowania. Ze względu na sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wyróżnia się źródła punktowe (np. kominy), liniowe (np. pojazdy poruszające się po drogach), obszarowe (np. wysypiska śmieci). |
| Gmina, Osielsko, | Gmina Osielsko |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny w Warszawie |
| KWh | jednostka pracy, energii oraz ciepła, 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1 kW. Jest To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (dżula) w układzie SI. 1 GJ = 278 kWh |
| Mg | Megagram – w języku powszechnie używanym tona |
| MW | Megawat = 1 000 kW |
| MWh | Megawatogodzina - 1 MWh = 1 000 kWh. |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie |
| PGN | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej |
| PM | Pył drobny, z ang. Particulate Matter |
| PZMM, Plan, Plan Mobilności | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Zbiorowej) |
| RPO WK-P | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |

1.	Wstęp.	4

1.1	Zakres i cel opracowania	4

1.2	Metodyka	6

1.3	Wykaz materiałów źródłowych	6

2.	Ogólna diagnoza zrównoważonej mobilności na terenie Gminy Osielsko                i określenie obszarów interwencji	7

2.1	Ogólna charakterystyka Gminy Osielsko	7

2.2	Działalność gospodarcza	8

2.3  Generatory ruchu na terenie Gminy Osielsko	9

1.4	Sieć drogowa	10

1.5	Motoryzacja indywidualna	15

1.6	Sieć parkingowa	16

1.7	Drogowy transport zbiorowy	16

1.8	Transport kolejowy	19

1.9	Transport niezmotoryzowany rowerowy i pieszy	19

2.	Cel główny i cele szczegółowe planu w zakresie mobilności	20

3.	Działania w zakresie mobilności	21

3.4	Szczegółowy opis działań w zakresie mobilności	25

3.4.1	Transport niezmotoryzowany rowerowy i pieszy	25

3.4.2	Publiczny transport zbiorowy	26

3.4.3	Transport indywidualny	28

3.4.4	Wzrost intermodalności	30

3.4.5	Wdrażanie nowych wzorców zachowań komunikacyjnych	30

3.4.6	Zarządzanie mobilnością	31

3.4.7	Logistyka	31

3.4.8	Inteligentne systemy transportowe	31

3.5	Proces wdrażania elementów zrównoważonej mobilności zbiorowej	31

3.6	Zgodność działań związanych z mobilnością miejską zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej z działaniami zawartymi w strategii kraju, województwa, aglomeracji i gminy	32

4.	Działania wynikające z programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej	35

5.	Podsumowanie badania ankietowego	37

# Wstęp.

Niniejszy dokument stanowi suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr VIII/67/2020 z dnia 8 październik 2020 roku. Plan mobilności miejskiej - zbiorowej określa wpływ działań zawartych w planie, na mobilność mieszkańców obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę osielsko.

Dokument został przygotowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie Komisji Europejskiej COM(2013) 913 z dnia 17 grudnia 2013 r. pt. „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju”, stanowiącym załącznik nr 1 do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach”.

Głównym celem planu mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie. Dotyczy to bardziej potrzeb „funkcjonującego miasta” i jego obrzeży niż obszaru miejskiego jako jednostki podziału administracyjnego.

Zgodnie z dokumentem Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) to strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej opiera się na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny.

## Zakres i cel opracowania

Działania zdefiniowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obejmują swym zakresem wszystkie środki 
i formy transportu w Gminie, w tym publiczne i prywatne, związane z pasażerami i przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma zdefiniować warunki brzegowe dla systemu transportu poprzez spełnienie następujących celów:

- zapewnienie obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwią dostęp do kluczowych celów podróży 
i usług,

- redukcję zanieczyszczeń powietrza i hałasu, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,

- poprawę wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,

- poprawę stanu bezpieczeństwa,

- pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Główny cel działań mobilnościowych jest ściśle powiązany z celami określonymi w Planie gospodarki niskoemisyjnej, który zakłada transformację Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

- poprawę efektywności energetycznej,

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- poprawę jakości powietrza.

Realizacja tych celów pod względem mobilnościowym zakłada:

- preferencję różnorodnych środków transportu zbiorowego w podróżach zewnętrznych oraz pomiędzy najbardziej odległymi miejscowościami Gminy,

- preferencję ruchu pieszego i rowerowego wewnątrz Gminy, zwłaszcza na obszarze sąsiadujących miejscowości,

- podejmowanie działań do pełnego wykorzystania pojemności używanych środków transportu,

- modernizację układu drogowego tak, aby minimalizować przebiegi pojazdów na terenie Gminy,

- modernizację skrzyżowań ułatwiających włączanie się do ruchu z dróg gminnych na drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe o dużym natężeniu ruchu (skrzyżowania z ruchem okrężnym i skrzyżowania skanalizowane),

- wspieranie działań pozostałych interesariuszy umożliwiających tworzenie sieci drogowej, w ramach której możliwe jest rozdzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego na terenie Gminy Osielsko, zwłaszcza w zakresie transportu towarowego,

- podejmowanie działań umożliwiających budowę infrastruktury dla potrzeb eksploatacji pojazdów elektrycznych,

- lobbing wśród posłów i senatorów tworzenia prawa dającego władzom Gminy możliwość podjęcia działań promujących używanie pojazdów z napędem alternatywnym (elektrycznym lub hybrydowym) i pojazdów wyposażonych w silniki spełniające najwyższe normy czystości spalin,

- zwiększenie wśród mieszkańców Gminy Osielsko poziomu świadomości wpływu poszczególnych środków transportu na środowisko naturalne.

Podjęte w Planie działania zakładają równomierny rozwój wszystkich rodzajów transportu, których ostateczny wybór na danym obszarze, determinowany będzie:

- dostępnością infrastruktury drogowej lub torowej o odpowiednich parametrach,

- rozmieszczeniem generatorów ruchu (np. galerii handlowych, dużych sklepów, itp.),

- średnim czasem i średnią długością podróży,

- potrzebami transportowymi mieszkańców,

- energochłonnością i efektywnością ekonomiczną.

Aby osiągnąć jak najlepsze wskaźniki ekonomiczne i jakościowe systemu transportowego Gminy, przewiduje się w przyszłości współudział jak najszerszych kręgów lokalnego społeczeństwa w pracach nad planem mobilności. Niniejszy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przewiduje budowę zintegrowanego systemu transportowego przy wykorzystaniu zarówno środków infrastrukturalnych, jak i organizacyjnych. Dlatego w procesie organizacji systemu przewiduje się wysoki poziom współpracy, koordynacji i konsultacji między różnymi szczeblami samorządu terytorialnego.

Szczególne miejsce w procesie doskonalenia systemu stanowić będą interesariusze Planu (mieszkańcy, policja, straż miejska, organizacje społeczne, podmioty gospodarcze), mogący na bieżąco zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania transportu oraz propozycję potencjalnych zmian. Tylko przy tak funkcjonującym procesie wymiany informacji, Gmina Osielsko może zagwarantować sobie wysoki poziom akceptacji wsparcia dla projektu pomimo przejściowych ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego (COVID 19).

System transportowy zdefiniowany poprzez działania określone w Planie będzie posiadać następujące cechy:

- zaspokajanie zapotrzebowania na mobilność i usługi transportowe mieszkańców, przedsiębiorstw usługowych i sektora przemysłowego,

- dostępność i spełnianie podstawowych potrzeb wszystkich użytkowników w zakresie mobilności,

- spełnianie wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju uwzględniających potrzeby związanych z rentownością, sprawiedliwością społeczną, ochroną zdrowia i jakością środowiska naturalnego,

- integracja różnych rodzajów transportu,

- lepsze zagospodarowanie przestrzeni zbiorowej oraz pełniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej i usług świadczonych w zakresie transportu,

- zwiększenie atrakcyjności środowiska miejskiego, podniesienie jakości życia i poziomu zdrowia publicznego,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.

## Metodyka

Niniejszy dokument opracowano w oparciu o Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

W celu zdiagnozowania mocnych i słabych stron systemów komunikacyjnych przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy Osielsko. Ankiety można było wypełnić za pośrednictwem linku .

Odpowiedzi i sugestie zgłoszone przez ankietowanych uwzględniono w tworzeniu niniejszego Planu.

Projekt dokumentu zostanie wyłożony do konsultacji społecznych. Mieszkańcy oraz inni interesariusze będą mogli wnosić uwagi i sugestie do opracowania.

## Wykaz materiałów źródłowych

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano dane pochodzące z następujących urzędów i instytucji:

- Urząd Gminy Osielsko oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze,

- Urząd Miejski w Bydgoszczy

- Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy,

- Urząd Marszałkowski w Toruniu,

- Główny Urząd Statystyczny w Warszawie,

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Tabela 1. Wykaz niektórych dokumentów wykorzystanych w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Koncepcja dotycząca Planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach” |
| 2 | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE |
| 3 | Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności zbiorowej |
| 4 | Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Trzecia fala nowoczesności” |
| 5 | Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku |
| 6 | Plan Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” |
| 7 | Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych |
| 8 | Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 – Strategia Przyspieszenia 2030+ |
| 9 | Program Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2023 |
| 10 | Strategia Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2015 – 2023 |
| 11 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko |
| 12 | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osielsko |
| 13 | Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bydgoskiego z 2016 roku |
| 14 | Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2019. |
| 15 | Umowa na świadczenie usług przewozowych z Miastem Bydgoszcz w ramach układu metropolitalnego |
| 16 | Wykaz przewoźników publicznych i prywatnych obsługujących komunikację publiczną w Gminie Osielsko |
| 17 | Wykaz ścieżek rowerowych w gminie wraz z km – w miarę możliwości z zaznaczeniem na mapie |
| 18 | Wykaz inwestycji drogowych i infrastrukturalnych (oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe, chodniki, sygnalizacje, tablice informacyjne, lustra drogowe itp.) przewidzianych do realizacji w okresie najbliższych 5 lat |
| 19 | Wykaz pojazdów mechanicznych eksploatowanych przez Gminę Osielsko wg stanu na dzień sporządzania informacji |
| 20 | Analizy Napełnienia Linii 93,94,95,98 – opracowanie ZDMiKP w Bydgoszczy z października 2019 roku |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Osielsko

# Ogólna diagnoza zrównoważonej mobilności na terenie Gminy Osielsko                i określenie obszarów interwencji

## Ogólna charakterystyka Gminy Osielsko

Gmina Osielsko jest położona na skraju Wysoczyzny Świeckiej, pomiędzy rzekami Wisłą i Brdą i okala miasto Bydgoszcz od strony północnej. Administracyjnie przynależy do Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w skład Powiatu Bydgoskiego. Od północnego zachodu graniczy z gminą Koronowo, od północnego wschodu z gminą Dobrcz, od południa z Bydgoszczą i od zachodu – na odcinku około 1,5 km – z gminą Sicienko. W skład gminy Osielsko wchodzi siedem sołectw: Bożenkowo, Jarużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy - Wilcze, Osielsko oraz Żołędowo. Jej powierzchnia całkowita wynosi 102,96 km². Gmina ma dogodne połączenia drogowe i kolejowe. Przebiegają tutaj linie kolejowe do Gdańska i Gdyni, droga ekspresowa S5 Poznań- Bydgoszcz-Grudziądz, która została niedawno oddana do użytkowania, oraz droga krajowa nr 5 Bydgoszcz – Gdańsk, a także drogi wojewódzkie i powiatowe. Gminę Osielsko zamieszkuje obecnie przeszło 14 tys. Przyrost naturalny nie jest wysoki. Liczba mieszkańców systematycznie wzrasta wskutek osadnictwa ludności napływowej. Sprzyja temu procesowi polityka zagospodarowania przestrzennego gminy oraz korzystne warunki środowiska geograficznego.

Gmina Osielsko graniczy z następującymi gminami:

-	Bydgoszcz - miasto na prawach powiatu,

-	Koronowo – gmina miejsko – wiejska (powiat bydgoski),

-	Dobrcz– gmina wiejska (powiat bydgoski),

-	Sicienko – gmina wiejska (powiat bydgoski),

Rysunek 1. Położenie Gminy Osielsko na tle otoczenia administracyjnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wikipedia.pl

Liczba mieszkańców Gminy Osielsko, wg danych ewidencji mieszkańców, wyniosła na dzień 31 grudnia 2019 r. 14.142 osoby zameldowane na pobyt stały oraz 269 osób na pobyt czasowy.

W 2019 roku urodziło się w gminie 137 dzieci (25 dziewczynek i 30 chłopców). Zmarło 57 osób, w tym 21 kobiet i 35 mężczyzn. Przyrost naturalny wyniósł 80 osób.

Największy  przyrost liczby mieszkańców mają Sołectwo Osielsko (+201) i Sołectwo Niemcz (+155). O 66 osób wzrosła liczba mieszkańców w Sołectwie Żołędowo i o 62 w Sołectwie Niwy-Wilcze. W pozostałych Sołectwach odnotowano znacznie niższe przyrosty mieszkańców.

## Działalność gospodarcza

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Osielsko w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Tym samym Wójt Gminy Osielsko nie jest organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców. Informacje na temat liczby przedsiębiorców działających na terenie Gminy Osielsko pochodzą ze strony Ministerstwa Rozwoju.

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31.12.2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych REGON, posiadających główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy Osielsko obejmowało 2 834 przedsiębiorców, z czego                    2 273 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W tymże roku zarejestrowano 229 nowych podmiotów, a 102 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (229) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (148) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (139) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (89) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gminie Osielsko najwięcej (266) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 737) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 0,7% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,6% (498) podmiotów, a 81,7% (2 315) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Osielsko najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (20.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.7%).

Z punktu widzenia Planu istotne znaczenie ma struktura działalności gospodarczej prowadzonej w Gminie Osielsko

Tabela 2 Struktura działalności gospodarczej prowadzonej w Gminie Osielsko przez osoby fizyczne

| Lp. | Rodzaj działalności gospodarczej | Liczba podmiotów | Struktura w % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 454 | 19,97 |
| 2. | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli | 424 | 18,65 |
| 3. | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 324 | 14,25 |
| 4. | Budownictwo | 191 | 8,40 |
| 5. | Przetwórstwo przemysłowe | 153 | 6,73 |
| 6. | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 99 | 4,36 |
| 7. | Informacja i komunikacja | 97 | 4,28 |
| 8. | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 96 | 4,22 |
| 9. | Pozostała działalność | 87 | 3,83 |
| 10. | Transport i gospodarka magazynowa | 84 | 3,70 |
| 11. | Edukacja | 77 | 3,39 |
| 12. | Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 75 | 3,30 |
| 13. | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 53 | 2,33 |
| 14. | Pozostałe rodzaje działalności gospodarczej | 59 | 2,59 |
| RAZEM | 2 273 | 100,00 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Polska w liczbach”

Wykaz wybranych zakładów pracy w Gminie Osielsko zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Wykaz wybranych zakładów pracy w Gminie Osielsko

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. | BUMAT Janusz Winiarski Tomasz Galewski | Centralna 37; 86-031 Osielsko |
| 2. | ELENSPORT spółka z o.o. | Narcyzowa 2A; 86-031 Osielsko |
| 3. | .ENERGOTECH spółka z o.o. | Słoneczna 21; 86-031 Osielsko |
| 4. | „Hirsch-pol” spółka z o.o. | Myślęcinek; Krucza 30; 86-031 Osielsko |
| 5. | Kontratech spółka z o.o. | Sokola 8; 86-031 Osielsko |
| 6. | Nadleśnictwo Żołędowo | Żołędowo; Parkowa 4a; 86-031 Osielsko |
| 7. | PIXEL spółka z o.o. | Jana Pawła II 28; 86-031 Osielsko |
| 8. | POLITECH spółka z o.o. | Szosa Gdańska 78;87-031 Osielsko |
| 9. | Produkcja Dzianin TEXKLIM | Żołędowo; Jastrzębia 72; 86-031 Osielsko |
| 10. | Przedsiębiorstwo PUH MAKRO | Jarużyn Kolonia 18; 86-031 Osielsko |
| 11. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARPOL spółka z o.o. | Myślęcinek 4; 86-031 Osielsko |
| 12. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYLWAS | Parkowa 6; 86-031 Osielsko |
| 13. | Wytwórnia Sprzętu Medycznego MEDICAL DREN Andrzej Ślosiecki | Myślęcinek 98; 86-031 Osielsko |
| 14. | Wytwórnia Styropianu Jerzy Wolny | Wilcze 59; 86-031 Osielsko |
| 15. | Zakład Przetwórstwa Mięsnego JAWMIES Janusz Walczak | Blacharska 8; 86-031 Osielsko |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych baza firm org.pl

## 2.3  Generatory ruchu na terenie Gminy Osielsko

Ważnymi generatorami ruchu na terenie Gminy (oprócz firm) są:

Placówki oświatowe :

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu, zwaną dalej SPN,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, zwaną dalej SPM,

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie, zwaną dalej SPŻ,

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, zwaną dalej SPO,

- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku, zwane dalej PPO.

- Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie,

- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu,

- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku,

- Przedszkole Niepubliczne „Humpty Dumpty” w Żołędowie,

- Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu,

- Przedszkole Niepubliczne „Zameczek II” w Osielsku,

- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Osielsku,

- Niepubliczne Przedszkole Blu w Osielsku.

Kościoły i inne miejsca kultu religijnego:

- Parafia św. Maksymiliana Kolbego – Maksymilianowo

- Parafia MB Wspomożenia Wiernych – Niemcz

- Parafia Narodzenia NMP – Osielsko

- Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Żołędowo.

Kolejnymi generatorami ruchu na terenie gminy są supermarkety. Ich powstanie to efekt zmian w sieci handlowej, gdzie małe lokalne sklepy są wypierane przez sieciowe supermarkety o powierzchni od 400 do 2500 m2.

Najważniejsze placówki handlowe są zlokalizowane w Gminie Osielsko:

- Galeria Osielsko ul. Bydgoska

- Polo Market ul. Bydgoska

## Sieć drogowa

Infrastruktura drogowa

Dostępność komunikacyjna to kluczowy element wynikający z położenia geograficznego. Przez centralną część Gminy Osielsko, z północy na Południe przebiega droga krajowa klasy S nr 5 S8 łącząca (wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 91 między Grudziądzem a Gdańskiem) jedne z największych aglomeracji miejskich w Polsce, tj. Trójmiasto, aglomeracje: bydgoską, poznańską, wrocławską oraz wałbrzyską. Przebiega przez województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Swój bieg kończy na granicy z Czechami w Lubawce (powiat kamiennogórski).

Natężenie ruchu w obrębie Gminy Osielsko zestawiono w tabeli poniżej zgodnie z pomiarem ruchu GDDKiA przeprowadzonym w 2015 roku. Obecnie trwa pomiar ruchu GDDKiA 2020.

Przez Gminę przebiega droga wojewódzka nr 244 o długości 14,410 km oraz droga wojewódzka nr  256 o długości 1,09 km. Dla drogi tej w odcinku obejmującym Gminę Osielsko brak wyników pomiaru ruchu GDDKiA 2015..

Na terenie gminy znajduje się stosunkowo gęsta sieć dróg powiatowych o łącznej długości 25,0 km.

Drogi te stanowią podstawowy szkielet układu komunikacyjnego gminy i zapewniają dostępność komunikacyjną między większymi jednostkami osadniczymi przede wszystkim stanowią połączenie z Bydgoszczą i Koronowem, ale także z innymi miejscowościami poza obszarem Gminy.

Tabela 4 Wykaz dróg powiatowych pod zarządem Powiatu Bydgoskiego przebiegających przez Gminę Osielsko

| Lp. | Nr drogi | Przebieg wg miejscowości: początek, pośrednie, koniec | Długość drogi w km | Droga przechodzi przez: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Całkowita | w Gminie Osielsko |  |
| 1. | 1504 C | Trzebień - Niemcz – Bydgoszcz | 16,3 | 7,5 | ulica Bydgoska w Niemczu, Maksymilianowo i Żołędowo |
| 2. | 1507 C | Włóki - Jarużyn – Bydgoszcz | 9,1 | 6,0 | Strzelce Dolne |
| 3. | 1508 C | Niemcz – Jarużyn | 8,0 | 8,0 | Kolonijna w Niemczu i Osielsku oraz ulica Centralna w Osielsku |
| 4. | 1509 C | Maksymilianowo – Stacja kolejowa | 0,6 | 0,6 | ulica Dworcowa w Maksymilianowie, |
| 5. | 1525 C | Koronowo – Żołędowo | 13,9 | 8,9 | ulica Leszczynowa w Żołędowie i dalej droga leśna w kierunku Samociążka do granic Gminy Osielsko |
| 6. | 1526 C | Koronowo – Osielsko | 15,2 | 5,2 | ulica Bożenkowska w Bożenkowie |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatu Bydgoskiego i UG Osielsko

Infrastruktura dla rowerzystów

Gmina Osielsko posiada rozbudowaną sieć dróg przeznaczonych dla rowerzystów. W poniższej tabeli zestawiono drogi znajdujące się w utrzymaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie w imieniu Wójta Gminy Osielsko.

Tabela 5 Sieć dróg rowerowych na terenie Gminy Osielsko (drogi rowerowe zarządzane przez powiat – trzy ostatnie pozycje na zielonym tle)

| Ulica | Numer drogi | Odcinek drogi | Kilometraż globalny | Długość Km | W pasie drogi/ poza pasem | Charakterystyka drogi | Rok oddania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |  | Szer. | Nr | Nawierzchnia |  |
| Krakowska | 050412C | Jarużyn-Jarużyn Kolonia | 2+190L | 4+008L | 1,818 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2012 |
| Krakowska | 050412C | Jarużyn-Niwy | 0+269L | 2+190L | 1,921 | W pasie drogi | 2 | C13 | bitumiczna | 2017 |
| Zakopiańska | 051215C | Niwy-Niwy | 0+000P | 0+751P | 0,751 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2017 |
| Leśna | 050401C | Bydgoszcz-Osielsko | 1+039P | 2+384P | 1,345 | W pasie drogi | 2 | C13 | bitumiczna | 2018 |
| Leśna | 050401C | Osielsko-Osielsko | 0+000P | 1+039P | 1,039 | W pasie drogi | 2 | C13 | bitumiczna | 2020 |
| Jana Pawła II | 051345C | Osielsko-Osielsko | 0+000L | 1+159L | 1,159 | W pasie drogi | 2 | C13 | kostka betonowa | 2015 |
| Słoneczna -Kąty | 050409C 051444C | Osielsko-Żołędowo | 0+000P 0+000P | 1+211P 1+439P | 2,65 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2019 |
| Sadownicza | 050406C | Maksymilianowo Żołędowo | 0+000P | 0+814P | 0,814 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2018 |
| łącznik Sadownicza-Bydgoska | 050406C | Żołędowo-Żołędowo | 0+000 | 0+501 | 0,501 | poza pasem drogi | 2,5 | C13 | tłuczeń kamienny | 2017 |
| Sołecka | 051425C | Jarużyn-Jarużyn Kolonia | 0+612P | 1+310P | 0,698 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | kostka betonowa | 2017 |
| Szczecińska |  | Wilcze-Wilcze | 0+810L | 1+205L | 0,395 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | kostka betonowa |  |
| Słowackiego | 051393C | Bydgoszcz-Niemcz | 0+000 | 1+196 | 1,196 | W pasie drogi | 1,5 2,0 | C13 | kostka betonowa | 2011 |
| Al. Mickiewicza | 051450C | Niemcz-Niemcz | 0+005P | 1+020P | 1,015 | W pasie drogi | 1,5 | C13 | kostka betonowa | 2007 |
| Jagodowa | 050405C | Maksymilianowo Jagodowo | 0+000P | 1+210P | 1,21 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2021 |
| Topolowa | 051300C | Maksymilianowo – Maksymilianowo | 0+000P | 0+380P | 0,38 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2019 |
| Bydgoska-Klonowa- tereny sportowe |  | Żołędowo-Nekla |  |  | 3,09 | W pasie drogi / poza pasem | 2/2,5 | C-13 lub C13/16 | bitumiczna | 2020 |
| Karpacka | 050411C | Osielsko-Niwy | 0+000P | 1+453P | 1,435 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2019 |
| Rybiniecka | 051444C | Niwy-Niwy | 2+815P | 2+945P | 0,13 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | kostka betonowa | 2017 |
| Botaniczna | 051334C | Osielsko-Osielsko | 0+100P | 0+640P | 0,54 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2019 |
| Kąty-Długa | 051444C 050410C | Osielsko-Osielsko | 1+303P 1+449P | 1+475P 1+700P | 0,423 | W pasie drogi | 2,5 | C13/16 | bitumiczna | 2019 |
| Razem gminne | 22,51 |  |  |  |  |  |
| Bydgoska | 1508C | Niemcz - Jagodowo - Żołędowo |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
| Starowiejska | 1508C | Jarużyn |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| Bożenkowska | 1526C | Bożenkowo |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
| Razem powiatowe | 5,90 |  |
| Ogółem | 28,41 |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędu Gminy Osielsko

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie układu komunikacyjnego - dróg gminnych, ścieżek rowerowych, chodników, punktów świetlnych

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/6/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osielsko do roku 2020+ w dniu 22 marca 2016 roku, wizję gminy Osielsko określono jako:

„Harmonijny i intensywny rozwój gminy Osielsko, przyjaznej dla mieszkańców i środowiska, budującej aktywne społeczeństwo obywatelskie i dbającej o rozwój następnych pokoleń”

Cel główny gminy Osielsko brzmi: Dynamiczny rozwój gminy Osielsko z wykorzystaniem istniejącego potencjału społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach celu szczegółowego 1 Ład przestrzenny i środowisko w priorytecie 2  Rozbudowany układ komunikacyjny zdefiniowano zadania inwestycyjne w zakresie układu komunikacyjnego - dróg gminnych, ścieżek rowerowych, chodników, punktów świetlnych . Realizacja tych zadań została zestawiona w poniższej tabeli:

Tabela 6 Zadania inwestycyjne w zakresie układu komunikacyjnego w latach 2015 - 2019

| Lp. | Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych | Jednostka miary | Stan na koniec poszczególnych lat: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 – bazowy | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Utwardzone drogi gminne ogółem | km | 77,177 | 93,712 | 98,806 | 100,929 |
|  | z tego zmodernizowane i przebudowane: |
| 2. | o nawierzchni asfaltowej | km | 30,327 | 40,452 | 41,884 | 42,769 |
| 3. | o nawierzchni z kostki | km | 46,850 | 53,260 | 56,922 | 58,160 |
| 4. | Ścieżki rowerowe ogółem: | km | 8,700 | 11,600 | 19,108 | 19,971 |
|  | z tego: |
| 4. | Ścieżki rowerowe – zarząd Gminy | km | 5,900 | 8,800 | 16,308 | 17,171 |
| 5. | Ścieżki rowerowe – Zarząd Powiatu | km | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 6. | Chodniki – budowa, modernizacja |  |  |  |  |  |
| 7. | Punkty świetlne ogółem | sztuka | 1 659 | 1 985 | 2 186 | 2 406 |
|  | w tym: |
| 8. | nowe gminne punkty świetlne | sztuka | 223 | 161 | 199 | 220 |
| 9. | nowe punkty świetlne ENEA | sztuka |  | 5 | 2 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport o stanie Gminy 2019

Zestawienie długości i kategorii dróg na terenie gminy zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 7. Zestawienie długości i kategorii dróg

| Kategoria drogi | Długość w kilometrach |
| --- | --- |
| Drogi krajowe | 6,6 |
| Drogi wojewódzkie | 0,0 |
| Drogi powiatowe | 25,0 |
| Drogi gminne | 198,0 |
| Ogółem | 229,6 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Osielsko

Tabela 8. Stan dróg gminnych w Gminie Osielsko

| Stan nawierzchni | Długość w kilometrach |
| --- | --- |
| Bardzo dobry | 30,0 |
| Dobry | 68,4 |
| Ostrzegawczy | 2,0 |
| Zły | 0,5 |
| Bardzo zły | 0,0 |
| Gruntowe | 97,1 |
| Ogółem | 198,0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Osielsko

Rysunek 2. Plan rozwoju sieci drogowej Gminy Osielsko 2017 - 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Osielsko

Tabela 9. Natężenie ruchu drogowego w Gminie Osielsko

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż | Długość (km) | Nazwa | SDRR poj. silnik. ogółem | Motocykle | Samochody osobowe mikrobusy | Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | Samochody ciężarowe | Autobusy | Ciągniki rolnicze | SDRR rowery |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Koniec |  |  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pojazdy/dobę |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Drogi krajowe |
| 1 | 5 | 27,761 | 33,273 | 5,512 | Borówno – Osielsko | 17 953 | 81 | 12 987 | 1 589 | 634 | 2 502 | 150 | 10 | 35 |
| 2 | 5 | 33,273 | 35,138 | 1,865 | Osielsko – Bydgoszcz | 25 379 | 105 | 20 045 | 1 797 | 729 | 2 511 | 187 | 5 | 135 |

Źródło: Generalny pomiar ruchu w 2015 roku, GDDKiA

## Motoryzacja indywidualna

W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko ujęta jest szczegółowa struktura zużycia paliw i energii przez poszczególne sektory, a także, co za tym idzie, emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Obliczenia w dokumencie dotyczą 2013 roku, który był rokiem sprawozdawczym dla tego dokumentu. W stosunku do tego roku wzrosła liczba pojazdów o około 30% (szacunek własny). Tym samym w podobnej proporcji zwiększyła się emisja substancji szkodliwych do atmosfery pochodząca z transportu.

Pomimo poczynionych starań nie udało się uzyskać ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy  danych odnośnie liczby pojazdów na terenie Gminy Osielsko na dzień 31 grudnia 2019 roku. W poniższej tabeli wyliczono szacunkową liczbę pojazdów w stosunku do liczby ludności  (ludność w Powiecie Bydgoskim – 118 683; ludność w Gminie Osielsko – 14 771 co stanowi 12,445%)  dostępną na stronie „Polska w pigułce” na dzień 31.12.2018 roku.

Tabela 10 Szacunkowa liczba samochodów w Powiecie Bydgoskim i w Gminie Osielsko na 31.12.2018 roku

| Lp. | Rodzaj pojazdu | Liczba pojazdów zarejestrowanych |
| --- | --- | --- |
|  |  | Powiat Bydgoski | W tym: Gmina Osielsko |
| 1. | Pojazdy samochodowe i ciągniki ogółem, w tym: | 98 442 | 12 251 |
| 1.1. | Samochody osobowe | 73 791 | 9 183 |
| 1.2 | Samochody ciężarowe | 11 675 | 1 453 |
| 1.3 | Samochody ciężarowo – osobowe | 110 | 14 |
| 1.4 | Autobusy | 288 | 36 |
| 1.5 | Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi) | 583 | 73 |
| 1.6 | Ciągniki samochodowe | 1 085 | 135 |
| 1.7 | Ciągniki siodłowe | 1 085 | 135 |
| 1.8 | Ciągniki rolnicze | 5 040 | 627 |
| 2. | Motocykle | 5 980 | 744 |
| 3. | Motorowery | 5 706 | 710 |

Źródło; Opracowanie własne

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zarejestrowanych w Gminie dokonano obliczenia emisji z nimi związanych. Dla uproszczenia przyjęto, że w danym momencie w ruchu znajduje się przybliżona liczba pojazdów do zarejestrowanych ogółem, przy założeniu, że w ruchu znajduje się część pojazdów zarejestrowanych oraz dodatkowo pojazdy poruszające się w obrębie Gminy a zarejestrowana poza Gminą.

Tabela 11 Emisja z transportu w Gminie Osielsko

| Samochody osobowe |
| --- |
| CO [Mg] | HC [Mg] | NMHC [Mg] | Nox [Mg] | HC+NOx [Mg] | PM [Mg] |
| 97,19 |  | 7,72 | 8,52 | 11,60 | 1,00 |
| Samochody ciężarowe/dostawcze/ciągniki |
| CO [Mg] | HC [Mg] | NMHC [Mg] | Nox [Mg] | HC+NOx [Mg] | PM [Mg] |
| 200,38 | 5,05 | 2,60 | 64,62 | 77,28 | 8,46 |
| Pojazdy dwukołowe |
| CO [Mg] | HC [Mg] | NMHC [Mg] | Nox [Mg] | HC+NOx [Mg] | PM [Mg] |
| 9,45 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| SUMA |
| 307,02 | 7,32 | 10,32 | 73,15 | 88,88 | 9,48 |

Źródło: Obliczenia własne

## Sieć parkingowa

Jednym z narzędzi zmiany przyzwyczajeń i zachowań komunikacyjnych jest odpowiednia polityka parkingowa.

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, działania Gminy ograniczają się głównie do budowy parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej.

Ponadto własne parkingi dla potrzeb pracowników budują także największe zakłady produkcyjne. Nowe parkingi dla klientów, lokalizowane są również przy supermarketach. Budowa tych parkingów finansowana jest przez właścicieli poszczególnych sieci handlowych. Na pozostałym obszarze gminy, potrzeby parkingowe są zaspakajane przez mieszkańców we własnym zakresie, gdyż większość z nich parkuje swoje pojazdy na terenie własnych posesji.

W przypadku osiedli mieszkaniowych, odpowiednią liczbę miejsc parkingowych zapewniono wraz z budową lokalnej sieci drogowej.

Na terenie Gminy Osielsko nie ma stref płatnego parkowania w obrębie dróg publicznych. Objęcie tych obszarów płatnym parkowaniem w przyszłości mogłoby wynikać ze znacznego natężenia ruchu, a także ze zbyt długiego czasu parkowania pojazdów. Wprowadzenie opłat za parkowanie zasadniczo pozwala na usprawnienie ruchu samochodowego oraz wymuszenie rotacji parkujących pojazdów, co ułatwia parkowanie innym kierowcom.

## Drogowy transport zbiorowy

Na podstawie trójstronnego porozumienia międzygminnego z 27maja 2016 roku pomiędzy Prezydentem Bydgoszczy, Wójtem Gminy Osielsko i Wójtem Gminy Dobrcz, w obrębie Gminy Osielsko funkcjonuje komunikacja autobusowa obsługiwana przez ZDMiKP w Bydgoszczy

Tabela 12 Kierunki obsługiwane przez ZDMiKP w Bydgoszczy

| Numer | Przystanek Początkowy | Przystanki pośrednie | Przystanek końcowy | Częstotliwość kursowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dni powszednie | Dni świąteczne |
| 93 | Dworzec Bydgoszcz Leśna | Modrzewiowa / Gdańska Las Gdański Gdańska / Las (NŻ) Myślęcinek Gdańska / Jeździecka Osielsko / Myślęcinek Osielsko / Młyn Osielsko / Kwiatowa Osielsko / Leśna Osielsko / Wiązowa Osielsko / Centralna | Niwy | 20 | 10 |
| 93 | Dworzec Bydgoszcz Leśna | Leśne, Modrzewiowa / Gdańska/ Las Gdański, Gdańska / Las (NŻ) Myślęcinek, Gdańska / Jeździecka Osielsko / Myślęcinek, Osielsko / Młyn Osielsko / Kwiatowa, Osielsko / Leśna Osielsko / Wiązowa, Osielsko / Centralna Niwy, Niwy / Bocheńska, Niwy / Zakopiańska Wilcze / Krakowska, Jarużyn / Bociania Jarużyn / Nowowiejska Strzelce Górne / Jaworowa | Wilcze | 8 | 4 |
| 94 | Dworzec Bydgoszcz Leśna | Leśne Modrzewiowa / Gdańska Las Gdański Gdańska / Las (NŻ) Myślęcinek Jeździecka / Gdańska Jeździecka / Ogród Botaniczny Niemcz / Kasprowicza Niemcz / Mickiewicza Niemcz / Pod Wierzbami Niemcz / Malczewskiego Niemcz / Krzyszkowiaka Jagodowo / Letnia (NŻ) Jagodowo / Polna Żołędowo / Koronowska Żołędowo / Szkoła Żołędowo / Przyjazna | Żołędowo Augustowska | 18 | 9 |
| 94 | Nekla | Nekla / Ciepła Nekla / Leśna Nekla / Makowa Nekla / Leśna Nekla / Tęczowa Żołędowo / Przyjazna Żołędowo / Augustowska Żołędowo / Przyjazna Żołędowo / Szkoła Żołędowo / Koronowska Jagodowo / Polna Jagodowo / Letnia (NŻ) Niemcz / Krzyszkowiaka Niemcz / Rutkiewicz Niemcz / Urocza Niemcz / Mickiewicza Niemcz / Słowackiego Jeździecka / Ogród Botaniczny Gdańska / Jeździecka Myślęcinek Gdańska / Las (NŻ) Las Gdański Modrzewiowa / Gdańska | Dworzec Bydgoszcz Leśna | 12 | 6 |
| 95 | Bydgoszcz Fordon Tatrzańskie | Tatrzańskie / Wyzwolenia / Geodetów / Łoskoń / Geodetów / Wyzwolenia / Jarużyn / Strzelce Górne / Strzelce Dolne / Wyzwolenia / Geodetów / Łoskoń / Geodetów / Wyzwolenia / Tatrzańskie | Bydgoszcz Fordon Tatrzańskie | 10 | 3 |
| 98 | Bydgoszcz Fordon Przylesie | Korfantego / Presja Pod Skarpą / Żemojtela Pod Skarpą / Stamma Pod Skarpą / Przemysła II Czarnówczyn Osielsko / Gryczana Osielsko / Zacisze Osielsko / Wiązowa Osielsko / Leśna Osielsko / Kwiatowa Osielsko / Kolonijna Osielsko / Jana Pawła II Osielsko / Kąty Żołędowo / Tulipanowa Żołędowo / Koronowska Maksymilianowo / Szkoła Maksymilianowo / Świetlica Bożenkowo / Osiedlowa Bożenkowo / Bożenkowska Bożenkowo / Harcerska Bożenkowo / Bożenkowska Bożenkowo / Osiedlowa Maksymilianowo / Świetlica Maksymilianowo / Szkoła Żołędowo / Koronowska Żołędowo / Tulipanowa Osielsko / Kąty Osielsko / Jana Pawła II Osielsko / Kolonijna Osielsko / Kwiatowa Osielsko / Leśna Osielsko / Wiązowa Osielsko / Zacisze Osielsko / Gryczana Czarnówczyn Pod Skarpą / Przemysła II Pod Skarpą / Stamma Pod Skarpą / Żemojtela Korfantego / Prejsa | Bydgoszcz Fordon Przylesie | 12 | 3 |

Źródło: Układ własny na podstawie danych z Analizy Napełnienia Linii ZDMiKP w Bydgoszczy oraz aktualnego Rozkładu Jazdy

Na podstawie Analizy Napełnienia Linii opracowanej w październiku 2019 roku przez ZDMiKP dla poszczególnych kierunków przewozów (93, 94, 98) określono podstawowe parametry eksploatacyjne oraz stopień wykorzystania taboru.

Tabela 13 Wybrane dane z Analizy Napełnienia Linii ZDMiKP w Bydgoszczy październik 2019

| Nr linii | Kierunek | Długość Linii | Dzienna liczba pasażerów | Największe zapełnienie | Najwięcej wsiadających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Przystanek | % | Przystanek | Osób |
| 93 | Dworzec Leśne | 13 300 | 526 | Las Gdański | 13,54 | Osielsko Gmina | 12 |
|  | Wilcze | 13 585 | 587 | Myślęcinek | 12,94 | Modrzewiowa | 25 |
| 94 | Dworzec Leśna | 25 216 | 506 | Las Gdański | 8,76 | Maksymilianowo Szkoła | 19 |
|  | Nekla | 25 612 | 496 | Myślęcinek | 7,97 | Dworzec Leśne | 32 |
| 95 | Tatrzańskie | 13 847 | 138 | Geodetów | 6,35 | Strzelce Górne | 12 |
| 98 | Przylesie | 34 475 | 190 | Pod Skarpą | 4,64 | Przylesie | 11 |

Źródło: Układ własny na podstawie danych z Analizy Napełnienia Linii ZDMiKP w Bydgoszczy

W ramach niniejszego opracowania przeprowadzone zostały badania określające ilość osób korzystających z komunikacji publicznej na przystankach ZDMiKP w Osielsku, Wilczu i Żołędowie

Zestawienie wyników średnich z badania przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 14. Zestawienie określające ilość osób korzystających z komunikacji publicznej (wsiadający dni robocze)

| Linia | Liczba wsiadających | Maksymalne napełnienie |
| --- | --- | --- |
|  | Osielsko Gmina | Żołędowo | Jarużyn |  |
| 93 | 8 |  |  | 15 |
| 94 |  | 5 |  | 12 |
| 95 |  |  | 4 | 17 |
| 98 | 7 |  |  | 18 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych pomiarów

Tabela 15. Zestawienie badań określające ilość osób korzystających z komunikacji zbiorowej (sobota)

| Linia | Liczba wsiadających | Maksymalne napełnienie |
| --- | --- | --- |
|  | Osielsko Gmina | Żołędowo | Jarużyn |  |
| 93 | 3 |  |  | 6 |
| 94 |  | 3 |  | 5 |
| 95 |  |  | 2 | 5 |
| 98 | 5 |  |  | 8 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych pomiarów

Tabela 16. Zestawienie badań określające ilość osób korzystających z komunikacji zbiorowej (niedziela)

| Linia | Liczba wsiadających | Maksymalne napełnienie |
| --- | --- | --- |
|  | Osielsko | Żołędowo | Jarużyn |  |
| 93 | 4 |  |  | 6 |
| 94 |  | 3 |  | 6 |
| 95 |  |  | 2 | 5 |
| 98 | 4 |  |  | 7 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych pomiarów

Badanie przeprowadzono w dniach 19 – 25 października 2020 roku. na wyniki niewątpliwie wpłynęła sytuacja związana z pandemią COVID 19. jednak ilości pasażerów korzystających z tej formy komunikacji zbiorowej potwierdzają celowość tego rozwiązania i wskazują na konieczność jej dalszego rozwoju.

Na terenie Gminy Osielsko oprócz połączeń obsługiwanych przez ZDMiKP funkcjonuje  sieć innych przewoźników. Regularnie działają PKS Bydgoszcz i FR Bus.

Tabela 17 Linie obsługiwane przez PKS i FR Bus

| Numer | Przystanek Początkowy | Przystanki pośrednie | Przystanek końcowy | Częstotliwość kursowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dni powszednie | Dni świąteczne |
| PKS | Dworzec PKS Bydgoszcz | Kotomierz | Koronowo | 14 | 7 |
| PKS | Dworzec PKS Bydgoszcz | Osielsko | Kotomierz | 8 | 4 |
| PKS | Dworzec PKS Bydgoszcz | Osielsko – Niwy | Strzelce Górne | 18 | 9 |
| PKS | Dworzec PKS Bydgoszcz | Osielsko – Zawada | Pruszcz | 10 | 5 |
| FR Bus 405 | Dworzec PKS Bydgoszcz | Wudzyn - Karolewo - Dobrcz - Borówno - Kusowo – Osielsko | Dworzec PKS Bydgoszcz | 18 | 9 |

Źródło; Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy

Połączenia te uzupełniają sieć podmiejską wg porozumienia międzygminnego oraz zapewniają komunikację z gminami sąsiednimi Koronowo i Pruszcz.

## Transport kolejowy

Przez teren Gminy Osielsko przebiegają linie kolejowe znaczenia państwowego oraz pozostałe. Wśród linii znaczenia państwowego znajdują się:

- linia o znaczeniu państwowym – ważna międzynarodowa linia transportu kombinowanego AGTC – linia 131 oraz odcinek 201  Nowa Wieś Wielka Maksymilianowo - linia tranzytu 131 (C-E 65/1) – węglowa magistrala kolejowa Chorzów Batory – Tczew, łącząca Śląsk z portami w Gdańsku i Gdyni. Przebiega ona przez miasto na kierunku południe-północ, umożliwiając połączenie z Trójmiastem i południem kraju;

- linia znaczenia państwowego – na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo   włączona do sieci AGTC – obwodnica towarowa 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Bydgoszcz – Maksymilianowo. Zbudowana w latach 1928-1930, omija stację Bydgoszcz Główna od wschodu.

- linia znaczenia państwowego to także:

201 na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia;;

Linie nr 131 i 201 znajdują się w VI paneuropejskim korytarzu transportowym oznaczonym symbolemC-E65. Są one jedynymi liniami kolejowymi w regionie kujawsko-pomorskim o znaczeniu międzynarodowym - ujęto je w umowie europejskiej AGTC o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Tranzytu Kombinowanego i Obiektach Towarzyszących. Koncentrują one ruch pasażerski (nr 131) i towarowy (nr 201) w kierunku północ-południe. Linia nr 18 umożliwia natomiast transport w kierunku wschód-zachód-południe. Wszystkie linie na terenie Gminy Osielsko są zelektryfikowane. Dla komunikacji kolejowej w Gminie strategiczne znaczenie posiada stacja kolejowa w Maksymilianowie. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca aglomeracyjnego. Ruch pasażerski obsługują Przewozy Regionalne oraz Arriva RP.

Tabela 18 Liczba pasażerów obsługiwanych na stacji kolejowej w Maksymilianowie

| Stacja kolejowa PKP | Liczba pasażerów obsługiwana na stacji |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Maksymilianowo | 200 – 299 | 245 – 340 | 256 - 370 |

Źródło: Największe i najmniejsze stacje w Polsce

Do 1970 roku stacja obsługiwała ruch wąskotorowy Bydgoskich Kolei Powiatowych. Do dziś w pobliskich lasach można znaleźć nasypy po torowiskach.

W latach 2018-2019 nad północną głowicą stacji zbudowano wiadukt drogi szybkiego ruchu S5 o długości ponad 160 m (plus 22-metrowy przejazd nad bocznicą do jednostki wojskowej w Bożenkowie). Na żądanie PKP konieczne było takie jego przeprojektowanie, aby możliwe było przebudowanie rozplotu linii do Wierzchucina i Laskowic na ruch bezkolizyjny.

## Transport niezmotoryzowany rowerowy i pieszy

Na ternie Gminy Osielsko  na przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwować można bardzo pozytywny trend dotyczący wzrostu długości ścieżek rowerowych. Szlaki turystyczne przebiegające przez teren Gminy Osielsko:

- Szlak żółty im. inż. Tadeusza Janickiego – prowadzi przez tereny Lasu Gdańskiego i wzgórza koło Czarnówka znajdujące się w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Trasa: Bydgoszcz – Brdyujście – Zamczysko – Osielsko.

- Szlak Czerwony Klubu Turystów Pieszych „Talk” – prowadzi przez Osielsko i wkracza do doliny Brdy. Trasa: Osielsko – Bydgoszcz Opławiec – Gościeradz.

- Szlak czerwony im. Jeremiego Przybory – prowadzi z Fordonu do Myślęcinka przez Wzgórza Fordońskie, Las Gdański i Zamczysko. Trasa: Bydgoszcz Fordon – Zamczysko – Myślęcinek.

- Szlak zielony im. inż. Pawła Ciesielczuka – przebiega przez tereny leśne na północ od Bydgoszczy, następnie przekracza głęboką dolinę Brdy. Trasa: Osielsko – Niemcz – most na Brdzie – Bydgoszcz Opławiec.

Obserwuje się stały wzrost liczby mieszkańców, którzy wybierają rower lub inne pojazdy jednośladowe jako dogodną formę przemieszczania się po Gminie oraz do sąsiednich miejscowości, w szczególności do Bydgoszczy stolicy regionu. W kolejnych latach przewidujemy dynamiczne zwiększanie się liczby pojazdów jednośladowych o napędzie elektrycznym: e-hulajnóg, motorowerów i skuterów.

# Cel główny i cele szczegółowe planu w zakresie mobilności

Głównym celem Planu gospodarki niskoemisyjnej jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych, (CO2) na terenie Gminy Osielsko .

W zakresie mobilności miejskiej – zbiorowej celem głównym Planu jest takie kształtowanie sieci drogowej wraz z wszystkimi elementami infrastruktury oraz sieci publicznego transportu zbiorowego tak, aby osiągnąć zrównoważoną mobilność na obszarze całej Gminy. Przez zrównoważoną mobilność rozumie się odbywanie podróży w takiej ilości i o takiej długości, jak wynika to z zaspokajania potrzeb życiowych podróżujących z racjonalnym wykorzystaniem poszczególnych podsystemów transportu publicznego.

Racjonalność wykorzystania podsystemów oznacza dokonywanie takich wyborów przez podróżujących, które nie powodują zmian w bilansie ogólnym

- nadmiernych strat czasu,

- nadmiernych kosztów, ponoszonych przez uczestników podróży, organizatorów transportu oraz całą społeczność (wyrażanych w tym ostatnim przypadku poprzez środowiskowe oraz społeczne koszty zewnętrzne).

Zasadniczym priorytetem powinny być starania na rzecz zmiany zachowań komunikacyjnych, a zwłaszcza odwrócenia trendu polegającego na wzrastającym uzależnieniu od codziennego wykorzystywania samochodu osobowego przy przemieszczaniu się. Działania te nie mogą sprowadzać się do formułowania restrykcji, ale powinny budować i oferować realne i atrakcyjne alternatywne opcje sprzyjające zmianom zachowań komunikacyjnych. W tym celu Gmina powinna prowadzić działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności zbiorowej - publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego. Efektem prowadzonych działań będzie wzrost zainteresowania mieszkańców gminy transportem zbiorowym, w tym głównie koleją, a także połączeniami autobusowymi. Działania promocyjne zwiększą świadomość społeczności lokalnej 
z zakresu wpływu wysokoemisyjnych form transportu na środowisko, co pozytywnie wpłynie na częstotliwość wybierania przez nich niskoemisyjnych środków transportu, m.in. komunikacji publicznej czy też roweru lub                e-hulajnogi, motoroweru, skutera elektrycznego.

Tabela 19. Powiązanie zaproponowanych działań z elementami zrównoważonej mobilności zbiorowej

| Obszar | Działanie | Elementy zrównoważonej mobilności zbiorowej |
| --- | --- | --- |
|  |  | Transport niezmotoryzowany | Transport zbiorowy | Transport indywidualny | Wzrost intermedialności | Wdrażanie nowych wzorców zachowań komunikacyjnych | Bezpieczeństwo | Logistyka miejska | Inteligentne sposoby transportowe | Wdrażanie nowych wzorców użytkowania |
| Transport | Rewitalizacja terenów na cele aktywności gospodarczej |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych w gminie | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | Promocja transportu publicznego na terenie Gminy osielsko |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Osielsko

# Działania w zakresie mobilności

Na podstawie zidentyfikowanych obszarów interwencji, określono w planie listę projektów do realizacji do 2025 roku. Realizacja tych projektów zgodna jest z przyjętym celem głównym oraz z celami strategicznymi i szczegółowymi planu. W tabeli nr 19 przedstawiono listę zadań związanych bezpośrednio z mobilnością realizowanych przez Gminę Osielsko. Systematyczna ich realizacja w okresie 2020 – 2025 umożliwi ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń gazowych wynikających między innymi ze zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców
i rozwoju technologicznego w branży motoryzacyjnej.

Biorąc pod uwagę przyjętą listę projektów, wyznaczono prognozę efektu ilościowego dla roku 2025 przyjmując kompleksową realizację inwestycji zadeklarowanych przez Gminę i interesariuszy niniejszego Planu. Założono, że realizacja wszystkich projektów transportowych pozwoli na ograniczenie zużycia energii w 2020 roku o 147 MWh/rok, a redukcja emisji CO2 z transportu osiągnie poziom 17 410 Mg/rok.

Tabela 20. Zestawienie działań zmniejszających emisje z transportu realizowanych przez Gminę Osielsko

| Lp. | Rodzaj działania | Nakłady w kolejnych latach w tysiącach złotych | Koszt projektu ogółem w tysiącach złotych | Efekt środowiskowy inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | Ograniczona | Energia wytworzona z OZE w MWh |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Energia* MWh | Emisja** Mg CO2 |  |
| 1. | Modernizacja systemów oświetlenia w ramach ZIT | 460,0 |  |  |  |  | 460,0 | 147 | 117 | - |
| 2. | Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie Gminy | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | - | - | - |
| 3. | Budowa ul. Tuberozy i Bocznej w Osielsku |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 | - | 60 |  |
| 4. | Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa | 6 260,0 |  |  |  |  | 6 260,0 | - | 1 500 |  |
| 5. | Budowa ul. Rybienieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 | - | 267 |  |
| 6. | Budowa ul. Polnej w Żołędowie |  | 1 000,0 | 2 000,0 |  |  | 3 000,0 | - | 1 000 |  |
| 7. | Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 | - | 200 |  |
| 8. | Przebudowa ul. Kolonia w Jarużynie |  | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 | - | 667 |  |
| 9. | Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu | 3 950,0 |  |  |  |  | 3 950,0 | - | 1317 |  |
| 10. | Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku | 2 000,0 |  |  |  |  | 2 000,0 | - | 667 |  |
| 11. | Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 | - | 267 |  |
| 12. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia – ZDW | 1 000,0 | 1 818,7 |  |  |  | 2 818,7 | - | 940 |  |
| 13. | Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie |  | 988,0 |  |  |  | 988,0 | - | 329 |  |
| 14. | Budowa ulicy Topolowej w Osielsku od ulicy Szosa Gdańska do ul. Leśnej | 5 799,6 | 2 000,0 |  |  |  | 7 799,6 | - | 2 600 |  |
| 15. | Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie |  | 370,0 |  |  |  | 370,0 | - | 123 |  |
| 16. | Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu | 3 000,0 |  |  |  |  | 3 000,0 | - | 1 000 |  |
| 17. | Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej - dokumentacja projektowa | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | - | - |  |
| 18. | Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną | 2 990,0 |  |  |  |  | 2 990,0 | - | 1 000 |  |
| 19. | Budowa ul. Koperkowej w Osielsku |  | 1 200,0 |  |  |  | 1 200,0 | - | 400 |  |
| 20. | Zakończenie budowy ul. Sopockiej w Wilczu | 175,0 |  |  |  |  | 175,0 | - | 57 |  |
| 21. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy | 1 000,0 |  |  |  |  | 1 000,0 | - | 333 |  |
| 22. | Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym - projekt ulicy z odwodnieniem |  |  | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 | - | 400 |  |
| 23. | Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej |  |  | 2 000,0 | 2 998,0 |  | 4 998,0 | - | 1 666 |  |
| 24. | Budowa ulicy Jeziorańskiej w Osielsku |  | 1 000,0 | 3 000,0 |  |  | 4 000,0 | - | 1 333 |  |
| 25. | Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie |  |  |  | 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | - | 667 |  |
| 26. | Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja - dokumentacja projektowa |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 | - | 267 |  |
| 27. | Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | - | - |  |
| 28. | Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 | - | 233 |  |
| 29. | Budowa ulicy Leśnej w Żołędowie | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 | - | - |  |
| 30. | Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa | 53,00 |  |  |  |  | 53,00 | - | - |  |
| 31. | Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa | 42,00 |  |  |  |  | 42,00 | - | - |  |
| 32. | Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa | 18,5 |  |  |  |  | 18,5 | - | - |  |
| 33. | Budowa ul. Żeromskiego - kontynuacja - dokumentacja projektowa | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 | - | - |  |
| 34. | Budowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - kontynuacja - dokumentacja projektowa | 43,00 |  |  |  |  | 43,00 | - | - |  |
| 35. | Budowa ul. Gościnnej w Jarużynie - dokumentacja projektowa | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 | - | - |  |
| 36. | Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 | - | - |  |
| 37. | Budowa ul. Maratończyków - dokumentacja projektowa | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 | - | - |  |
| 38. | Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 | - | - |  |
| 39. | Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa | 46,00 |  |  |  |  | 46,00 | - | - |  |
| 40. | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa – powiat | 336,00 |  |  |  |  | 336,00 | - | - |  |
| 41. | Budowa ul. Krasickiego w Niemczu, projekt | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 | - | - |  |
| 42. | Budowa ul. Koralowej w Osielsku, projekt | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 | - | - |  |
| 43. | Budowa ul. Ametystowej w Osielsku, projekt | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 | - | - |  |
| 44. | Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie, projekt | 28,00 |  |  |  |  | 28,00 | - | - |  |
| 45. | Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 | - | - |  |
| 46. | Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa | 78,00 |  |  |  |  | 78,0 | - | - |  |
| Suma | 29 837,1 | 12 276,7 | 8 200,0 | 3 498,0 | 1 500,0 | 55 311,8 | 147,0 |  | - |

* Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorców końcowych energii elektrycznej wg KOBiZE 1 MWh = 765 kg CO2

** Wskaźnik ograniczenia emisji dla budowanej drogi 1 000 zł = 333 kg CO2  (szacunki własne)

## Szczegółowy opis działań w zakresie mobilności

### Transport niezmotoryzowany rowerowy i pieszy

Drogi rowerowe w Gminie Osielsko obecnie występujące zestawiono w tabeli nr 5. Projekty związane z budową nowych dróg rowerowych powinny w pierwszym etapie połączyć istniejące odcinki tak, aby w horyzoncie długookresowym stworzyć sieć dróg rowerowych. Sieć ta oprócz zapewnienia bezpiecznego dojazdu do miejsc pracy i edukacji powinna także spełniać funkcję dojazdową do największych atrakcji turystycznych. W pierwszej kolejności powinny one powstawać wzdłuż dróg o najwyższym natężeniu ruchu tak, aby w sposób istotny poprawić bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu. Przewiduje się, że rozwój sieci dróg rowerowych przyczyni się do zmiany podziału modalnego podróży wewnątrz gminy i zwiększy udział podróży realizowanych rowerem. Zmniejszona w ten sposób liczba samochodów osobowych realizujących przejazdy wewnątrz gminy spowoduje zmniejszenie zatłoczenia ruchu drogowego.

Ponadto, zaleca się wdrożenie ułatwień dla rowerzystów w postaci:

- dopuszczenia kontra-ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych, a więc ruchu „pod prąd” – rozwiązanie to odpowiednie jest do stosowania na drogach o uspokojonym ruchu,

- ułatwienie to wprowadzić można także na ulicach osiedlowych,

- wyznaczanie tras rowerowych prowadzących przez parki oraz inne lokalizacje umożliwiające dokonywanie skrótów podczas jazdy,

- umożliwienie bezpiecznego parkowania rowerów przy obiektach użyteczności publicznej oraz innych istotnych lokalizacjach.

Praktycznym i przydatnym rozwiązaniem dla osób poruszających się po mieście byłaby opracowana mapa infrastruktury rowerowej Powiatu Bydgoskiego i Gminy Miasta Bydgoszczy. Na mapie tej znalazłyby się nie tylko wyznaczone trasy rowerowe oraz ulice z dopuszczonym kontra-ruchem rowerowym, ale także dodatkowe elementy infrastruktury jak stacje rowerów miejskich, parkingi rowerowe i stacje napraw rowerów w obrębie całego układu obejmującego wszystkie gminy w powiecie i Miasto Bydgoszcz.

Rozwój ruchu pieszego powinien się skupiać na budowie chodników przy budowie i modernizacji dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego oraz prowadzących do największych generatorów ruchu zdefiniowanych w podrozdziale 2.3 niniejszego opracowania.

Do rozwiązań technicznych służących rozwojowi komunikacji pieszej należą:

- wyznaczanie i projektowanie korytarzy pieszych na osiedlach przy udziale lokalnych społeczności,

- dobre oświetlenie stref pieszych i miejsc spotkań,

- zapewnienie dostępności ciągów pieszych dla osób o ograniczonej mobilności,

- poszerzanie chodników, przestrzeni dla pieszych,

- realizacja nasadzeń roślinności (w tym drzew i krzewów) wzdłuż ciągów pieszych oraz na deptakach,

- wprowadzenie limitu prędkości dla samochodów (np. tempo 30 km/h) oraz uprzywilejowanie pieszych, rowerzystów, a także transportu zbiorowego,

- uspokajanie ruchu samochodowego,

- stosowanie nawierzchni ciągów pieszych przyjaznej i wygodnej dla pieszych,

- integracja infrastruktury transportu pieszego z infrastrukturą rowerową oraz transportem zbiorowym 
(z przystankami autobusowymi),

- wydłużenie czasu trwania zielonego światła dla pieszych.

Podjęcie takich inicjatyw przyczyni się do wzrostu ruchu pieszego w Gminie Osielsko, większej dostępności dla różnych grup użytkowników, pobudzenia rozwoju Gminy i rozkwitu życia na jego ulicach i placach, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Ponadto, może to przyczynić się do poprawy ładu przestrzennego obszaru oraz stanu środowiska. Ułatwieniem w realizacji przestrzeni przyjaznej pieszym będzie sformułowanie standardów projektowania infrastruktury pieszej. W miarę możliwości infrastruktura piesza powinna być prowadzona na powierzchni ziemi, spełniając wymogi dla atrakcyjnej przestrzeni dla pieszych.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko nie przewidziano realizacji zadań w zakresie transportu niezmotoryzowanego rowerowego i pieszego za wyjątkiem budowy ścieżek rowerowych. Poniżej zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w okresie do końca 2023 roku:

Tabela 21 Wykaz planowanych inwestycji w zakresie dróg dla rowerów

| Lp. | Oznaczenie drogi | Parametry drogi rowerowej |
| --- | --- | --- |
|  |  | Długość w km | Koszt w tys. zł | Rok realizacji | Efekt ekologiczny MG CO2e |
| 1. | Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa | 2,800 | 6 260 | 2021 | 1 500 |
| 2. | Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie | 1,250 | 988 | 2022 | 329 |
| 3. | Nowowiejska Jarużyn – Jarużyn Kolonia | 0,460 | 350 | 2022 - 2023 | 150 |
| 4. | Smukalska – Pogodna – Urocza Niemcz | 0,935 | 2 500 | 2021 | 300 |
| 5. | Kopernika Niemcz | 1,315 | 5 000 | 2022 | 360 |
| 6. | Rybiniecka Niwy | 0,450 | 1 300 | 2021 - 2022 | 150 |
| 7. | Boczna – Tuberozy Osielsko | 0,345 | 400 | 2021 - 2022 | 120 |
| 8. | Polna Żołędowo | 1,500 | 3 000 | 2021 - 2022 | 450 |
| 9. | Olimpijczyków Niemcz | 0,350 | 2 000 | 2021 | 130 |
| 10. | Długa – Orzechowa – Rybiniecka Osielsko Niwy | 1,600 | 7 000 | 2021 - 2022 | 475 |
| Razem | 11,005 | 26 798 | 2021 -2023 | 3 064 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Osielsku

### Publiczny transport zbiorowy

Wzmocnienie systemu publicznego transportu zbiorowego, ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu w domu i dojazdu do pracy, czy na uczelnię środkami transportu publicznego. Bardzo ważnym czynnikiem, który ma przyczynić się do zwiększenia liczby przewożonych pasażerów jest wprowadzenie zintegrowanej taryfy.

Równolegle powinna być prowadzona optymalizacja przebiegu linii, która powinna się przyczynić do jak najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanych środków transportu poprzez wprowadzenie taktowanego rozkładu jazdy 
i skrócenia czasu przejazdu do głównych generatorów ruchu. Jednak powiększenie sieci i wzrost wykonywanej pracy przewozowej wymagać będzie zwiększenia liczby eksploatowanego taboru.

Działanie polegające na zakupie niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego będzie odpowiedzią na stale zwiększający się wskaźnik ruchu samochodowego mieszkańców Gminy Osielsko, a modernizacja taboru miejskiego przez ZDMiKP w Bydgoszczy może stanowić zachętę do podróżowania z Gminy do Miasta komunikacją publiczną. Osiągnięcie stanu akceptowanego przez mieszkańców wymaga stałego monitorowania i systematycznej weryfikacji umowy międzygminnej w tym zakresie.

Znaczny i uciążliwy ruch lokalny spowodowany jest głównie dojazdem mieszkańców do pracy oraz centrów handlowych. Gmina Osielsko podejmuje w dostatecznym stopniu działania  mające na celu zachęcenie tych osób do zmiany nastawienia i wybrania innego środka lokomocji. W tym celu niezbędna jest wymiana taboru komunikacji realizowanej przez ZDMiKP i PKS Bydgoszcz na nowszą, ekologiczną, spełniającą normy unijne i zwiększającą komfort poruszania.

Zgodnie z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla Powiatu Bydgoskiego z 2016 roku” założono uruchomienie linii łączących poszczególne miejscowości w ramach Powiatu Przy czym, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w ramach niniejszego opracowania uznano, że w obrębie Gminy Osielsko kluczowe znaczenie mają połączenia z Miastem Bydgoszcz.

W poniższej tabeli zawierają szczegółowe informacje dotyczące planowanej sieci komunikacyjnej. Wszystkie linie zostały oznaczone literą P (wyróżnik linii powiatowych), a następnie liczbą dwucyfrową, gdzie dziesiątkami zostały pogrupowane linie powiązane z różnymi gminami (pełne dziesiątki to linie podstawowe), a cyfra jedności jest kolejnym numerem. Relacje, przebiegi linii i liczba połączeń wariantu między powiatowego  zostaną ustalone
w ramach porozumień międzypowiatowych, jeśli takie zostaną zawarte, jednakże przebieg takich linii na terenie powiatu kępińskiego będzie ustalony w ramach sieci określonej wariantami podstawowym i uzupełniającym oraz fragmentami oznaczonymi w części graficznej niniejszego planu jako wariant międzypowiatowy.

Tabela 22. Proponowane odcinki sieci powiatowych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiecie bydgoskim obejmujące Gminę Osielsko

| Linia | Przebieg trasy |
| --- | --- |
| 410 | Bydgoszcz – Osielsko – Niwy |
| 411 | Bydgoszcz – Osielsko – Niwy – Jastrzębie – Żołędowo – Wilcze – Jarużyn – Strzelce Górne |
| 412 | Bydgoszcz – Czarnówczyn – Osielsko – Niwy – Wilcze – Aleksandrowo – Strzelce Górne |
| 413 | Bydgoszcz – Osielsko – Żołędowo – Wilcze – Borówno – Kusowo – Borówno – Dobrcz – Sienno – Kotomierz |
| 414 | Bydgoszcz – Osielsko – Żołędowo – Wilcze – Borówno – Kusowo – Borówno – Dobrcz – Sienno – Kotomierz – Karolewo – Wudzyn |
| 415 | Bydgoszcz – Osielsko – Żołędowo – Wilcze – Borówno – Kusowo – Borówno – Dobrcz – Sienno – Kotomierz – Karolewo – Wudzyn – Aleksandrowiec – Stary Jasiniec – Tuszyny – Koronowo |
| 416 | Maksymilianowo – Żołędowo – Augustowo – Nekla – Żołędowo – Maksymilianowo |
| 417 | Bydgoszcz – Mariampol – Jarużyn – Strzelce Górne – Strzelce Dolne |
| 418 | Bydgoszcz – Niemcz – Maksymilianowo – Żołędowo – Bożenkowo |
| 419 | Bydgoszcz – Niemcz – Jagodowo – Żołędowo |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Plan zrównoważonego transportu dla powiatu bydgoskiego”

Dla wyznaczonych linii zaproponowano w Planie wprowadzenie numeracji handlowej połączeń, porządkującej kierunki i relacje. W powiecie bydgoskim zastosowana została numeracja trzycyfrowa rozpoczynająca się od cyfry 4. Obecnie niektóre linie autobusowe funkcjonujące w powiecie posiadają takie oznaczenie, jednak nie jest ono konsekwentnie stosowane.

W przedstawianej koncepcji, kolejna (druga) cyfra w numerze grupuje linie projektowanej sieci komunikacyjnej w podstawowe kierunki:

0 – Koronowo;

1 – Osielsko i Dobrcz;

2 – Dąbrowa Chełmińska;

3 – Solec Kujawski;

4 – Nowa Wieś Wielka;

5 – Białe Błota;

6 – Sicienko;

7 – Serock i Pruszcz.

Trzecia cyfra to numer kolejny każdej linii w danej grupie.

Rysunek 3. Planowana sieć komunikacji zbiorowej w powiecie bydgoskim.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Plan zrównoważonego transportu dla powiatu bydgoskiego”

Zaplanowana sieć komunikacyjna będzie mogła być realizowana w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich, jeśli zostanie utworzony związek powiatowo-gminny. Według aktualnych danych nie przewiduje się tworzenia związku a zadania transportowe mają być realizowane w ramach umów międzygminnych.

### Transport indywidualny

Wszystkie działania w zakresie modernizacji sieci drogowej mają na celu optymalną integrację sieci dróg gminnych 
z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych.

Zakres modernizacji sieci dróg ma głównie na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz maksymalne upłynnienie ruchu na ciągach dróg. Modernizacja sieci drogowej ma także umożliwić poprawienie warunków dojazdu samochodom ciężarowym, których zadaniem jest zaopatrzenie zakładów pracy i dużych placówek handlowych na terenie gminy. Równie ważnym celem modernizacji poszczególnych ciągów komunikacyjnych jest lepsze przystosowanie ich pod kątem potrzeb publicznego transportu zbiorowego poprzez wzmocnienie nawierzchni, budowę zatok autobusowych, czy nowych platform przystankowych pozwalających w pełni wykorzystać zalety taboru niskopodłogowego.

Na odcinkach dróg o dużym natężeniu ruchu dążyć się będzie do odseparowania ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego. Istotnym pakietem realizowanym w ramach modernizacji dróg będzie poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skanalizowanych skrzyżowań i skrzyżowań z ruchem okrężnym oraz nowego oświetlenia ulicznego.

W najbliższych latach przewiduje się dynamiczny rozwój alternatywnych – proekologicznych sposobów przemieszczania się zarówno w ruchu miejskim jak i poza miastami. stopniowo trend ten dotrze do Gminy Osielsko.

Systemy współdzielonych hulajnóg elektrycznych wypożyczanych na minuty zaczęły pojawiać się w końcu 2017 r. w USA. Niespełna dwa lata później cieszą się ogromną i ciągle rosnącą popularnością w miastach na różnych kontynentach, jako innowacyjny pojazd usprawniający mobilność miejską

W Polsce ten typ usług zadebiutował w 2018 r. we Wrocławiu (Lime). Obecnie ze współdzielonych e–hulajnóg – w łącznej liczbie ponad 7 tys. pojazdów – mogą korzystać już mieszkańcy dziewięciu polskich miast. Z miesiąca na miesiąc obserwujemy błyskawiczny wzrost tego rynku – liczby operatorów, hulajnóg i miast, w których są one dostępne.

Eksplozja popularności e–hulajnóg to zjawisko globalne. Na koniec ubiegłego roku w blisko 100 miastach w USA dostępnych było łącznie 85 tys. e–hulajnóg, które wypożyczano w zeszłym roku 38,5 mln razy. Obecnie w wielu krajach świata aktualizuje się przepisy, by stworzyć otoczenie prawne dla tzw. urządzeń transportu osobistego                i określić zasady poruszania się hulajnóg elektrycznych po miastach, w tym znaleźć dla nich odpowiednie miejsce (najczęściej są to drogi dla rowerów oraz chodniki – przy ograniczonej prędkości).

Nagły awans nowego pojazdu do roli powszechnie używanego środka transportu oznacza oczywiste korzyści (jest on bezemisyjny i wygodny), ale także stawia miasta przed nieznanymi wcześniej wyzwaniami – m.in. w zakresie zasad korzystania z infrastruktury publicznej (ścieżek rowerowych, chodników) i dostępu do niej, jak również bezpieczeństwa publicznego. Wyzwania regulacyjne dotyczą zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego.

E- hulajnogi w Polsce liczby:

- w  40 miastach są dostępne hulajnogi elektryczne na minuty,

- około 20 000 hulajnóg jest dostępnych do wypożyczenia,

- 11 minut – tyle trwa średnio przejazd e-hulajnogą wg jednej z popularnych aplikacji

Proponowane wg Ministerstwa Sprawiedliwości regulacje prawne (sierpień 2020 roku)

- e-hulajnogi powinny poruszać się po drogach rowerowych lub po drogach z ograniczeniem prędkości do              20 km/h

- na drogach rowerowych maksymalna dopuszczalna prędkość wynosiłaby 25 km/h

- na drogach z ograniczeniem, tyle ile wynosi ograniczenie czyli 20 km/h

- jeżeli nie będzie takich dróg hulajnogą można jechać po chodniku ale z prędkością maksymalną 8 km/h, przy czym na chodniku nadal pierwszeństwo będą mieli piesi,

- w przypadku przekroczenia prędkości użytkownik e-hulajnogi zapłaci mandat w wysokości do 5 000 złotych

Rozwiązania praktyczne w wybranych polskich miastach

- Kraków – porozumienie z Firmą BOLT

- ograniczenie prędkości sharingowych hulajnóg do 15 km/h

- pozostawianie po użyciu na specjalnie wyznaczonych parkingach lub w miejscach, gdzie nie utrudniają poruszania się pieszym lub rowerzystom,

- zabieranie w oznaczonym (błyskawicznie) czasie porzuconych lub utrudniających ruch hulajnóg przez Operatora Systemu

- Sosnowiec – porozumienie z Operatorem

- wyznaczono parkingi dla e-hulajnóg

- pozostawienie ich w innym miejscu – niedozwolonym skutkuje dodatkową opłatą od klienta w wysokości 50 złotych

- Lublin – porozumienia z Operatorami

- w ścisłym Śródmieściu dopuszczalna prędkość 12 km/h

- samo urządzenie powinno mieć zamontowaną blokadę uniemożliwiającą rozwijanie większych prędkości,

- zakazane parkowanie w najbardziej uczęszczanych przez pieszych miejscach,

- pozostawienie e-hulajnogi w takim miejscu spowoduje dalsze naliczanie opłat

### Wzrost intermodalności

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jednym z głównych celów jest poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej. Dokument stwierdza, że począwszy od 2015 roku powinno sukcesywnie następować zwiększenie udziału i roli transportu szynowego w transporcie. W ruchu pasażerskim główny ciężar rozwojowy, obok rozwoju połączeń między największymi ośrodkami miejskimi, realizowanych z wykorzystaniem sieci kolei o najwyższych standardach, zostanie położony na rozbudowę linii dojazdowych do obszarów metropolitalnych, które będą zintegrowane z systemami lokalnego transportu publicznego. Poprawa dostępności do miejsc koncentracji usług publicznych przyznaje duże znaczenie inwestycjom kolejowym na liniach łączących największe miasta naszego kraju z ośrodkami subregionalnymi.

Poprawa dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych, głównie w oparciu o transport publiczny jest najważniejszym działaniem w regionach. W jego ramach należy dążyć do integracji systemów transportu publicznego w skali miasta, jego obszaru funkcjonalnego i regionu w połączeniu z rozwojem szybkich systemów transportu publicznego takich, jak kolej aglomeracyjna. Odrębnym celem jest także stworzenie zintegrowanego multimodalnego systemu transportowego. Zintegrowanie transportu drogowego i kolejowego ma nastąpić poprzez uwzględnienie w strategiach średniookresowych wzajemnej komplementarności tych środków transportu. W zakresie inwestycji pierwszoplanowe znaczenie będzie miało stworzenie organizatorom transportu publicznego i operatorom dogodnych warunków do budowy i rozbudowy terminali przesiadkowych dla różnych form transportu (wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne). W Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030 „Trzecia fala nowoczesności” jednym z najistotniejszych zadań jest zwiększanie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego.

Stworzenie spójnych powiązań funkcjonalnych z dużymi ośrodkami miejskimi tak, aby poszczególne gminy mogły jak najlepiej wykorzystać własny potencjał gospodarczy i rozwojowy, skutecznie będzie przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu i wyludnianiu się słabiej rozwiniętych obszarów. Tak jest również w przypadku Gminy Osielsko.

Według strategii, transport musi sprostać przede wszystkim wymaganiom związanym z oszczędnością czasu, oferując coraz krótszy czas przejazdu i elastyczność przemieszczania się oraz możliwość wykorzystania czasu spędzonego w podróży, a także dostosować się do oczekiwań różnych grup zawodowych i wiekowych ludności.

Warunkiem niezbędnym do pomyślnego włączenia różnych środków transportu w system komunikacyjny miast jest jego szeroka integracja w postaci:

- organizacji multimodalnych węzłów przesiadkowych,

- zapewnienia łatwego dostępu do przystanków,

- integracji taryfowej i rozkładowej,

- budowy systemów „parkuj i jedź”,

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko nie przewidziano realizacji zadań w zakresie wzrostu intermodalności.

### Wdrażanie nowych wzorców zachowań komunikacyjnych

Zmianę zachowań komunikacyjnych powinno się osiągnąć także poprzez prowadzenie działań „miękkich”. Działania te powinny być realizowane poprzez:

- wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko naturalne oraz na jakość życia w mieście,

- tworzenie narzędzi umożliwiających zwiększoną partycypację społeczną w zakresie wprowadzanych zmian 
w sieci publicznego transportu zbiorowego.

Nie przewiduje się prowadzenia odrębnych działań mających wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców gminy. Nie mniej konsekwentna realizacja wszystkich uprzednio wymienionych projektów powinna zaowocować zmianą podziału modalnego podróży.

### Zarządzanie mobilnością

Zarządzanie mobilnością jako proces, wymagać będzie opracowania szerokiego spektrum wskaźników diagnozujących stan systemu transportowego na terenie całego miasta. Zaproponowane wskaźniki muszą obrazować stan systemu transportowego i jego wpływ na wszelkie dziedziny funkcjonowania obszaru takie, jak gospodarka przestrzenna, bezpieczeństwo, energochłonność, środowisko, wykluczenie społeczne, rozwój gospodarczy, zdrowie, edukacja itp. Najważniejszym elementem jest wyznaczanie mierzalnych poziomów odniesienia opartych na realistycznej diagnozie aktualnej sytuacji.

Zarządzanie mobilnością powinno opierać się ma podjęciu takich działań, aby zapewnić dostęp do istotnych danych 
i statystyk związanych z mobilnością. Sprawozdanie z monitorowania powinno stanowić podstawę przeglądu procesu wdrażania przedmiotowego planu. Jego efektem powinny być raporty mówiące o wpływie działań podejmowanych w ramach różnorodnych projektów na zmianę preferencji w zakresie wyboru środka podróży.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko nie przewidziano realizacji zadań w zakresie zarządzania mobilnością.

### Logistyka

Z uwagi na fakt braku dużych zakładów produkcyjnych na terenie gminy nie przewiduje się prowadzenia istotnych projektów w tym obszarze. Pewnym problemem związanym z logistyką jest przede wszystkim organizacja zaopatrzenia placówek handlowych, zlokalizowanych w obszarach intensywnej zabudowy mieszkaniowej i przy ulicach o wąskim przekroju jezdni oraz odbiór odpadów komunalnych tak, aby zachować płynność innym uczestnikom ruchu. Na najbardziej zatłoczonych odcinkach sieci drogowej, z dużym udziałem ruchu ciężarowego, powinny być budowane dodatkowe ciągi pieszo-rowerowe odseparowane od ruchu samochodowego.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko nie przewidziano realizacji zadań w zakresie logistyki zbiorowej.

### Inteligentne systemy transportowe

Aktualnie nie przewiduje się kompleksowego wprowadzania inteligentnych systemów transportowych na terenie Gminy Osielsko. Jednak takie rozwiązania funkcjonują w zakresie sygnalizacji spowalniającej ruch samochodów na wybranych odcinkach dróg gminnych, szczególnie w terenie intensywnego zamieszkania ze względu na natężony ruch pieszych, w tym dzieci.

## Proces wdrażania elementów zrównoważonej mobilności zbiorowej

Szczegółowy Harmonogram działań przedstawiono w tabeli nr 19. W poniższej tabeli zestawiono dane w ujęciu zbiorczym, w podziale na rodzaje zadań.

Tabela 23. Zestawienie działań zmniejszających emisje z transportu realizowanych przez Gminę Osielsko

| Lp. | Rodzaj działania | Koszt działania w zł | Podmiot odpowiedzialny | Termin realizacji | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budowa dróg ze ścieżkami pieszo -rowerowymi | 26 798 000 | Gmina Osielsko | 2021 - 25 | RPO WK-P, Budżet Gminy |
| 2 | Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą | 48 051 800 | Gmina Osielsko | 2021 - 25 | RPO WK-P Budżet Gminy |
| 3 | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe (wymiana 500 sztuk lamp) | 2 000 000 | Gmina Osielsko | 2021 - 25 | RPO WK-P, Budżet Gminy |
| Suma | 76 849 800 | - | - | - |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Osielsko

## Zgodność działań związanych z mobilnością miejską zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej z działaniami zawartymi w strategii kraju, województwa, aglomeracji i gminy

Zgodność działań określonych w suplemencie z działaniami zawartymi w strategii kraju, województwa i powiatu przedstawiono w tabeli nr 23.

Tabela 24. Zgodność działań określonych w suplemencie z dokumentami strategicznymi

| Lp. | Cel strategiczny | Cel kierunkowy | Działania, kierunki interwencji | Tytuł projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Trzecia fala nowoczesności” |
| 1 | Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych | Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta | Rozwijać system transportowy gwarantujący dostępność obszarów wiejskich m.in. poprzez rozbudowę i modernizację lokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej oraz usprawnienie połączeń komunikacyjnych z najbliższymi ośrodkami miejskimi | Realizacja modernizacji dróg lokalnych w 2021 roku |
|  |  |  | Wzmocnienie lokalnej sieci dróg |  |
| 2 |  | Wzrost różnorodności oraz upowszechnianie efektywnych form transportu | Promocja innowacyjnych i ekologicznych paliw, a także promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów drogowych. | Wymiana autobusów na nowsze z normą emisji spalin min. EURO 6 przez ZDMiKP |
| 3 | Poprawa stanu środowiska | Ograniczanie emisji substancji do atmosfery | Promocja niskoemisyjnych form transportu |  |
| Strategia Rozwoju Transportu do 2030 roku |
| 4 | Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego | Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej | Rozwijanie – przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – dróg lokalnych i ich połączeń z siecią dróg krajowych i wojewódzkich | Realizacja modernizacji dróg lokalnych w 2021 roku |
|  |  |  | Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |
|  |  | Bezpieczeństwo i niezawodność | Kierunki interwencji będą koncentrować się na m.in. bezpiecznych pojazdach |  |
|  |  | Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko | Wspieranie rozwiązań organizacji transportu najmniej zanieczyszczających środowisko | Wymiana autobusów na nowsze z normą emisji spalin min. EURO 6 przez ZDMiKP Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe (wymiana 500 sztuk lamp) |
|  |  |  | Unowocześnianiu taboru wszystkich gałęzi transportu (pojazdów oraz innych niezbędnych urządzeń i wyposażenia) w celu doprowadzenia go do stanu odpowiadającego unijnym oraz krajowym standardom i wymogom ochrony środowiska. |  |
| Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego |
| 5 | Rozwój sieci i poprawa standardu dróg krajowych dla zapewnienia dostępności województwa w relacjach Międzyregionalnych | Kierunek dotyczy ogółu działań z zakresu przebudowy, poprawy stanu technicznego, poprawy standardu na sieci istniejących dróg krajowych oraz realizacji nowych dróg krajowych. Wyjątek: Działania dotyczące realizacji obwodnic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są przedmiotem odrębnych kierunków. |
|  | Rozwój sieci i poprawa standardu linii kolejowych dla zapewnienia dostępności województwa w relacjach Międzyregionalnych | Kierunek dotyczy ogółu działań prowadzonych na liniach kolejowych istotnych dla zapewnienia dostępności województwa w relacjach międzyregionalnych, z zakresu: zwiększenia prędkości, zapewnienia stanu technicznego umożliwiającego prowadzenie połączeń dalekobieżnych, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Dotyczy także realizacji nowych linii kolejowych w relacjach międzyregionalnych (w tym linii Kolei Dużych Prędkości wchodzących w skład komponentu kolejowego CPK). |
|  | Rozwój sieci i poprawa standardu dróg wojewódzkich oraz powiatowych istotnych dla spójności transportowej Województwa | Kierunek dotyczy rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych uznanych za kluczowe do realizacji funkcji społeczno-gospodarczych województwa. Identyfikacja dróg kluczowych powinna być dokonana w odrębnym dokumencie i powinna być podstawą dla priorytetowania inwestycji. Dotyczy następujących działań: przebudowy, poprawy stanu technicznego, poprawy klasy technicznej, optymalizacji sieci dróg wojewódzkich (przejmowania w zasób odcinków dróg uznanych za niezbędne dla spójności sieci, oddawanie dróg nieistotnych), budowy nowych odcinków dróg. Wyjątek: Działania dotyczące realizacji obwodnic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są przedmiotem odrębnych kierunków |
|  | Rozwój sieci dróg lokalnych poprzez ich budowę i modernizację | Kierunek dotyczy rozwoju sieci dróg gminnych, istotnych dla: jakości życia mieszkańców, funkcjonowania gospodarki na poziomie lokalnym (w tym dostępności terenów rolnych), bezpieczeństwa poruszania się w relacjach do pracy, do szkół, do instytucji usługowych. Dotyczy następujących działań: przebudowy, poprawy stanu technicznego, poprawy klasy technicznej, optymalizacji sieci dróg na poziomie gmin i powiatów (przejmowania w zasób odcinków dróg uznanych za niezbędne dla spójności sieci), budowy nowych odcinków dróg |
|  | Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości | Kierunek dotyczy rozwiązań mających na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości, przede wszystkim poprzez budowę obwodnic, ale w uzasadnionych przypadkach także poprzez rozwiązania organizacyjne. Dotyczy budowy obwodnic w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich, w szczególnym przypadku dróg powiatowych. |
|  | Rozwój infrastruktury dla transportu publicznego i indywidualnego największych miast (Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia) i ich obszarów podmiejskich. | Kierunek dotyczy ogółu działań o charakterze inwestycyjnym mających na celu usprawnienie poruszania się na terenie pięciu największych miast województwa oraz strefy stycznej systemów miejskich i systemów podmiejskich, obsługujących codzienny ruch wahadłowy w dojazdach do miast i powrotach do stref podmiejskich – zarówno w kontekście funkcjonowania systemów transportu publicznego, jak i motoryzacji indywidualnej, a także pod kątem poprawy infrastruktury dla komunikacji rowerowej jak i ruchu pieszego (wraz z pojazdami UTO). Kluczowym zagadnieniem dla tego kierunku będzie nadanie priorytetu inwestycjom skutkującym wykorzystaniem najmniej szkodliwych dla środowiska a zarazem najbardziej efektywnych środków transportu. Kierunek dotyczy budowy dróg (w tym tras średnicowych), torowisk tramwajowych, infrastruktury transportu rowerowego, infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, także działań polegających na budowie parkingów i węzłów przesiadkowych oraz wspierania tworzenia infrastruktury do zasilania w alternatywne źródła napędu |
| Program Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2023 |
| 6 | Rozwój infrastruktury transportowej | Rozwój dróg | Poprawa infrastruktury drogowej | Realizacja modernizacji dróg lokalnych do 2023 roku |
|  |  | Organizacja publicznego transportu zbiorowego | Porozumienia międzygminne | Umowy z operatorami |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wymienionych dokumentów strategicznych

# Działania wynikające z programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej

Wg zapisów „Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2019” wykonanej przez WIOŚ w Bydgoszczy , Gmina Osielsko zaliczona jest do strefy kujawsko-pomorskiej, wg podziału wykonanego na potrzeby Programów Ochrony Powietrza, a jako kryterium zakwalifikowania strefy do klasy C przyjęto poziom PM10 (24h), PM2,5 oraz B(a)P.

Poniżej zestawienie wynikowe klas strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2019 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi.

Tabela 25. Klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2018 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (kryterium –poziom docelowy)

| Lp. | Substancja | Strefa kujawsko-pomorska |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | SO2 (dwutlenek siarki) | A |
| 2 | NO2 (dwutlenek azotu) | A |
| 3 | CO (tlenek węgla) | A |
| 4 | Benzen | A |
| 5 | PM10 (pył zawieszony 10) | C – uśredniony rocznie A |
| 6 | PM2,5 (pył zawieszony 2,5) | A – faza II C1 |
| 7 | Pb (ołów) | A |
| 8 | As (arsen) | A |
| 9 | Cd (kadm) | A |
| 10 | Ni (nikiel) | A |
| 11 | B(a)P | C |
| 12 | O3 (ozon) | A |
| A – nie przekracza poziomu dopuszczalnego C – powyżej poziomu dopuszczalnego |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dla strefy kujawsko-pomorskiej

Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej został przyjęty Uchwała Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Program ochrony powietrza przewiduje wdrożenie działań kierunkowych, które spowodują obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz Benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym, które w miarę możliwości powinny być wdrażane do codziennej praktyki.

Działania przewidziane do realizacji w zakresie ograniczenia emisji liniowej (komunikacyjnej) pierwotnej i wtórnej:

- całościowe zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu w mieście,

- zintegrowany system kierowania ruchem w ulicznym z uwzględnieniem priorytetu dla komunikacji zbiorowej,

- kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych,

- tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów,

- rozwój systemu transportu publicznego,

- polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego,

- organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego transportu zbiorowego do centrów miasta (system Park&Ride),

- tworzenie systemu ścieżek rowerowych,

- tworzenie systemy płatnego parkowania w centrach miast,

- wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie transportu publicznego 
i służb miejskich,

- intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach bezdeszczowych).

W Gminie Osielsko nie stwierdzono występowania obszarów z przekroczonymi standardami, dlatego wymienione działania maja charakter ogólny. Jednakże, wdrażanie tych działań będzie istotnie sprzyjać ograniczaniu zanieczyszczeń zarówno lokalnie na tereny strefy jak i regionalnie (wpływ na zmniejszenie tła zanieczyszczeń).

Szczegółowy opis działań z zakresu transportu wynikających z programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej dla Gminy Osielsko przedstawiono poniżej.

Tabela 26. Szczegółowy opis działań z zakresu transportu

| Działania trzecie |
| --- |
| Kod działania naprawczego | ZpsZpMMU |
| Tytuł działania naprawczego | Obniżenie emisji komunikacyjnej |
| Opis działania naprawczego | Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesień w miarę możliwości finansowych (najlepiej z częstotliwością 1 raz w tygodniu) w miastach powiatowych strefy kujawsko-pomorskiej |
| Lokalizacja działań | Główne ulice miast oraz ulice drugorzędne w miastach powiatowych strefy kujawsko-pomorskiej |
| Szczebel administracyjnej, na którym można podjąć dany środek | Lokalny |
| Jednostka realizująca działanie | Właściwy zarządca dróg |
| Planowany termin wykonania | Zadanie realizowane ciągłe |
| Szacunkowa wysokość kosztów realizacji działania zł/km | 200-800 |
| Szacowany efekt ekologiczny | Ok. 110-200 Mg/rok |
| Źródła finansowania | Własne samorządu, GDDKiA |

| Działanie dziesiąte |
| --- |
| Kod działania naprawczego | ZpsZpUD |
| Tytuł działania naprawczego | Poprawa stanu technicznego dróg |
| Opis działania naprawczego | Poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie – utwardzenie dróg lub poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi |
| Lokalizacja działań | Strefa zachodniopomorska |
| Szczebel administracyjnej, na którym można podjąć dany środek | Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny, w zależności od kategorii drogi |
| Jednostka realizująca działanie | GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarządy Dróg Powiatowych, odpowiedni wójt, burmistrz, prezydent |
| Planowany termin wykonania | Według harmonogramów |
| Szacunkowa wysokość kosztów realizacji działania zł/km | Według kosztorysów |
| Szacowany efekt ekologiczny | Brak możliwości oszacowania |
| Źródła finansowania | Jednostki realizujące, budżet województwa, budżet powiatów, miast i gmin |

| Działanie jedenaste |
| --- |
| Kod działania naprawczego | ZpsZpUD |
| Tytuł działania naprawczego | Modernizacja tabory komunikacji autobusowej |
| Opis działania naprawczego | Wymiana taboru komunikacji autobusowej na pojazdy spełniające normy emisji spalin Euro 5 lub zmianę autobusów zasilanych olejem napędowym na autobusy zasilane alternatywnym paliwem gazowym |
| Lokalizacja działań | Strefa zachodniopomorska |
| Szczebel administracyjnej, na którym można podjąć dany środek | Gminny |
| Jednostka realizująca działanie | Zarządzający komunikacja miejską |
| Planowany termin wykonania | Według harmonogramów |
| Szacunkowa wysokość kosztów realizacji działania zł/km | Według kosztorysów |
| Szacowany efekt ekologiczny | Brak możliwości oszacowania |
| Źródła finansowania | Budżet województwa, miast i gmin, WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dla strefy kujawsko-pomorskiej

# Podsumowanie badania ankietowego

Jednym z kluczowych etapów opracowania Planu mobilności było przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców. Jego celem było uzyskanie wiedzy w obszarze transportu i komunikacji zbiorowej oraz wskazanie potrzeb mieszkańców  związanych z rozwojem transportu.

Przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Osielsko badanie ankietowe pozwoliło wyznaczyć podział zadań przewozowych w mieście, a więc strukturę dziennych podróży mieszkańców, odbywanych takimi środkami transportu jak: samochód osobowy, autobus, pociąg, rower i motocykl lub skuter.

Badanie sondażowe było prowadzone do 31 października 2020 roku. Wypełniona ankietę można było   wysłać drogą elektroniczną. Uzyskano ankiety od 97 mieszkańców Gminy Osielsko co stanowi 0,67%. mieszkańców. Poniżej prezentujemy zbiorcze wyniki badania.

Większość uczestników ankiety stanowily kobiety choć płeć nie stanowiła zmiennej wpływającej na reprezentatywność sondażu.

Struktura wiekowa otrzymywanych odpowiedzi była stosunkowo zróżnicowana. Przeważająca ilość ankiet 68% pochodziła od ludzi w wieku 31-50 lat. Nie uzyskaliśmy jednak żadnej odpowiedzi od osób 71 i więcej lat.

Dominująca grupa – 85,6%  ankietowanycyh to osoby pracujące. 8,2%  stanowią studenci/uczniowie, 3,1% emeryci i renciści oraz w 3,1%osoby bezrobotne.

Dominującym pojazdem wybieranym przez respondentow jest samochód (ponad 60%). Jedynie nieco ponad 10% korzysta z autobusów. Rower jako srodek lokomocji (obligatoryjny) slużący do pracy lub szkoły codziennie wskazało też około 10%. Sporadycznie, pojedyńcze osoby wskazały na e-hulajnogę.

Odpowiedź na to pytanie potwierdza poprzedni wykres. Respondendenci w 34% nie korzystają z autobusów i busów. Korzysta codziennie jedynie 11,2 % pytanych.

Powyższe pytanie zadane zostało jedynie osobom korzystającym z roweru w ramach dojazdów obligatoryjnych, odpowiedziało na nie 40 osób.

Średni dystans pokonywany jednego dnia na rowerze dla 62,5%  to mniej niż 10 km. Jedynie 20% przejezdża od 11 do 15 km.

Czynnikiem, który według respondentów w głównym stopniu wpływa na rozwój transportu rowerowego jest budowa dróg rowerowych. Taka odpowiedź została wskazana przez ponad 82% pytanych.

Na to pytanie odpowiedziało 77 respondentów. Ponad 44% odpowiadających wskazało niski koszt jako główny powód wyboru. Ponadto uwzględniano najczęściej lokalizację przystanków i częstotliwość kursowania autobusów.

Komunikacja zbiorowa we wszystkich kategoriach jest oceniana jako dobra lub przeciętna. Respondenci najbardziej cenią sobie krotki czas przejazdu w stosunku do pokonywanego dystansu.

Dominują odpowiedzi – przeciętnie i dobrze co oznacza, że wystepują pewne trudności z parkowaniem ale nie są one czynnikiem decydującym o rezygnacji z używania samochodu do przemieszczania się po Gminie.

W jakich lokalizacjach brakuje Pani/Pana zdaniem miejsc parkingowych ?

| Osielsko centrum | Centrum Osielsko | Pętla autobusowa MZK |
| --- | --- | --- |
| Osielsko centrum | Ośrodek zdrowia Osielsko | Pętla autobusowa MZK |
| Osielsko centrum | Apteka Osielsko | Pętla autobusowa MZK |
| Osielsko Szkoła | Kościół Osielsko | Pętla autobusowa MZK |
| Osielsko Szkoła | Urząd gminy w Osielsko, | Pętla autobusowa MZK |
| Osielsko Galeria Handlowa | Kościól Osielsko | Pętla autobusowa MZK |
| Osielsko Przychodnia | Osrodek Zdrowia Osielsko | Pętla autobusowa MZK |
| Niemcz Szkoła | Poczta Osielsko | Przychodnia Osielsko |
| Osielsko Galeria Handlowa | Apteka Osielsko | Przychodnia Osielsko |
| Osielsko Galeria Handlowa | Nie brakuje | Przychodnia Osielsko |
| GOPS Osielsko | Osielsko ciąg wzdłuż Alei Jana Pawła II | Galeria Osiesko |
| GOPS Osielsko | Przy niektórych sklepach | Galeria Osielsko |
| GOPS Osielsko | Poczta Osielsko | Galeria Osielsko |
| GOPS Osielsko | UG Osielsko | Przy miejscach przesiadkowych |
| GOPS Osielsko | Przedszkole | Urząd Gminy Osielsko |
| Cmentarz Osielsko | Przedszkole | Boisko Basebola |
| Osielsko Poczta | Cmentarz Osielsko | Gmina osielsko |

Na to pytanie udzielono 54 odpowiedzi zestawionych w powyższej tabeli. z analizy odpowiedzi wynika, że brakuje miejsc parkingowych w okolicach centrum Osielska, przy pętli autobusowej oraz przy Przychodni NZOZ.

Jeżeli zamiast samochodu wybierze Pani/Pana komunikacją zbiorową to jakiej trasie ? (od miejscowości........................ do miejscowości............................)

| Osielsko-Bydgoszcz | Osielsko - Bydgoszcz os.lesne |
| --- | --- |
| Niwy-Bydgoszcz | Niemcz – Bydgoszcz |
| Osielsko – Bydgoszcz | Osielsko Bydgoszcz |
| Osielsko- Bydgoszcz | Osielsko – Bydgoszcz |
| Osielsko do miejscowości Bydgoszcz | Niemcz - Bydgoszcz Bartodzieje |
| Niemcz-Bydgoszcz | Osielsko – Bydgoszcz |
| Bydgoszcz Osielsko | od Niemcza do Bydgoszczy |
| Osielsko do Bydgoszcz | Niwy do Osiedle Leśne |
| Osielsko - Osiedle Leśne (Bydgoszcz) | Bydgoszcz-Osielsko |
| OD NIEMCZA DO BYDGOSZCZY | nie wybiorę |
| Niemcz-centrum Bydgoszczy | Bydgoszcz – niemcz |
| Żołędowo-Osielsko | nie wybiorę bo nie jeździ na mojej trasie Żołędowo-Osielsko, PKS nie jeździ zgodnie z rozkładem |
| Żołędowo Jastrzębie – Bydgoszcz | Fordon – Niwy |
| Maksymilianowo Bydgoszcz | Jarużyn Bydgoszcz Fordon |
| Od Wilcza do Fordonu | Żołędowo _ Osielsko |
| Z Bydgoszczy do Żołędowa | Na trasie Niemcz Mickiewicza do Bydgoszczy |
| Żołędowo Bydgoszcz | Niemcz Bydgoszcz |
| od Osielska do Bydgoszcz-Fordon | Bydgoszcz do niemcz |
| Nowe Niwy do Bydgoszcz | Osielsko- Bydgoszcz, Osielsko-Fordon |
| Osielsko Bydgoszcz lub najlepiej Koronowo | Leśna Osielsko - GMINA OSIELSKO |
| Osielsko do Bydgoszczy | od miejscowości Osielsko do miejscowości Dobrcz |
| Bydgoszcz i Niemcz | Niwy – Bydgoszcz |
| Niemcz – Bydgoszcz | Osielsko do Bydgoszczy |
| Niemcz do Bydgoszcz | Od Wilcza do Osielska |
| od miejscowości Niwy do miejscowości Bydgoszcz | NIEMCZ – BYDGOSZCZ |
| Jarużyn, Osielsko, Fordon, Leśne | Żołędowo-Bydgoszcz |
| od m. Osielsko do m. Bydgoszcz | Osielsko-Bydgoszcz, Osielsko-Dobrcz |
| Osielsko – Osielsko | Niemcz do Bydgoszczy |
| Od Niw do Bydgoszczy | Osielsko-Osielsko |
| ŻOŁĘDOWO- BYDGOSZCZ | Fordon – Niwy |

Na to pytanie udzielono 60 odpowiedzi zestawionych w tabeli powyżej. Dominują kierunki pokrywające się z siecią połączeń zapewnianych przez ZDMiKP w ramach porozumień międzygminnych oraz incydentalnie (kierunek Koronowo) PKS Bydgoszcz.

Co Pani/Pana zdaniem stanowi główny problem komunikacyjny Gminy Osielsko ?

| Brak | wzrost natężenia ruchu, korki, | Brak kursów w godzinach szczytu |
| --- | --- | --- |
| Korki. | Korki | rzadko jeżdżący autobus miejski do Bydgoszczy (co godzinę lub rzadziej) |
| Za mało ścieżek rowerowych | Wszechobecne spowalniacze, przecięcie dróg gminnych z DK5 oraz kiepski stan niektórych chodników | Rzadka świadka ulic kursowania |
| ZBYT RZADKO KURSUJĄCE AUTOBUSY MIEJSKIE, NIE W GODZINACH SZCZYTU | Długi czas przejazdu z gminy do dalszych części Bydgoszczy spowodowany przesiadkami oraz godziny kursów MZK brak koordynacji z liniami przesiadkowymi na Osiedlu Leśnym | Za mała ilość połączeń |
| mała ilość autobusów na godzinę, słabe polaczenie z miastem, mało możliwości parkowania rowerów i niepełne ścieżki rowerowe | Obecnie pandemia | brak zatoczek autobusowych, częstotliwość przejazdów do Bydgoszczy |
| Zbyt mała ilość kursów i połączeń pomiędzy miejscowościami | długie trasy wpływające na długość przejazdu | Częstotliwość przejazdu |
| trasa przelotowa pomiędzy Świeciem a Bydgoszczą | Brak ścieżki rowerowej wzdłuż głównych dróg do Bydgoszczy | Skrzyżowanie ul. Centralnej z ul. Szosa Gdańska oraz korki |
| Brak skomunikowania np. Żołędowa z Osielskiem | Brak ścieżek rowerowych łączących poszczególne miejscowości w gminie | Rzadki światła wzdłuż ulic kursowania |
| duży ruch na szosie gdańskiej | Duży ruch, bezpieczeństwo ruchu | brak wiat rowerowych |
| Mało kursów, brak synchronizacji umożliwiającej przesiadki na terenie gminy | Mała częstotliwość kursowania autobusów prze Jarużyn, docelowo kursy dalej niż do os. Tatrzańskiego – np. do pętli Korfantego Akademicka | źle dopasowane rozkłady jazdy, zbyt rzadko kursują, nie można łatwo dostać się do pracy i z powrotem |
| Brak połączenia Maksymilianowo Osielsko | korki spowodowane nieuregulowaniem sygnalizacji świetlnej oraz budowy dróg | Połączenia z Bydgoszczą |
| Zbyt duża ilość mieszkańców !!! | zbyt rzadki kurs autobusów | Korki na Szosie Gdańskiej, mała ilość kursów |
| Brak bezpośredniego połączenia do Fordonu - nie ma możliwości dojazdu w sensownym czasie komunikacją do szkoły i do pracy w tym kierunku. | Brak przystanku w centrum Żołędowo | brak pieniędzy na zwiększenie częstotliwości kursowania taboru |
| Napływ ludności z miasta w tym szczególnie osób bezdomnych oraz złodziei | Brak różnorodnych tras, np. jak kiedyś do ronda grunwaldzkiego | Częstotliwość autobusów bardzo mały |
| Brak komunikacji do centrum. Np. Rondo Jagiellonów. | Brak chodników dla pieszych oraz brak oświetlenia drogowego | korki na głównych trasach, trasa przelotowa, dojazd do Bydgoszczy |
| Duża ilość osób w godzinach porannych | Autobusy rzadko kursują i nie dojeżdżają bezpośrednio do centrum Bydgoszczy | Częstotliwość zbyt długie przerwy a oczekiwania |
| Skrzyżowanie ulicy kolonijnej z szosą gdańską | Brak komunikacji Między Niemczem a Osielskiem oraz powrotnych autobusów po odprowadzeniu dziecka do szkoły | Za mało kursów do wsi, które nie są miejscowością gminną |
| ZA MAŁO KURSÓW AUTOBUSÓW | Stojaki rowerowe | Autobus dojeżdża tylko do dworca Bydgoszcz Leśna. Poprawiłoby chęć korzystania z autobusu gdyby dojeżdżał do centrum Bydgoszczy np. Rondo Jagiellonów |
| Braki w połączeniu Osielska z Bożenkowem, Maksymilianowem | za mało przystanków na bocznych drogach = np. na Tymiankowej | zły stan dróg i niebezpieczne skrzyżowania |
| Brak parkingów | Zbyt rzadki kurs autobusów | zbyt mała ilość kursów |
| Za małe autobusy o porannych godzinach (jak wszyscy chodzą do szkoły, nie aktualnie) | Brak ścieżki rowerowej z sołectwa Niwy-Wilcze do centrum Osielska, np. przedłużenia ciągu z Karpackiej na Centralną. Częstotliwość połączeń komunikacji miejskiej. Zakończenie linii 93 w Bydgoszczy na oś. Leśnym, zamiast np. przy Dworcu PKS. | skrzyżowanie centralna/szosa gdańska |
| Zbyt mała liczba skrzyżowań ze światłami z ul. Szosa Gdańska | Zbyt niska częstotliwość kursowania autobusów. Korki na Szosie Gdańskiej - brak obwodnicy Osielska. Przepełnione autobusy w godzinach szczytu. | za mało kurów autobusów 52 i 94 |
| Więcej kursów do Bydgoszczy. Za duża przerwa w kursowaniu autobusu linii 94 między godziną 10 a 12:23. Powinien byc dodany kurs o godzinie 11:30 z przystanku Niemcz - Krzyszkowiaka | ul. Szosa Gdańska będąca główną drogą do Bydgoszczy - zbyt duże natężenie ruchu | Powinno być więcej kursów autobusów w godzinach zmian pracy tj. rano i popołudniu. Jeśli chodzi o miejscowość Niemcz spasować tak godziny, aby kursy się nie nakładały na siebie. |
| niewystarczająca sieć dróg rowerowych, częstotliwość kursowania linii podmiejskich | Brak przystanku autobusowego przy polo markecie w kierunku Dobrcz | Mała częstotliwość kursów, krótkie autobusy. |
| za mała częstotliwość kursów autobusowych wynikiem czego jest pkt. następny tłok w autobusie brak możliwości bezpośredniej przesiadki na kolejny środek transportu mały wybór kolejnego koniecznego śr. transportu aby dotrzeć do celu brak dopasowania godzin połączeń linii podmiejskiej z miejskimi brak przystanków przy centrum handlowym od strony miasta przedłużony buspas dla autobusu do centrum |
| Syn jeździ do szkoły w Bydgoszczy, jest stanowczo za mało autobusów, nie pasuje mu rozkład jazdy gdyż rano przed godziną 7 powinien jechać szybciej i z Żołędowa Augustowska muszę go codziennie wozić do Niemcza (przy POLO) i jeździ 52. Jest to kłopotliwe ale jak jeździ 94 to codziennie spóźnia się do szkoły. Poza tym autobus 94 jest przepełniony bo gdy dojedzie do Niemcza to pasażerowie już się nie mieszczą bo wszystkie miejsca stojące i siedzące są zajęte. Tak samo jest po południu do Żołędowa przystanek Augustowska jest stanowczo za mało kursów, bardzo często muszę jechać po syna albo do samej Bydgoszczy bo nie ma autobusu albo przyjeżdża do Żołędowa szkoła lub na Niwy a mieszkamy w Żołędowie przy przystanku Żołędowo Augustowska. Stanowczo jest za mało Autobusów, powinny jeździć częściej szczególnie rano przed godz. 7 i po południu gdzie uczniowie wracają ze szkół. |

Na to pytanie udzielono 73 odpowiedzi, które trafnie identyfikują zagadnienia kluczowe przeanalizowane w dokumencie.

Wśród badanych wskazujących na problemy związane z transportem zbiorowym w Gminie Osielsko, dominowały następujące kwestie:

- niska częstotliwość kursowania linii, w tym także niezsynchronizowanie rozkładów poszczególnych linii,

- niewystarczające skomunikowanie Centrum Gminy z jego obrzeżami i miejscowościami ościennymi, a także pomiędzy poszczególnymi wsiami,

- niepunktualność kursujących autobusów,

- niski standard taboru autobusowego, który jest w złym stanie technicznym, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, niewyposażony w klimatyzację ani monitoring,

- zatłoczone autobusy, szczególnie w godzinach wzmożonego ruchu (w „godzinach szczytu”),

- zachowanie pasażerów: hałaśliwa młodzież, niekulturalne zachowania starszych osób,

- infrastruktura towarzysząca: niedostosowanie przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak zadaszenia przystanków oraz ich zły stan techniczny,

- brak komfortu i poczucia bezpieczeństwa,

- nieskomunikowanie z godzinami pracy przedsiębiorstw brak lub niewielka liczba połączeń do zakładów pracy.

Najpopularniejszym środkiem transportu wśród mieszkańców Gminy Osielsko jest samochód. W tym zakresie, ankietowani zidentyfikowali szereg problemów występujących w Gminie, jakimi są: zbyt duże natężenie ruchu powodujące tłok na drogach („korki”), duża liczba samochodów osobowych, a także niska kultura jazdy kierowców i nieznajomość przez nich przepisów ruchu drogowego.  . Ankietowani przeciętnie ocenili dostępność parkingów. Wskazali, iż największy problem z parkowaniem występuje w Centrum Osielska, przy szkołach i przedszkolach, a także w rejonie Alei Jana Pawła II.

Oceniając istniejącą infrastrukturę rowerową oraz identyfikując potrzeby w tym zakresie, mieszkańcy zwrócili uwagę na:

- niski poziom bezpieczeństwa rowerzystów na drodze oraz brak szacunku i zrozumienia dla rowerzystów,

- niespójną sieć dróg dla rowerów - liczba ścieżek rowerowych jest niewystarczająca do swobodnego korzystania z roweru,

- praktycznie brak dróg dedykowanych jedynie dla rowerów i innych jednośladów np. e-hulajnóg.

- brak stojaków i parkingów rowerowych.

Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie Gminy Osielsko na tle otoczenia administracyjnego	7

Rysunek 2. Plan rozwoju sieci drogowej Gminy Osielsko 2017 - 2021	13

Rysunek 3. Planowana sieć komunikacji zbiorowej w powiecie bydgoskim.	27

Spis tabel

Tabela 1. Wykaz niektórych dokumentów wykorzystanych w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	6

Tabela 2 Struktura działalności gospodarczej prowadzonej w Gminie Osielsko przez osoby fizyczne	8

Tabela 3. Wykaz wybranych zakładów pracy w Gminie Osielsko	9

Tabela 4 Wykaz dróg powiatowych pod zarządem Powiatu Bydgoskiego przebiegających przez Gminę Osielsko	10

Tabela 5 Sieć dróg rowerowych na terenie Gminy Osielsko (bez dróg rowerowych zarządzanych przez powiat)	11

Tabela 6 Zadania inwestycyjne w zakresie układu komunikacyjnego w latach 2015 - 2019	12

Tabela 7. Zestawienie długości i kategorii dróg	12

Tabela 8. Stan dróg gminnych w Gminie Osielsko	12

Tabela 9. Natężenie ruchu drogowego w Gminie Osielsko	14

Tabela 10 Szacunkowa liczba samochodów w Powiecie Bydgoskim i w Gminie Osielsko na 31.12.2018 roku	15

Tabela 11 Emisja z transportu w Gminie Osielsko	15

Tabela 12 Kierunki obsługiwane przez ZDMiKP w Bydgoszczy	16

Tabela 13 Wybrane dane z Analizy Napełnienia Linii ZDMiKP w Bydgoszczy październik 2019	17

Tabela 14. Zestawienie określające ilość osób korzystających z komunikacji publicznej (wsiadający dni robocze)	18

Tabela 15. Zestawienie badań określające ilość osób korzystających z komunikacji zbiorowej (sobota)	18

Tabela 16. Zestawienie badań określające ilość osób korzystających z komunikacji zbiorowej (niedziela)	18

Tabela 17 Linie obsługiwane przez PKS i FR Bus	18

Tabela 18 Liczba pasażerów obsługiwanych na stacji kolejowej w Maksymilianowie	19

Tabela 19. Powiązanie zaproponowanych działań z elementami zrównoważonej mobilności zbiorowej	20

Tabela 20. Zestawienie działań zmniejszających emisje z transportu realizowanych przez Gminę Osielsko	22

Tabela 21 Wykaz planowanych inwestycji w zakresie dróg dla rowerów	26

Tabela 22. Proponowane odcinki sieci powiatowych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiecie bydgoskim obejmujące Gminę Osielsko	27

Tabela 23. Zestawienie działań zmniejszających emisje z transportu realizowanych przez Gminę Osielsko	31

Tabela 24. Zgodność działań określonych w suplemencie z dokumentami strategicznymi	32

Tabela 25. Klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2018 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (kryterium –poziom docelowy)	35

Tabela 26. Szczegółowy opis działań z zakresu transportu	36