Osielsko, dnia 9 lutego 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie  z  art. 2 ust 1 pkt. 1, w  związku z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 Poz.2019)  tj. poniżej 130 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 80/29 przy ul. Jana Pawła II 28 w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy.

1.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe i geodezyjne dotyczące adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Jana Pawła II 28 w Osielsku na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy

wraz z zagospodarowaniem terenu.

Obiekt składa  się z dwóch części tj. biurowej oraz magazynowej (hala), połączonych ze sobą.

Planuje się przeznaczenie pierwszej części na pomieszczenia biurowe i niezbędne zaplecze techniczne, natomiast części drugiej na archiwum oraz pomieszczenia dla straży pożarnej, 
w tym wozu strażackiego. Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej.

Zamówienie obejmuje wykonanie oceny stanu technicznego całego budynku o powierzchni użytkowej ok. 900 m2, zaprojektowanie w nim pomieszczeń oraz wykonanie projektu termomodernizacji wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym dla całego budynku. Projekt termomodernizacji z uwzględnieniem wymagań cieplnych określonych w warunkach technicznych na dzień 31.12.2020 r. Elementy poddane termomodernizacji: ściany, dach, stolarka okienna i drzwiowa.

Adaptacja wymagała będzie budowy/przebudowy ścian, sufitów i infrastruktury technicznej.

Zagospodarowanie terenu obejmuje zaprojektowanie drugiego zjazdu na działkę z odpowiednią sygnalizacją na potrzeby funkcjonowania straży pożarnej, miejsc parkingowych dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz małej architektury, w tym wiaty rowerowej 
i śmietnikowej.

W ramach opracowania należy zaprojektować następujące pomieszczenia:

część pierwsza: pomieszczenia biurowe, techniczne, socjalne, komunikacyjne w zależności od możliwości powierzchniowych adoptowanego budynku, toalety, winda;

część druga: garaż dla wozu strażackiego, pomieszczenie socjalne i toaleta na potrzeby straży pożarnej oraz archiwum z pomieszczeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

Zamówienie obejmuje również zaprojektowanie agregatu prądotwórczego.

2. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie w wersji papierowej 
i elektronicznej:

1) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,

2)	wielobranżowej dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składającej się z:

a)	projektu budowlanego, spełniającego aktualne wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)	projektów wykonawczych, spełniających aktualne wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla ww. obiektu, spełniającego aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz ustawy prawo zamówień publicznych,

d)	informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spełniającej aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

e)	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

f)	instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ww. obiektu, uzupełnionej o rysunki lub rzuty kondygnacji obiektu z zaznaczonym rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków informacyjnych dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego, spełniającej aktualne  wymagania określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

g)	informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla ww. obiektu, spełniającej aktualne wymagania określone w ustawie 
o odpadach,

h) audytu energetycznego budynku wraz z efektem ekologicznym – przyjęte w projekcie wymagania efektywności cieplnej (wartości współczynnika przenikania ciepła U) i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla stosowanych materiałów i urządzeń powinny być spełnione dla obowiązujących od 31.12.2020 r. według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje projekty poszczególnych branż, w tym:

1.	projekt zagospodarowania terenu,

2.	projekt branży architektoniczno - budowlanej,

3.	projekt branży konstrukcyjnej,

4.	projekt branży elektrycznej ogólnego przeznaczenia, w tym:

- instalacje wewnętrzne elektryczne wraz z tablicami rozdzielczymi, instalacją gniazd wtyczkowych i komputerowych (UPS), instalacje oświetleniowe, oświetlenie awaryjne, instalacje siłowe i sterowania, instalacja odgromowa, agregat prądotwórczy,

-instalacje elektryczne teletechniczne (alarmowe i sygnalizacyjne oraz multimedialne),

w tym: instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja sygnalizacji włamania, sieć strukturalna

telefoniczno-komputerowa, nagłośnienie, monitoring, kontrola dostępu do budynku, sala multimedialna, przyłącze światłowodowe od istniejącego budynku UG do projektowanego, serwerownia wraz z urządzeniami pasywnymi i aktywnymi,

5. projekt branży sanitarnej w tym:

- instalacja wodociągowa (wody zimnej i ciepłej),

- instalacja p/pożarowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej wraz z projektem kotłowni,

- zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu zgodnie z warunkami gestora (z uwagi na konieczność zaprojektowania drugiego zjazdu, wystąpi kolizja z istniejącą skrzynką gazową, co spowoduje konieczność przebudowy przyłącza gazowego),

- fragment sieci wodociągowej wraz z hydrantem.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności:

1) opracowanie koncepcji dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego i uzgodnienie jej z Zamawiającym oraz roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie całego procesu opracowywania dokumentacji. Po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego projektant przystępuje do opracowania dokumentacji projektowej.

2)	wykonanie przez Wykonawcę podstawowych obowiązków projektanta, określonych ustawie Prawo budowlane,

3)	uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę ww. obiektu pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, w tym pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych,

4)	wykonanie prac projektowych i geodezyjnych w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz wykonanie prac projektowych w wersji elektronicznej, w tym pliki edytowalne 
w 2 egzemplarzach (.doc, .dwg),

5)	wykonanie prac geodezyjnych w wersji elektronicznej, w 2 egzemplarzach,

6)	świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach umowy na wykonanie prac projektowych, w tym:

a. Sporządzanie, stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,

b. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

c. Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

d. Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego,

e. Na wezwanie Zamawiającego udział w komisjach i naradach w trakcie trwania robót budowlanych. przez Zamawiającego,

f. Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

g. Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót.

4. Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego:

1)	dokumentacja projektowa obiektu (w toku użytkowania nastąpiły nieznaczne zmiany, które nie są uwzględnione w załączonej dokumentacji),

2)	mapa poglądowa dla działki nr 80/29 z naniesionym uzbrojeniem,

Termin realizacji zadania:  31.08.2021 r.

Termin składania ofert: 18.02.2021 r. do godz.10:00.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 60, 723 055 255

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Forma wynagrodzenia  - ryczałtowa

Wymagane doświadczenie: co najmniej 1 zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m2.

Zastępca Wójt Gminy Osielsko

Krzysztof Lewandowski