O s i e l s k o ,   dnia 02 luty 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych – wykonanie studni rewizyjno-kontrolnej średnicy 1500 mm na przewodzie rurociągu odwodnieniowego R-K

o średnicy wewnętrznej Dn 500 mm  w Osielsku

Integralną część niniejszego rozpoznania cenowego stanowią następujące dokumenty:

Załącznik Nr 1-  Wzór formularza ofertowego

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Osielsko

86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A

NIP: 554-28-32-610

2. Tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zamówienie nie przekracza kwoty 130.000 zł. Podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Studnia rewizyjno-kontrolna średnicy Dn 1500 mm głębokości h = 2,5 m z osadnikiem piasku

- roboty ziemne (wykop obiektowy)  na odkład wraz z niwelacją dna pod krąg betonowy (osadnik),

- rozpięcie przewodu rurociągu (rury vipro dłg.2,5 m),

- montaż studni wraz z założeniem pokrywy pełnej dennej oraz przyciętego przewodu  na osadzonym

osadniku i założenie stopni włazowych. Nakrycie studni pokrywą żelbet. z otworem oraz

zamontowanie włazu,

- roboty ziemne – zasypanie wykopu gruntem złożonym na odkład z zagęszczeniem,

- zagospodarowanie pasa technologicznego (strefy robót) poprzez wyrównanie powierzchni terenu.

4. Specyfikacja techniczna zamówienia:

-  Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym,

- Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo

z zamawiającym,

- Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub

- złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub

- wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

- opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %

- w wykonawstwie należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną, certyfikat, atest PN.

- dopuszcza się kontrolowane wstrzymanie spływu wód,

- w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia niekorzystnych warunków

hydrologicznych, istnieje możliwość aneksowania zmiany terminu wykonawstwa.

5. Opis sposobu obliczenia ceny

Należy podać wartość usługi netto oraz wartość brutto obejmującą podatek VAT, rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku  ponoszonego przez Zamawiającego.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonwcy zamówienia ustala się jako ryczałtowe wynikające z przedłożonej oferty cenowej na wykonanie przedmiotu umowy z doliczeniem należnego podatku VAT, płatne po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony, jednorazowo przelewem 
w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia:

Benedykt Kurczewski tel.52 324 18 50 (e-mail: bkurczewski@osielsko.pl)

Zamawiający, kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, a także jednakowego dostępu do informacji ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami są te, które zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: bip.osielsko.pl

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert z dopiskiem:

„Roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych – wykonanie studni rewizyjno-kontrolnej średnicy 1500 mm na przewodzie rurociągu odwodnieniowego R-K

o średnicy wewnętrznej Dn 500 mm  w Osielsku”

zawierającą wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) składać należy w budynku Urzędu Gminy 
w Osielsku  ul. Szosa Gdańska 55A – Punkt Informacyjny (parter) lub też, pocztą mailową na adres: gmina@osielsko.pl   w terminie do dnia:  10 lutego 2022 r. do godziny 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2022 r.

### Załącznik nr 1

...............................................................

nazwa (firma) Dostawcy

adres Dostawcy ……………………………………

……………………………………………………………

Nr NIP ...................................................

KRS ………………………………………………

Nr konta bankowego

................................................................

nr telefonu    .........................................

nr telefax      ..........................................

adres e-mail  .........................................

Urząd Gminy Osielsko

86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A

W odpowiedzi na zaproszenie  do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym :

Roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych – wykonanie studni rewizyjno-kontrolnej średnicy 1500 mm na przewodzie rurociągu odwodnieniowego R-K

o średnicy wewnętrznej Dn 500 mm  w Osielsku

Oferujemy wykonawstwo przedmiotu zamówienia:

za wartość usługi netto : ………………………………..…………….. zł

wartość brutto obejmującą podatek VAT : ……………………………………. zł

____________________________________

Na ogólną wartość :                       …………………………………………..… zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapoznaliśmy się z warunkami płatności określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia .....................
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

…………………….….., dnia .....................	           		.............................................................

(podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)