|  | Urząd Gminy Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 052 3241800 fax 052 3241803 e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl |
| --- | --- |

Osielsko, dnia 23.05.2022 r.

Z A P R O S Z E N I E

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pałacowej w Żołędowie oraz przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie, gmina Osielsko.

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

- Plac zabaw ul. Pałacowa w Żołędowie.

Ogrodzenie o długości ok. 50 m z dwiema furtkami, panelowe o wymiarach panela 1,00 m x 2,50 m. Płot musi być równo zakończony, bez żadnych ostrych i wystających elementów niosących ryzyko skaleczenia lub innych obrażeń. Konstrukcja powinna być stabilna 
i uniemożliwiać zaklinowanie się dziecka w jego otworach. Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi. Furtka o wymiarach 
1,0 x 1,0 m, zapewniająca swobodne przejście. Całość zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk+powłoka lakiernicza w kolorze zielonym).

Parametry techniczne:

panel 1,0x2,5 m

pręt fi 5 mm

słup 0,4x0,6 cm zamykany zaślepką z tworzywa sztucznego

furtka 1x1 m z zamkiem typu LOB

- Plac zabaw ul. Ptasia w Maksymilianowie.

Ogrodzenie panelowe o długości ok. 30 m, kompatybilne z istniejącym. Konieczne będzie podcięcie krzewów na długości ok. 6,0 m na trasie planowanego ogrodzenia.

Parametry techniczne:

panel 1,2x2,5 m

pręt fi 5 mm

słup 0,4x0,6 cm zamykany zaślepką z tworzywa sztucznego

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji:  2 miesiące od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: 30 maja 2022 r. do godz.10:00.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 60, 723 055 255

Kryterium oceny ofert: cena