|  | Urząd Gminy Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 052 3241800 fax 052 3241803 e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl |
| --- | --- |

Osielsko, dnia 30.05.2022 r.

Z A P R O S Z E N I E

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko.

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ 1: BUDOWA UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO OD UL. BYDGOSKIEJ DO UL. SŁOWACKIEGO ORAZ UL. DUNIKOWSKIEGO W NIEMCZU

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego o  szerokości  5,0 m na odcinku około 180 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”)  wraz za parkingiem na dz. 81/23 oraz budowę jezdni z kostki betonowej ul. Dunikowskiego w Niemczu o szerokości 4,5 m na odcinku około 210 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”). Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania projekt kanału technologicznego, oświetlenia, przebudowy uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym, przedłużenie istniejących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy nowych działek, zaprojektowanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic działek w przypadku ich braku wraz z oświadczeniami właścicielami niniejszych działek o akceptacji lokalizacji projektowanych odgałęzień oraz projekt stałej organizacji ruchu. Projekt oświetlenia zwierać ma swoim zakresem ul. Dunikowskiego, ul. Jaremy, ul. Wyczółkowskiego ( od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego) oraz dz. 81/23 w kierunku północnym.   Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego– uchwała Rady Gminy nr III/40/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej o długości około 80 m

CZĘŚĆ 2: BUDOWA UL. JANTAROWEJ W OSIELSKU OD UL. PERŁOWEJ DO UL. LAZUROWEJ

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej ul. Jantarowej od ul. Perłowej do ul. Lazurowej w Osielsku o szerokości 5,0 m na długości około 80 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”). Odwodnienie polegające na sprowadzenie wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania projekt kanału technologicznego, przebudowy uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym, projekt organizacji ruchu.  Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki i uzyskać decyzję na ich wycinkę. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Gminy nr V/63/2015 z dnia 03.07.2015 r.

CZĘŚĆ 3: BUDOWA UL. MAGNOLIOWEJ W OSIELSKU WRAZ Z PARKIGIEM PRZY CEMENTARZU – KONCEPCJA

Opracowanie koncepcji budowy ul. Magnoliowej w Osielsku od ul. Leśnej do ul. Kwiatowej wraz z parkingiem przy cmentarzu (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”). Długość odcinka około 500 m. Zamawiający zastrzega, że podana powyżej długość odcinka ma charakter informacyjny, a faktyczna długość odcinka do wykonania koncepcji może ulec zmianom i będzie wynikać z map dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonanie przedmiotowej koncepcji ma na celu określenie możliwych rozwiązań projektowych dla budowy przedmiotowej drogi wraz z parkingiem. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zadania opracuje dwie warianty przebiegu drogi.

Wymagana minimalna zawartość koncepcji dla każdego z wariantów:

- opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, wstępną organizacją ruchu i profilem podłużnym

- opis techniczny zawierający m.in. opis stanu istniejącego i opis rozwiązań projektowych

- określenie przebiegu drogi wraz z określeniem jej układu geometrycznego

- sposób odwodnienia drogi

- rozwiązanie skrzyżowania z ul. Leśną i ul. Kwiatową

- określenie zakresu wejścia w działki sąsiednie

- przewidywane koszty wykonania oraz uproszczony przedmiar robót

- oświadczenie projektanta o zgodności sporządzenia koncepcji z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U.2021.2351).

Wykonawca:

- uzyska odpowiednie mapy, niezbędne do realizacji zadania

- zobowiązuje się do regularnego konsultowania się z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań, które znajdą się w koncepcji. Ponadto zobowiązuje się do nanoszenia zmian / uwag w toku konsultacji z Zamawiającym.

- zobowiązuje się do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących koncepcji i zawartych w niej rozwiązań

- zobowiązuje się do przeprowadzenia szczegółowej  wizji lokalnej miejsca objętego opracowaniem koncepcji w celu uzyskania niezbędnych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

- dokumentację należy opracować i przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

1) 2 egzemplarze w formie papierowej

2) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (wersja pdf i edytowalna wraz plikami dwg)

Uwaga.

Na etapie przed ostatecznym uzgodnieniem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w plikach „pdf” plan sytuacyjny wraz z lokalizacją lamp, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w celu konsultacji społecznej na okres 14 dni. Po przeprowadzonych konsultacjach Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu, które należy uwzględnić w opracowaniu.

Podziały w ramach procedury wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wykona Gmina Osielsko.

Wstępna koncepcja powinna zawierać plan sytuacyjny drogi wraz z podstawowymi wymiarami i rozwiązaniami technicznymi. Koncepcja powinna być dostarczona w formie papierowej oraz w postaci plików w formacie pdf.

WARUNKI UDZUIAŁU:

a)	wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- opracowanie min. 1 dokumentacji projektowej budowy / rozbudowy drogi klasy min. D o dł. min. 80 m, (dla części 1 i 2)

- opracowanie min. 1 koncepcji budowy drogi klasy min. D o dł. min. 300 m (dla części 3)

b)	dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania wymagane przepisami prawa z branży drogowej bez ograniczeń (dot. wszystkich części)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin realizacji:

część: 1 – 16 miesięcy od dnia podpisania umowy

część: 2 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

część: 3 –   3 miesiące od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: 07 czerwca 2022 r. do godz.10:00.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z referencjami i uprawnieniami Wykonawcy potwierdzającymi spełnianie warunków udziału oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 29

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.