Wytyczne dla projektanta

- Oprawa oświetleniowa

Parametry techniczne i konstrukcyjne:

- oprawa wykonana w technologii LED

- oprawa wyposażona w zasilacz umożliwiający przystosowanie oprawy do redukcji mocy i strumienia światła (autonomiczne) – poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia.

- zasilacz o współczynniku mocy cos φ min. 0,98

- obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium

Obudowa stanowi integralną część elementu chłodzenia.

- regulacja kąta nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni

- klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć – IP 66

- klasa odporności na uderzenia – IK 08

- klasa ochrony przeciwporażeniowej – II

Parametry eksploatacyjne:

- skuteczność świetlna – min. 130 lm/W

- trwałość systemu min. 90.000 h dla L80B10

- współczynnik oddawania barw – min. Ra 70

- temperatura barwowa – 4000K (-/+ 200K)

Inne:

- deklaracja zgodności CE, RoHS + certyfikat ENEC, ENEC+

- Kable energetyczne obwodowe typu YAKY 4x25 mm2

- Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane okrągłe

- Złącze słupowe typu IZK

- szafka oświetleniowa z tworzywa termoutwardzalnego

- sterowanie oświetleniem za pomocą odbiornika RSM OR-01 Enea Oświetlenie,
 (dawniej Energomiar)