Osielsko, dnia 17.10.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na budowę dojścia oraz placu przy wiatach rowerowych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Osielsku ul. Centralna 7 Osielsko.

Zakres zamówienia:

Budowa dojścia i placu przy wiatach rowerowych usytuowanych na terenie Szkoły Podstawowej w Osielsku ul. Centralna 7 z kostki betonowej  w ilości około 100 m2 obramowanych obrzeżem 6x20 m w łącznej ilości około 50 mb.

Dojście o wymiarach około 1,5 m x 5,5 m

Plac przy wiatach rowerowych około 7,6 x 11,1 m

Konstrukcja:

- kostka betonowa gr. 8 cm stanowiąca własność Zamawiającego, do pobrania przez Wykonawcę z placu zlokalizowanego w miejscowości Maksymilianowo ul. Bluszczowa. Materiału nie należy kalkulować w wycenie Wykonawcy.

- podsypka cementowo – piaskowa 3 cm

- podbudowa z betonu C8/10  – 15 cm

- roboty ziemne

Nawierzchnia z kostki betonowej obramowana obrzeżem 6x20 cm na ławie betonowej z betonu C12/15.

Termin realizacji zadania: do 12.12.2022 r.

Termin składania ofert:  24.10.2022 r. do godz.10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 29

Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Do przedmiotowego zamówienia, zgodnie z  art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710), nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.