Osielsko, dnia 10 stycznia  2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty na  dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Osielsku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Osielsku, według poniższej specyfikacji:

Część 1:

Komputer AIO (9 sztuk) komputer AIO min 23,4" wraz z pakietem Microsoft Office Home & Business

Procesor: min i5 11 generacji lub równoważny (min 8 rdzeni)

Pamięć RAM: min 16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM :16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu: min 23,8"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna: AMD Radeon™ Graphics lub zintegrowana

Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona

Dysk min SSD PCIe: 512 GB

Wbudowane napędy optyczne - Brak

Dźwięk - Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa- Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa - min 1.0 Mpix

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)  ; LAN 10/100/1000 Mbps  ;Bluetooth

Złącza min - panel tylny

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Złącza - panel boczny

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Zasilacz- 90 W

Podświetlenie obudowy - Nie

Dodatkowe informacje - Wbudowany moduł TPM

Mysz i klawiatura w zestawie

Klawiatura bezprzewodowa

Mysz bezprzewodowa

Dołączone akcesoria - Kabel zasilający

System operacyjny Microsoft Windows 11 PRO

Waga - 6,8 kg

Gwarancja min. 24 miesiące

Część 2: Monitor 27" 2 szt. ,   32” 1 szt.

| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 27” |
| --- | --- |
| Grubość krawędzi ramek (maksymalnie) | 7.5 mm (ramka górna) 7.5 mm (ramki boczne) 21.5 mm (ramka dolna) |
| Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,234 mm x 0,234 mm |
| Jasność typowa | 350 cd/m2 |
| Kontrast typowy | 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 5ms (gray to gray) w trybie szybkim 8ms (gray to gray) w trybie normalnym |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 przy 60Hz |
| Gama koloru | min. 99% sRGB |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 29 – 113 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 49 – 75 Hz |
| Pochylenie monitora | W zakresie 26 stopni |
| Wydłużenie w pionie | Tak, min 13 cm |
| PIVOT | Tak |
| Obrót lewo/prawo | Min. 90 stopni |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Zużycie energii | Typowo 24W, maksymalne 55W, czuwanie mniej niż 0,3W |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,7kg |
| Waga z podstawą | Maksymalnie 7kg |
| Złącza | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 3.0 upstream 2 x USB 3.0 port – na krawędzi bocznej 2 x USB 2.0 port |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta oraz ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja zero martwych pikseli |
| Certyfikaty | TCO Certified Displays Energy Star Compliance (8.0) EPEAT Silver |
| Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników/listwa głośnikowa Dołączone kable do monitora: 1x kabel DP 1,8m (DP do DP) 1x kabel USB 1,8m 1x kabel zasilający |

Monitor 1 szt. 32” Specyfikacja

Przeznaczenie produktu

Do domu i biura (Home Office)

Przekątna ekranu

31,5"

Powłoka matrycy

Matowa

Rodzaj matrycy

LED, IPS 10-bit

Typ ekranu

Płaski

Monitor bezramkowy

Tak

Rozdzielczość ekranu

3840 x 2160 (UHD 4K)

Format obrazu

16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu

75 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw

sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów

1,07 mld

HDR

Nie

Czas reakcji

4 ms (GTG)

Wbudowany kalibrator

Nie

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki

0,182 x 0,182 mm

Jasność

350 cd/m²

Kontrast statyczny

1 000:1

Kontrast dynamiczny

80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie

178 stopni

Kąt widzenia w pionie

178 stopni

Złącza

HDMI 2.0 - 1 szt.

DisplayPort 1.2 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Tuner TV

Nie

Głośniki

Tak

Moc głośników

2 x 3W

Obrotowy ekran (PIVOT)

Nie

Regulacja wysokości (Height)

Tak

Zakres regulacji wysokości (Height)

130 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Tak

Zakres regulacji pochylenia (Tilt)

~3° (do przodu/w dół)

~22° (do tyłu/w górę)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Tak

Zakres regulacji obrotu (Swivel)

~45° (w lewo)

~45° (w prawo)

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna

G

Pobór mocy podczas pracy

38 W

Pobór mocy podczas spoczynku

0,3 W

Kolor

Czarny

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Wbudowany HUB USB

Przełącznik KVM

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Kabel USB-C

Szerokość

714 mm

Wysokość (z podstawą)

575 mm

Głębokość (z podstawą)

230 mm

Waga

10 kg

Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Część 3:

laptop wraz z pakietem Microsoft Office Home & Business 2021 ESD - 1 sztuka

Procesor- Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache)

Pamięć RAM - 16 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM - 24 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) - 1/0

min. Dysk SSD M.2 PCIe 512 GB

Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie)

Wbudowany napęd optyczny - Nie

Dotykowy ekran - Nie

Typ ekranu - Matowy, LED, EWV

Przekątna ekranu - 14,0"

Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 (Full HD)

Jasność matrycy - 250 cd/m²

Karta graficzna - Intel Iris Xe Graphics

Pamięć karty graficznej  - Pamięć współdzielona

Dźwięk - Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany  mikrofon

Kamera internetowa - 1.0 Mpix

Łączność:

LAN 1 Gb/s

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth 5.2

Złącza:

USB 2.0 - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.

USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt.

HDMI 1.4 - 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii - Litowo-jonowa

Pojemność baterii - 3-komorowa, 3640 mAh

Czytnik linii papilarnych - Tak

Podświetlana klawiatura - Tak

Kolor podświetlenia klawiatury - Biały

Zabezpieczenia

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Szyfrowanie TPM

Kamera z wbudowaną zaślepką

Obudowa i wykonanie - Aluminiowa pokrywa matrycy

Standard militarny MIL-STD-810H

System operacyjny - Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej

Komponenty rozszerzone

Wysokość 20,7 mm

Szerokość 323 mm

Głębokość 216 mm

Waga 1,45 kg

Dołączone akcesoria - Zasilacz

Rodzaj gwarancji min 36 miesięcy

Część 4:  Komputer SFF DELL – 1 sztuka

Procesor

Intel Core i5-12500T (6 rdzeni, 12 wątków, 2.00-4.40 GHz, 18 MB cache)

Pamięć RAM

8 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1

Napięcie pamięci RAM 1.2 V

Karta graficzna

Intel UHD Graphics 770

Wielkość pamięci karty graficznej

Pamięć współdzielona

Min. Dysk SSD PCIe 256 GB

Wbudowane napędy optyczne - Brak

Dźwięk - Zintegrowana karta dźwiękowa

Łączność

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

LAN 10/100/1000 Mbps

Bluetooth

Złącza - panel przedni

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Złącza - panel tylny

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Display Port - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zasilacz 65 W

Podświetlenie obudowy - Nie

Mysz i klawiatura w zestawie

Klawiatura przewodowa

Mysz przewodowa

Dołączone akcesoria - Zasilacz

System operacyjny - Microsoft Windows 11 Pro

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość 182 mm

Szerokość 36 mm

Głębokość 178 mm

Waga 1,3 kg

Gwarancja - 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Część 5:  Dysk SSD min. 512 GB – 10 sztuk

Pojemność min 512 GB

Format2.5"

Interfejs2,5" SATA

Prędkość odczytu (maksymalna)550 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna)520 MB/s

Odczyt losowy 90,000 IOPS

Zapis losowy 80,000 IOPS

Rodzaj kości pamięciTLC

Niezawodność MTBF1 000 000 godz.

Radiator Nie

Dodatkowe informacje256-bitowe szyfrowanie danych AES

Wysokość 7 mm

Szerokość 69,9 mm

Głębokość 100 mm

Gwarancja 60 miesięcy (gwarancja producenta)

## Część 6:  Dysk NAS min. 512 GB – 4 sztuki Seagate IRONWOLF CMR 6TB 
256MB
Specyfikacja

Pojemność

6000 GB

Format

3.5"

Interfejs

SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.

Pamięć podręczna cache

256 MB

Prędkość obrotowa

5400 obr./min

Prędkość odczytu (maksymalna)

190 MB/s

Niezawodność MTBF

1 000 000 godz.

Dodatkowe informacje

Technologia zapisu CMR

Zwiększona odporność na drgania

Zgodność z systemami NAS

Seagate Rescue Services (usługi odzyskiwania danych)

Wysokość 26,1 mm

Szerokość 101,6 mm

Głębokość 147 mm

Waga 610 g

Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Część 7: DYSK 2 szt. - zewnętrzny SanDisk Extreme Portable SSD 1TB USB 3.2 Gen.2 
Pojemność

1000 GB

Interfejs

USB 3.2 Gen. 2

Złącza

USB Type-C

Prędkość odczytu (maksymalna)

1050 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna)

1000 MB/s

Dodatkowe informacje

Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Odporność na wibracje i upadki

Odporność na zachlapanie

Wodoodporność

Kurzoodporność

Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Dołączone akcesoria

Instrukcja obsługi

Kabel USB-C

Adapter USB-C na USB-A

Wysokość 9 mm

Szerokość 53 mm

Głębokość 100 mm

Gwarancja 60 miesięcy (gwarancja producenta)

Część 8  Stacje dokujące 3 szt. Unitek USB-C uHUB 11

Typ

Stacja dokująca

Kompatybilność

Uniwersalny

Interfejs

USB-C

Rodzaje wejść / wyjść

USB 2.0 - 1 szt.

USB 3.0 - 2 szt.

USB 3.0 Typ C - 1 szt.

VGA - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Gniazdo słuchawkowe - 1 szt.

Czytnik kart pamięci SD - 1 szt.

Czytnik kart pamięci Micro SD - 1 szt.

Zasilanie

USB

Dodatkowe informacje

Obsługa monitora Ultra HD 4K

Plug & Play

Wysokość 16 mm

Szerokość 116 mm

Głębokość 80 mm

Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Termin składania ofert: 17 stycznia 2023 r. do godz.10:00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 – oświadczenie o wykluczeniu

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: zampub@osielsko.pl

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Do przedmiotowego zamówienia, zgodnie z  art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.), nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

Wójt Gminy Osielsko

Wojciech Sypniewski