Osielsko, dnia 14 czerwca  2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty na  dostawę i instalację gotowej do pracy kolorowej drukarko - kopiarki A3 (2 szt.) wraz z kompletem tonerów na potrzeby Urzędu Gminy

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja gotowej do pracy kolorowej drukarko - kopiarki A3 (2 szt.) wraz z kompletem tonerów na potrzeby Urzędu Gminy w Osielsku, według poniższej specyfikacji:

Oczekiwane parametry minimalne:

1)   Prędkość drukowania (mono  i w kolorze) A4: 26 str./min.

2)   Czas nagrzewania: 18 s.

3)    Rozdzielczość: optyczna 1200 x 1200 dpi, interpolowana 9600 x 600 dpi

4)    Procesor: 1,6 GHz

5)  Interfejsy: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie i host), USB 3.0 (urządzenie i host), opcjonalnie Bluetooth

6)   Obsługiwane protokoły i porty: TCP/IP(IPv4, IPv6), LPR, Raw Port 9100, IPP1.0, FTP, HTTP, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0,v3.1.1), POP3, SMTP, SSL, TLS (1.0, 1.1, 1.2, 1.3), SNMP V1, SNMP V3

7)    Języki opisu strony: standard - PCL6, opcjonalnie - Adobe PostScript3

8)    Pamięć: 5 GB

9)    Twardy dysk: standard 128 GB SSD/ opcja 512 GB SSD

10)  Opcjonalnie złącze wifi IEEE802.11 a/b/n/g/ac

11)  Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , 10-calowy, ruchomy

12)  Zoom: 25-400% w krokach co 1%

13)  Kolorowe skanowanie sieciowe

14)  Pojemność podajnika dokumentów: 300 ark. (80 g/m2)

15)  Prędkość skanowania: dwustronnie 240 str./min. / jednostronnie 120 str./min.

16)  Gramatura dokumentów obsługiwanych przez podajnik dokumentów: 35-220 g/m2

17)  Formaty dokumentów obsługiwanych przez podajnik dokumentów: A6-A3, od 51 x 89 mm do 297 x 432 mm

18)  Kasety na papier: na 550 ark. (80 g/m2)

19)  Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 – SRA3

20)  Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 – 300 g/m2

21) Maksymalna gramatura dla wydruków w dupleksie: 256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego)

22) Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 55 – 300 g/m2 i formaty A6-SRA3, formaty użytkownika od 90 x 140 mm do 320 x 457 mm oraz papier banerowy o wymiarach do 320 mm x 1300 mm

23)  Sortowanie z przesunięciem dla formatów A4 i A3

24)  Pojemność tacy odbiorczej: 400 ark. (80 g/m2)

25) Możliwość instalacji 2 dodatkowych tac odbiorczych o łącznej pojemności 220 ark. (80 g/m2)

26) Możliwość rozbudowy o finiszer ze zszywaniem (zszywanie dwupozycyjne, ręczne, bezzszywkowe)

27)  Opcjonalnie moduł OCR instalowany w urządzeniu pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF

28)  Kopiowanie ciągłe: 1 – 9999

29)  Czas uzyskania pierwszej kopii: mono – 6,5 s., kolor – 7,6 s.

30) Bezpieczeństwo: wbudowany moduł TPM, opcjonalnie możliwość instalacji programu antywirusowego

31) Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji (zmiana kolejności stron, obracanie stron, usuwanie stron, strefowe usuwanie treści) przed zatwierdzeniem pracy

32)  Drukowanie i kopiowanie w tandemie (praca zostanie rozłożona na dwa urządzenia)

33)  Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk, sieciowy TWAIN

34)  Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, JPEG, opcjonalnie do PDF/A-1a, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, Compact PDF

35)  Pomijanie pustych stron przy skanowaniu

36)  Podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron

37)  Możliwość założenia 1000 folderów użytkowników na twardym dysku

38)  Funkcja wydruku podążającego dla 10 urządzeń

39)  System automatycznego wysuwania tonera – pojemnik z tonerem zostanie automatycznie wysunięty, gdy zostanie wyczerpany

40)  Obsługa S/MIME, IEEE 802.1X

41)  Nadpisywanie danych na twardym dysku

42) Funkcja zdalnego panelu – możliwość wyświetlenia panelu na ekranie komputera i wprowadzania ustawień oraz pracy na urządzeniu korzystając z tak wyświetlonego panelu.

43) Możliwość rozbudowy o moduł podłączenia do drugiej sieci komputerowej (łącznie ze skonfigurowaną funkcją skanowania do e-maila dla obydwu sieci).

44)  Szyfrowanie danych algorytmem AES 256-bit

45)  Obsługa oprogramowania typu SIEM

Podstawa Oryginalna producenta urządzenia, na kółkach, dopasowana wyglądem do urządzenia

Gwarancja min. 2 lata

Miejsce instalacji: parter budynku Urzędu Gminy w Osielsku (w cenie należy uwzględnić wniesienie i instalację)

Termin składania ofert: 20 czerwca 2023 r. do godz.10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 – oświadczenie o wykluczeniu

Oferty należy złożyć elektronicznie na adres: zampub@osielsko.pl

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  14 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Do przedmiotowego zamówienia, zgodnie z  art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.), nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

Wójt Gminy Osielsko

Wojciech Sypniewski