O s i e l s k o ,   dnia 07 lipca 2023 r.

OŚ.GW.6345.03..2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Roboty remontowe urządzeń wodnych i melioracji wodnych – porawienie zasilania i przepływu wód w zlewni rowu R-1 dla stawu przepływowego 
w ramach remontu rurociągu odwodnieniowego - I etap  obręb Żołędowo gmina Osielsko

Integralną część niniejszego rozpoznania cenowego stanowią następujące dokumenty:

Załącznik Nr 1-  Wzór formularza ofertowego

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Osielsko

86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A

NIP: 554-28-32-610

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ułożenie przewodu rurociągu odwodnieniowego zasilającego staw dłg. 62 mb na gruncie nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako dz.ewid.nr.462 tworzącej pas technologiczny jego utrzymania z wylotem w stawie na gminnej dz.ewid.nr. 437 obręb Żołędowo gmina Osielsko wraz z posadowieniem 2 szt.studni rewiz.-kontr. na przewodzie.

4. Warunki zamówienia:

Wydobyte masy ziemne zostaną zagospodarowane na miejscu z rozplantowaniem w rejonie pasa technologicznego.

5. Termin realizacji zamówienia:

Odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w terminie do 25 sierpnia 2023 r.

6. Specyfikacja techniczna zamówienia:

- Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym,

- Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub

kapitałowo z zamawiającym,

- Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub,

- złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub

- wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

- verte

( 2 )

- opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

a) wartość robót   - 100 pkt.

- w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia niekorzystnych warunków

hydrologicznych, istnieje możliwość aneksowania zmiany terminu wykonawstwa.

7. Opis sposobu obliczenia ceny

Należy podać wartość usługi netto oraz wartość brutto obejmującą podatek VAT, rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku  ponoszonego przez Zamawiającego.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonwcy zamówienia ustala się jako ryczałtowe wynikające 
z przedłożonej oferty cenowej na wykonanie przedmiotu umowy z doliczeniem należnego podatku VAT, płatne po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony, jednorazowo przelewem w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia: insp. ds.ochrony środowiska Benedykt Kurczewski tel. 52 324 18 50

Zamawiający, kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, a także jednakowego dostępu do informacji ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami są te, które zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: zampub@osielsko.pl

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert z dopiskiem: „Roboty remontowe urządzeń wodnych i melioracji wodnych – poprawienie zasilania i przepływu wód w zlewni rowu R-1 dla stawu przepływowego 
w ramach remontu rurociągu odwodnieniowego - I etap  na dz.ewid.                   nr. 462 obręb Żołędowo gmina Osielsko” zawierającą wypełniony formularz ofertowy (zał. Nr 1) oraz załącznik nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu składać należy w budynku Urzędu Gminy w Osielsku  ul. Szosa Gdańska 55A – Punkt Informacyjny (parter) lub też, pocztą mailową na adres: gmina@osielsko.pl w terminie do dnia:  14.07. 2023 r. (piątek) do godziny 13.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2023 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu robót, jak również, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

( 3 )

Mapka sytuacyjna

Roboty ziemne

1. Wykopy liniowe – dłg. 62 mb x szer. do 2,0 m, średnia głęb. h -1,5 m na odkład

2. Wykopy obiektowe pod studnię – 2 szt.

Roboty montażowe

3. Wykonanie przelotowych studni rewiz.-kontr. Ø 1200 mm 2 szt. z pokrywami typu ciężkiego

włazami na poziomie terenu

4. Ułożenie przewodu rurociągu DN 800 mm PE dłg. 62mb

Roboty wykończeniowe

5.Zasypanie wykopów wraz z wyrównaniem terenu pasa technologicznego utrzymania rurociągu.

### Załącznik nr 1

...............................................................

nazwa (firma) Dostawcy

adres Dostawcy ……………………………………

……………………………………………………………

Nr NIP ...................................................

KRS ………………………………………………

Nr konta bankowego

................................................................

nr telefonu    .........................................

nr telefax      ..........................................

adres e-mail  .........................................

Urząd Gminy Osielsko

86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A

W odpowiedzi na zaproszenie  do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym :

Roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych – poprawienie zasilania 
i przepływu wód w zlewni rowu R-1 dla stawu przepływowego 
w ramach remontu rurociągu odwodnieniowego - I etap  na dz.ewid.                   nr. 462 obręb Żołędowo gmina Osielsko”

Oferujemy wykonawstwo przedmiotu zamówienia:

za wartość usługi netto : ………………………………..…………….. zł

wartość brutto obejmującą podatek VAT : ……………………………………. zł

____________________________________

Na ogólną wartość :                       …………………………………………..… zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

Zapoznaliśmy się z warunkami płatności określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia ............................. i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

…………………….….., dnia ........................................................................

(podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)