OŚ.605.17. 2023	                                                                Osielsko, dnia 01.08.2023 r.

Zaproszenie

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie poniżej przedstawionych usług na działkach stanowiących własność Gminy Osielsko:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przed złożenieniem oferty zaleca się zapoznanie z miejscem i zakresem prac 
na podstawie wizji terenowej z pracownikiem Urzędu Gminy. Termin spotkania można ustalić pod nr tel. (52) 324-18-49

Przeprowadzenie serwisu systemu nawadniania roślin zamontowanego na terenie placu przy świetlicy w miejscowości Niemcz (działki ewid nr 117/57, 117/48, 117/50, 117/52 obręb Niemcz) polegającego na:

Zadanie nr 1:

- Przeczyszczeniu zraszaczy i wyregulowaniu ich zasięgu

- Wymianie uszkodzonych zraszaczy lub ich części w zależności od rodzaju uszkodzenia

- Przeglądzie linii kroplujących i jej naprawa bądź wymiana w przypadku przerwania.

- Ustawieniu sterowników na wymagane czasy nawadniania

- Przeszkoleniu pracownika Urzędu Gminy z obsługi sterowników

- Przeglądzie sterowników, elektrozaworów, czujników deszczu oraz pozostałych elementów składowych nawadniani ich naprawa bądź wymiana w przypadku braku możliwości naprawy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac naprawczych w zakresie warunkującym prawidłowe działanie system nawadniania.

Zadanie nr 2:

Jesienne zamknięcie systemu automatycznego nawadniania polegające na:

- Zamknięciu dopływu wody

- Dokładnym opróżnienieniu układu rur z wody przy użyciu sprężonego powietrza

- Wyłączeniu sterownika nawodnienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć we własnym zakresie sprzęt i materiały niezbędne do wykonania usługi.

2. Termin wykonania zadania

- Zadanie nr 1: do 30 dni od daty podpisania umowy

- Zadanie nr 2: od 1 do 15 października 2023 r.

3. Kryterium oceny ofert:

Najniższa cena 100 %

4. Termin i miejsce oraz forma składania ofert

Ofertę cenową należy przedstawić na załączonym do zapytana formularzu, a następnie złożyć lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Osielsku, przesłać faksem na nr: (52) 324-18-03 
lub drogą mailową na adres bewicz.m@osielsko.pl  do dnia 09.08.2023 r. do godz. 15:30

Do ofert należy dołączyć:

- Wypełniony formularz ofertowy

- Wypełniony załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie o wykluczeniu

- Wypełniony załącznik nr 2 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

- Oświadczenie czy podatnik jest lub nie jest podatnikiem podatku Vat

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji.

5. Dodatkowe informacje:

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel.: (52) 324-18-49

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie www.bip.osielsko.pl

Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.