OŚ.605.11.2024	                                                                Osielsko, dnia 05.03.2024 r.

Zaproszenie

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na obsługę systemów nawadniania terenów zieleni w Gminie Osielsko

- Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa systemów nawadniana terenów zieleni znajdujących się:

- w miejscowości Niemcz przy Świetlicy Gminnej (działki ewid nr 117/57, 117/48, 117/50, 117/52, obręb Niemcz)

- w miescowości Niemcz, róg Aleja A. Mickiewicza i ul. Bydgoskiej (działki ewid. nr 106/5,106/4, obręb Niemcz),

polegająca na:

Zadanie nr 1: Wiosenne uruchomienie systemu automatycznego nawadniania:

- Dojazd do miejsca pracy

- zapewnienie dopływu wody do układu

- napełnienie układu wodą

- sprawdzenie poprawności działania ukadu

- włączenie oraz zaprogramowanie sterowników nawadniania

- kontrola i regulacja kątów działania poszczególnych zraszaczy

- wymiana bateri w sterownikach w przypadku rozładowania

- sprawdzenie dzialania czujnika deszczu

- przeczyszczeniu zraszaczy i wyregulowaniu ich zasięgu

Zadanie nr 2: Zlecenia Zamawiającego:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego w zależności od potrzeb:

2.1. Usunięcie awari dopływu wody. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego ma obowiązek likwidacji awarii systemu nawadniania, poważnych usterek powodujących utratę wody lub zagrażającą życiu ludzi i zwierząt. W przypadku takiej awarii Wykonawca zobowiązany jest do zamknięcia dopływu wody do systemu nawadniania lub zabezpieczenia uszkodzeń nie pózniej niż w czasie reakcji do 3 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia realizacji powyższego obowiązku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o podjętych działaniach telefonicznie lub mailowo. Czas reakcji dotyczy dni roboczych, jak również sobót, niedziel i świąt.

2.2. Wymianę zraszacza HUNTER PRO-SPRAY 04 z dyszą MPR.

2.3. Naprawa połączenia przerwanej lini kroplującej

2.4. Wymiana lini kroplującej

2.5. Montaż dodatkowej linii kroplującej wraz z pdłączeniem do już istniejącej

2.6.Ustawienie sterowników na wymagane czasy nawadniania

2.7. Wymiana czujnika deszczu

2.8. Wymiana sterownika firmy HUNTER

Zadanie nr 3: Jesienne zamknięcie systemu automatycznego nawadniania:

- Dojazd do miejsca pracy

- Zamknięcie dopływu wody

- Dokładne opróżnienie układu rur z wody przy użyciu sprężonego powietrza

- Wyłączenie sterownika nawodnienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć we własnym zakresie sprzęt i materiały niezbędne do wykonania usługi.

2. Termin wykonania zadania

- Zadanie nr 1: od 10 do 15 kwietnia 2024 r.

- Zadanie nr 2: od podpisania umowy do 15 października 2024 r.

- Zadanie nr 3: od 10 do 15 października 2024 r.

Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy prace opisane w zadaniu nr 2 w miarę potrzeb w całym okresie trwania umowy.

Wykonawca będzie realizował zlecone prace w oparciu o zlecenie przekazane Wykonawcy telefonicznie bądź mailowo.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zrealizowaniu zleconej pracy. Odbiór może odbywać się bez Wykonawcy lub w jego obecności (zalecane).

Rozliczenie za zlecone i wykonane prace dokonywane będzie jeden raz w miesiącu, a podstawę do wystawienia faktur stanowić będą „protokoły zlecenia-odbioru potwierdzające prawidłową realizację prac.

3. Kryterium oceny ofert:

Najniższa cena 100 %

4. Termin i miejsce oraz forma składania ofert

Ofertę cenową należy przedstawić na załączonym do zapytana formularzu, a następnie złożyć lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Osielsku, przesłać faksem na nr: (52) 324-18-03 
lub drogą mailową na adres magdalena.bewicz@osielsko.pl  do dnia 12.03.2024 r. do godz. 15:30

Do ofert należy dołączyć:

- Wypełniony formularz ofertowy

- Wypełniony załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie o wykluczeniu

- Wypełniony załącznik nr 2 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

5. Dodatkowe informacje:

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel.: (52) 324-18-49

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie www.bip.osielsko.pl

Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.