| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Impregnacja i malowanie elewacji drewnianej kościoła |  |  |
| 1 | Rusztowanie ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 16m | m2 | 406,47 |
| 2 | Czyszczenie elewacji średnio zabrudzonych | m2 | 406,47 |
| 3 | Ręczne szlifowanie płaszczyzn analogia: usunięcie złuszczającej wraz przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym do celu wygładzenia | m2 | 372,97 |
| 4 | Dwukrotne malowanie elewacji drewnianej | m2 | 372,97 |
| 5 | Wykonanie dwukrotne impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych | m2 | 70,25 |
|  | 2. Remont i zabezpieczenie cokołu |  |  |
| 6 | Oczyszczenie zagrzybionych spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 | m2 | 28,12 |
| 7 | Wykonanie dwukrotne impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych | m2 | 28,12 |
| 8 | Uzupełnienie spoinowania murów z cegły przy użyciu tynku renowacyjnego | m2 | 28,12 |
|  | 3. Wymiana rynien |  |  |
| 9 | Naprawa i uszczelnienie pokrycia na wieży kościoła | m2 | 18,49 |
| 10 | Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 76,95 |
| 11 | Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 23,09 |
| 12 | Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 33,50 |
| 13 | Montaż gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z blachy z tytanu-cynku | m2 | 23,09 |
| 14 | Montaż gotowych elementów z blachy z tytanu-cynku rur spustowych okrągłych o średnicy do 12,5cm | m2 | 33,50 |
| 15 | Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 23,09 |

MALOWANIE I KONSERWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA WRAZ Z WYMIANĄ RYNIEN